## Slide 1
VCA VOL
Hoofdstuk 4
Gevaarlijke stoffen:
directe en sluipende gevaren
<number>

## Slide 2: Gevaarlijke stoffen
4.1 Indeling gevaarlijke stoffen
4.2 Herkennen van gevaarlijke stoffen
4.3 Gascilinders
4.4 Gassen en dampen herkennen
4.5 Werken met gevaarlijke stoffen
4.6 Stoffen en hun gevaren
4.7 Gezondheidsschade
4.8 Bronbenadering
4.9 Bedrijfsmatige beheersing
<number>

## Slide 3: 4. 1 Gevaarlijke stoffen directe en sluipende gevaren
gevaarlijke stoffen zijn stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid en/of voor de omgeving
gevaren verschillen per soort stof
herkennen gevaarlijke stoffen met gevarenetiket en kleurcodes op gascilinders
<number>

## Slide 4: 4.1 Indeling gevaarlijke stoffen (2)
explosief
oxiderend
licht ontvlambaar
zeer licht ontvlambaar
giftig, zeer giftig
schadelijk
irriterend
bijtend of corrosief
kankerverwekkend
milieugevaarlijk
sensibiliserend
<number>
indeling in categorie met bijbehorend etiket:

## Slide 5: 4.2 Herkennen van gevaarlijke stoffen en het gevaar
  welke de gevaren van een stof zijn, kun je zien aan het gevarenetiket
  we geven de betekenis van de etiketten en voorbeelden van stoffen met dat gevaar
<number>

## Slide 6: Gevaaretiketten
explosieve stoffen
  exploderen gemakkelijk, ook zonder inwerking van zuurstof, maar bijvoorbeeld door een schok of verhitting; bijvoorbeeld munitie, TNT, buskruit
zeer licht en licht ontvlambare stoffen
  vliegen zeer gemakkelijk in brand, zelfs bij normale omgevingstemperaturen; bijvoorbeeld benzine, aceton
oxiderende of brandbevorderende stoffen
  reageren heftig met onder andere ontvlambare stoffen, waarbij veel warmte vrijkomt gevaar voor aantasting van huid, kleding en het ontstaan van brand; bijvoorbeeld waterstofperoxide (zuurstofwater), ozon, zuurstof
<number>

## Slide 7: Gevaaretiketten
zeer giftige en giftige stoffen
  belangrijke kans op (zeer) ernstige verschijnselen bij inademen, inslikken of contact met de huid; bijvoorbeeld
  CO (kolendamp), (H2S), methanol, benzeen
schadelijke stoffen
  vergelijkbaar met giftige stoffen  verschijnselen minder ernstig dan giftige stoffen; gevaar: inademen, inslikken of huidcontact; bijvoorbeeld:
  verf, lak, houtbescherming
bijtende stoffen
  aantasting huid, ogen, longen en kleding bij contact met bijvoorbeeld:
  zuren, zoals salpeterzuur, zoutzuur en basen (loog), zoals natronloog
<number>

## Slide 8: Gevaaretiketten
irriterende stoffen
  beperktere werking dan bijtende producten, kunnen ontstekingen veroorzaken bij huidcontact en op slijmvliezen; bijvoorbeeld: dikke bleek, ammonia
milieugevaarlijke stoffen
  gevaarlijk voor het milieu en voor dieren; bijvoorbeeld chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s), pesticiden
sensibiliserende stoffen
  kunnen een allergie veroorzaken
  bijvoorbeeld bij in aanraking komen met bepaalde harsen en kleurmiddelen, sommige verven, metaalbehandelingsmiddelen, haarkleurmiddelen
<number>

## Slide 9: Vervoeretiketten
bij de vervoeretiketten van gevaarlijke stoffen gaat het om het gevaar dat tijdens het transport kan optreden
gevaarlijke stoffen die over de weg worden vervoerd, worden aangeduid met een diamant- of ruitvormig gevaarsymbool met de punt omhoog; de kleur is afhankelijk van de categorie
<number>
brandbare vaste stof
ontplofbare stof

## Slide 10: 4.3 Gascilinders
<number>
de inhoud van de gascilinder is te zien aan de kleur op de bovenkant (schouder) van de cilinder

## Slide 11: 4.3 Gascilinders
veiligheidsmaatregelen bij opslag gascilinders:
  cilinders goed vastzetten
  beschermen tegen zonnestralen / weersinvloeden
  afschermen van warmtestralingsbronnen
  batterijen met gasflessen niet op de arbeidsplaats
  opslagruimte goed ventileren
  niet opslaan in of bij kelders en putten
  zuurstof gescheiden houden van brandbare gassen
  zorgen voor aangepaste blusmiddelen en water als koelmiddel vlak bij de opslagruimte
<number>

## Slide 12: 4.4 Gassen en dampen herkennen
veel gassen en dampen, verdampte vloeistoffen hebben geen kleur…
  herkenning door geur
…maar als je niets ruikt of ziet, kan er toch gas of damp aanwezig zijn!
  veel gevaarlijke dampen of gassen hebben geen geur of kleur
  de geur van de gevaarlijke stof kan worden gemaskeerd door andere, niet-gevaarlijke stoffen
  niet iedereen kan even goed ruiken; geur is voor iedereen anders... persoonsafhankelijk!
<number>

## Slide 13: Reukgrens
of iets sterk ruikt of zwak, hangt af van de concentratie in de lucht
  reukgrens
  lagere concentraties niet met neus waar te nemen
  onder reukgrens kunnen stoffen ook gevaarlijk zijn
sommige gassen of dampen zijn helemaal reukloos
  als ze giftig zijn, is er sprake van een groot probleem, zoals bij koolmonoxide  kolendamp
  jaarlijks vele doden door bijvoorbeeld slecht werkende gasgeiser
<number>

## Slide 14: 4.5 Werken met gevaarlijke stoffen
de hoeveelheid van een stof die op en/of in het lichaam terechtkomt, bepaalt het gevaar
gewone stoffen in huis (bijv. schoonmaakmiddelen en verven) kunnen meer schade aanrichten dan een gevaarlijke stof, waar je heel voorzichtig mee omgaat
<number>

## Slide 15: Aandachtspunten voor veilig werken met gevaarlijke stoffen
voor alle werkzaamheden nagaan:
  welke gevaren er zijn bij de stof(fen) die je gebruikt
  hoe de schadelijke effecten ontstaan
  wat de mogelijke schadelijke gevolgen zijn
  wat de grenzen zijn waarbij gevaar optreedt en hoe je kunt meten of je de gevarengrens passeert
  hoe je risico’s kunt verkleinen
  hoe je jezelf kunt beschermen
  wat je moet doen in noodgevallen
<number>

## Slide 16: 4.6 Stoffen en hun gevaren
huishoudelijke stoffen
ontstoppingsmiddelen
  bijtend, met kans op ernstig oogletsel
verven, vernissen
  mogelijk met organische oplosmiddelen
White Spirit
  (licht)ontvlambaar, bij langdurig gebruik hersenletsel, ontvet de huid
afwasproducten (vaatwasmachine)
  irriterend, kans op oogletsel
<number>

## Slide 17: 4.6 Stoffen en hun gevaren (2)
<number>

## Slide 18: 4.6 Stoffen en hun gevaren (3)
biologische stoffen
veel verschillende stoffen ‘biologisch’
  land- en tuinbouw
  voedingsindustrie
vaak vervelende effecten
  infecties
  vergiftigingen
  allergieën en schimmels
risico’s van natuurlijke stoffen zijn soms ernstig
  bijvoorbeeld bij champignons (allergie)
<number>

## Slide 19: 4.6 Stoffen en hun gevaren (4)
asbest
is veel verwerkt in gebouwen en installaties
  voor thermische isolatie
  in (af)bouwproducten
  in onderdelen als remvoeringen en pakkingen
ernstige ziektebeelden, ook lang na blootstelling
  asbestose
  longkanker
  mesothelioom (long-, buikvlieskanker)
kleine vezels geven de problemen
  (verdere behandeling in hoofdstuk 11)
<number>

## Slide 20: 4.7 Gezondheidsschade
schade van stoffen ontstaat als ze je lichaam raken en vooral als ze je lichaam binnendringen door
  aanraken en spatten van vloeistoffen
  blootstaan aan nevels, dampen en gassen
bedenk dat:
  dampen, gassen en nevels gemakkelijk je hele lichaam kunnen bereiken
  een vaste stof in fijne poedervorm bij verstuiven overal je lichaam kan raken
  vloeistoffen in kledingstukken kunnen trekken en dan (eventueel na verdamping) langdurig in contact zijn met de huid
<number>

## Slide 21: 4.7 Gezondheidsschade (2)
binnendringen van stoffen in je lichaam
<number>

## Slide 22: 4.7 Gezondheidsschade (3)
ernst van de vergiftiging
  hoe gevaarlijk is de stof en hoeveel komt in het lichaam?
    concentratie
    duur blootstelling
    luchtconsumptie ( zwaar werk?)
    stofvorm (gas, damp, poeder, vloeistof, nevel)
    blootgesteld huidoppervlak en kenmerken van die huid
  wat is de belastbaarheid en weerstand?
    gewicht
    leeftijd en gezondheid
<number>

## Slide 23: 4.7 Gezondheidsschade (4)
soorten vergiftigingen en soorten effecten
soorten vergiftiging
  acuut : direct, meestal flinke doses
  chronisch : langdurige blootstelling aan lage concentraties
soorten effecten
  afhankelijk van stof en concentratie en persoon zijn veel effecten mogelijk:
  hoofdpijn, duizeligheid, evenwichtstoornissen(!) maagkrampen, misselijkheid en braken, hartkloppingen, en benauwdheid, wazig of dubbel zien
  er kan ernstige schade optreden aan systemen en organen!
<number>

## Slide 24: 4.8 Bronbenadering om schade te voorkomen en te beperken
<number>

## Slide 25: 4.9 Bedrijfsmatige beheersing
wanneer gevaarlijke stoffen in de werkomgeving voorkomen, moeten de medewerkers:
  extra oplettend zijn op hun persoonlijke veiligheid en werkgedrag
  reageren op lekkages
  aanvullende maatregelen nemen bij biologische besmettingen
<number>

## Slide 26
aandacht voor persoonlijke hygiëne en kleding:
  eten en drinken in speciale ruimte, vuile werkkleding uittrekken
  handen en gezicht schoonmaken
  goede persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
  ventilatie of ademhalingsbescherming toepassen
  de concentraties van stoffen in de lucht beperken
<number>
4.9 Bedrijfsmatige beheersing (2)

## Slide 27: grenswaarde
voor veel stoffen is een veilige grenswaarde vastgesteld
<number>
voor beroepsmatige blootstelling geldt:
de grenswaarde is de maximale concentratie van een gevaarlijke stof als tijdgewogen gemiddelde over een referentieperiode, waarboven geen enkele werknemer blootgesteld mag worden
4.9 Bedrijfsmatige beheersing (3)

## Slide 28: belasting
als er minder van de stof in de lucht is dan de grenswaarde, is het veilig
regels, condities voor grenswaarden
  normale situaties
  gezonde werknemers
  gewone werkdagen:
    geen overwerk
    gewone werkweek
    gewone werkomstandigheden
    normale fysieke inspanning
<number>
4.9 Bedrijfsmatige beheersing (4)

## Slide 29: reageren op lekkages
wegwerken van gelekt product
kijken naar de oorzaken en die aanpakken
  verspreiding van product in de ademlucht
  gevaar voor brand en/of explosie
  milieuverontreiniging
  uitglijden
  slippen van voertuigen
  productverlies
<number>
4.9 Bedrijfsmatige beheersing (5)

## Slide 30: lekkages beheersen
regelmatig controleren of de installatie in orde is
alle personeel voor bedieningswerkzaamheden én reparatie goed opleiden
  elk begin van lekken melden
  voldoende grote lekbakken onder tanks
  lekken vakkundig repareren
  gelekt product vakkundig verwijderen
extra aandacht voor belangrijke oorzaken
  slecht onderhoud van installaties
  slechte montage van flenzen
  foutieve procedure bij overgieten
  lekkende kranen
<number>
4.9 Bedrijfsmatige beheersing (6)

## Slide 31: biologische besmetting
bedreiging door bacteriën, virussen en schimmels kan in sommige omstandigheden toenemen
bij biologische besmettingdreiging extra preventieve maatregelen nemen
  inentingen
  extra vaak en intensief handen wassen
  gebruik van beschermingcrèmes
daarnaast gebruikelijke bescherming
  beschermende kleding
  handbescherming
  oogbescherming bij gevaar voor spatten
  adembescherming
<number>
4.9 Bedrijfsmatige beheersing (7)