## Slide 1: BASISVEILIGHEID (VCA)
LES
Werkvergunningen
&
Besloten ruimte

## Slide 2: Werkvergunningen 1
Een werkvergunning is bedoeld
om de volgende zaken goed te
regelen:
* Overleg tussen iedereen die met het werk heeft te maken
* Bindende afspraken tussen iedereen die met het werk heeft te maken
* Het vastleggen van de voorwaarden waaronder gewerkt dient te worden

## Slide 3: Werkvergunningen 2
Vaste onderdelen op een
werkvergunning zijn:
* Aanvraag werkzaamheden
* Maatregelen door verstrekkende afdeling
* Maatregelen door de houder
* Bekrachtiging door verschillende partijen
Zorgen dat de betrokkenen een
exemplaar van de
werkvergunning hebben

## Slide 4: Besloten ruimte 1
Kenmerken zijn:
* Meestal erg kleine werkplek, waardoor moeilijk te bewegen
* Meestal slechte ventilatie
* Meestal kleine in- en uitgangen
* Meestal weinig verlichting
* Geen daglicht

## Slide 5: Besloten ruimte 2
De gevaren in een besloten
ruimte:
* Brand en explosie
* Gevaarlijke stoffen en zuurstofgebrek
* Elektrocutie
* Vallen en struikelen
Voorbeelden besloten ruimten:
Opslagreservoirs
Kelders
Putten
Tanks
Sleuven

## Slide 6: Brand & Explosie
Gevaar voor brand en explosie:
* Weinig ventilatie
* Brandbare stoffen in de ruimte
* Werkzaamheden zorgen voor brandbare stoffen
Maatregelen:
* Zorgen dat er geen brandbare stoffen in de ruimte komen
* Zorgen voor ventilatie d.m.v. lucht in blazen

## Slide 7: Gevaarlijke stoffen en zuurstoftekort
Hoe komen giftige stoffen in een
besloten ruimte:
* Door verdamping van resten van de inhoud van een tank
* Uit de wanden door verhitting en schoonmaken
* Door het werk dat wordt uitgevoerd
* Van buiten de besloten ruimte

## Slide 8: Maatregelen bij werken in besloten ruimte
* Voorbereidende maatregelen
(organisatie, toezicht en verblijfsduur, metingen)
* Maatregelen tijdens het werk
(algemene maatregelen, ventileren, maatregelen bij lassen, slijpen, schilderen en bij overige werkzaamheden)

## Slide 9: Meten is Weten
Voor betreden besloten ruimte
door deskundig personeel altijd
meten op:
* Percentage zuurstof (21 %)
* LEL (<10 % LEL)
* MAC waarde
NOOIT FILTERBUSSEN
GEBRUIKEN
IN BESLOTEN RUIMTE

## Slide 10: Maatregelen
* Goede toegankelijkheid
* Ouder dan 18 jaar
* Putten en sleuven 2 uitgangen
* Buitenzijde afzetting en waarschuwingsborden
* Uitgangen altijd vrijhouden

## Slide 11
VEILIG WERKEN
IN BESLOTEN RUIMTEN

## Slide 13: PBM’s
* Overall
* Veiligheidsbril
* Gehoorbescherming
* Handschoenen

## Slide 14: PBM’s
* Veiligheidsschoeisel
* Veiligheidshelm
* Onafhankelijke adembescherming
* Valbeveiliging

## Slide 15: Gevaren elektriciteit besloten ruimte
* Vaak hogere temperaturen
* Vaak vochtig
* Veelal metaal en dus goede geleider
* Kleine ruimte, waardoor elektrakabels ongeordend

## Slide 17: Elektrocutie
Elektrocutie te voorkomen door:
* Werkzaamheden te verrichten met een veilige spanning
of
50 Volt wisselstroom
120 Volt gelijkstroom