## Slide 1: VCA Basisveiligheid Hoofdstuk 10 Persoonlijke beschermingsmiddelen

## Slide 2: 10. Persoonlijke beschermingsmiddelen
gebruik PBM als:
bronbestrijding onvoldoende is
afscherming gevarenbron niet toereikend is
de afscherming van mensen kan falen……

## Slide 3: 10. Persoonlijke beschermingsmiddelen
PBM is de laatste verdediging tegen gevaren voor veiligheid of gezondheid
PBM worden gebruikt als het niet anders kan
de PBM moeten wel goed zijn:
  betrouwbaar
  goede bescherming bieden
  getest en voorzien van een CE-merkteken
instructie voor het gebruik
werknemer controleert PBM kwaliteit en CE-merkteken
werknemer moet er op een goede manier mee omgaan

## Slide 4: 10. Persoonlijke beschermingsmiddelen
10.1 Oog- en gelaatsbescherming
10.2 Gehoorbescherming
10.3 Ademhalingsbescherming
10.4 Hoofdbescherming
10.5 Hand- en armbescherming
10.6 Voet- en beenbescherming
10.7 Lichaamsbescherming
10.8 Valbescherming

## Slide 5: 10.1 Oog- en gelaatsbescherming
ogen zijn heel kwetsbaar
gevaren op het werk zijn:
rondvliegende deeltjes
  harde, scherpe of stofdeeltjes bij verspanen, slijpen, hakken of boren
  gloeiende deeltjes bij slijpen, lassen en branden
straling
  warmte- en lichtstraling, waaronder ultraviolet (UV) en infrarood (IR)
spatten van gevaarlijke vloeistoffen
  (corrosief, irriterend, schadelijk of giftig)

## Slide 6: 10.1.1 Beschermingsmiddelen en hun kenmerken
veiligheidsbril:
  meestal uitgevoerd met zijkapjes
  glazen van gehard glas of kunststof
ruimzichtbril:
  sluit op het gezicht aan
  open of volledig stofdichte ventilatieopeningen
  stof bij slijpen, hakken, boren
  gevaarlijke vloeistoffen
gelaatscherm:
  rondom het gehele gezicht
  geen bescherming tegen stoffen,gassen, dampen, stofdeeltjes die van onder komen

## Slide 7: 10.1.1 Beschermingsmiddelen en hun kenmerken (2)
lasbril:
  heldere ruit van gehard glas of
  kunststof en een donkere ruit
  voor gebruik bij autogeen lassen
  tegen rondvliegende deeltjes bij afbikken en slijpen
laskappen/lasschermen:
  bedekken het hele gezicht
  hebben een donkere ruit tegen ultraviolette en infrarode straling, warmte metaaldeeltjes en vonken

## Slide 8: 10.2 Gehoorbescherming
te veel lawaai is gevaarlijk:
communicatie moeilijk
lawaaidoofheid
gehoorbescherming ter beschikking stellen bij een geluidsniveau vanaf 80 dB(A)
gehoorbescherming verplicht dragen bij een geluidsniveau vanaf 85 dB(A)

## Slide 9: 10.2 Gehoorbescherming (2)
watten /propjes
oorpluggen / oordoppen
otoplastieken
gehoorkappen

## Slide 10: 10.3 Ademhalingsbescherming
gassen, dampen of stof in de lucht,
hinderlijk, ook gevaarlijk
adembeschermingsmiddelen zijn:
filtermaskers (niet in besloten ruimte)
afhankelijk van de werksituatie: te weinig zuurstof: geen filtermasker, dan verse lucht of zuurstof maskers
gassen en dampen andere filters dan stof
verse luchtmasker
  met een ventilator
  met een persluchtfles
  verse luchtkap op een luchtleiding

## Slide 11: 10.3 Ademhalingsbescherming (2)
gas/damp
filters
stoffilters
P1/P2/P3
aanzuigen verse lucht
luchtfles of luchtleiding
soort PBM
hoofdindeling
filtermaskers
hinder/gevaar
besloten ruimte
zuurstoftekort
hinder/gevaar
of vluchten
adem-
bescherming
situatie
onafhankelijke adembescherming

## Slide 12: 10.3.1 Filtermaskers
gebruiksduur van het filterpatroon
  hangt af van de concentratie van verontreiniging
  bij sterke verontreiniging vaker nieuw patroon nodig
  ook als je meer lucht verbruikt bij zwaar werk
soort filtermasker
  snuitje (geperst mondkapje)
  halfgelaatmaskermasker
    sluit om de mond en de neus
    met filterpatroon/bus
  volgelaatmasker
    masker waarmee tevens de ogen beschermd zijn
    ook met patroon of bus

## Slide 13: 10.3.1 Filtermaskers (2)
bij gebruik van filters, nadelen en risico’s:
  lekkage langs het filter, bijvoorbeeld door baardgroei
  gebruik van een beschadigd of verouderd filter
  verstoppen of doorslaan
  geen bescherming tegen zuurstoftekort

## Slide 14: 10.3.2 Onafhankelijke adembescherming
bij minder dan 20% zuurstof in de lucht
bij hoge concentraties gevaarlijke stoffen
bij onbekende stoffen in de lucht
soorten onafhankelijke adembescherming
verse luchtkappen met toegevoerde lucht
  flessen
  compressor
  ventilator

## Slide 15: 10.3.2 Onafhankelijke adembescherming (2)
volgelaatsmasker in combinatie met luchtflessen
  perslucht (ademlucht) wordt via een longautomaat uit de flessen in de ademruimte aangezogen
lucht voor verse luchtkappen, ademluchtleidingen en ademluchtflessen
  ademlucht moet van goede kwaliteit en temperatuur zijn
bij adembescherming zorgen voor:
  instructie en oefening voor het gebruik
  controle of het masker goed passend is (fit test)
  goed onderhoud en schoonhouden

## Slide 16: 10.4 Hoofdbescherming
veiligheidshelm of een stoothelm
  omlaag vallende voorwerpen
  hoofd stoten
het binnenwerk vangt de schok op en verdeelt de krachten over het hoofd
  helmen vervangen na een val of stoot of na het opvangen van een vallend voorwerp
  vervangen na een bepaalde periode
  metalen helmen zijn in de industrie verboden

## Slide 17: 10.5 Hand- en armbescherming
handschoenen:
  korte handschoenen of
  handschoenen met verlengde pols- of armbescherming
verschillende gebruiksdoelen:
  snijbestendige handschoenen voor bij het snijden
  isolerende handschoenen of wanten bij hitte of koude
  lashandschoenen
  kunststof of rubberen handschoenen bij gevaarlijke stoffen
handschoenen zijn gemaakt van materialen in relatie tot het gebruiksdoel

## Slide 18: 10.6 Voet- en beenbescherming
beschermen tegen:
  scherpe voorwerpen, gevaarlijke stoffen
  uitglijden op gladde vloeren en vallende voorwerpen
  in een explosiegevaarlijk gebied: antistatisch
  ook door extra beschermende delen, zoals
    een stalen neus die de tenen beschermt
    stalen tussenzool tegen trappen in scherpe voorwerpen
    antislipzool tegen uitglijden
veiligheidsschoenen veelal verplicht in de bouw
  stalen neus en stalen tussenzool
  bij water en/of gevaarlijke stoffen

## Slide 19: 10.7 Lichaamsbescherming
afhankelijk van je werkplek, de omstandigheden
en het werk, is passende kleding verplicht:
overall
  tegen bevuiling
  tijdens het lassen en slijpen, etc.
speciale beschermende kleding
  gevaarlijke stoffen
  hitte, koude, straling
signaalkleding voor zichtbaarheid
doorwerkkleding en isolerend ondergoed
  bij lage temperaturen
van kleding wisselen indien nodig

## Slide 20: 10.7 Lichaamsbescherming (2)
aandachtspunten bij het gebruik:
kleding niet schoonblazen met perslucht en zeker niet met zuurstof (ernstig brandgevaar)
vervuilde kleding direct reinigen of omwisselen
bij bewegende, draaiende delen kleding gesloten dragen
kapotte kleding onmiddellijk laten herstellen of vervangen
wegwerpkleding na één keer dragen weggooien

## Slide 21: 10.8 Valbescherming
valbescherming voorkomt vallen en/of beperkt
letsel en schade
gebruiksregels en aandachtspunten:
harnasgordels goed passend en afgestemd zijn op drager
de drager controleert vooraf op goede staat
vanglijnen mogen niet vervuild zijn
valdempers en harnasgordels opslaan op een droge en schone plaats
valbescherming die een val heeft opgevangen, laten keuren
valbeschermingssystemen en harnasgordels minstens eenmaal per jaar laten keuren

## Slide 22: 10.8 Valbescherming (2)
het is belangrijk lichamelijke schade te beperken:
  valhoogte zo klein mogelijk
  de schok maximaal dempen
ook bij een gedempte val is er gevaar:
  eenmaal opgevangen in het harnas wordt de bloedsomloop naar het onderlichaam afgekneld
  kans op bewusteloosheid
  in zo’n situatie altijd benen blijven bewegen en optrekken aan de vallijn om de druk op de benen te verlagen
met minimaal twee personen werken om zonodig hulp te kunnen inroepen

## Slide 23
PBM zijn er om je te beschermen,
maak er goed gebruik van!