## Slide 1
VCA VOL
Hoofdstuk 8
VGM-beheersing,
vormgeven aan veilig werken
<number>

## Slide 2: 8. Overleggen en regelen
8.1 Hoofdrol voor de leidinggevende
8.2 VGM-kennis een basisvoorwaarde
8.3 Overleggen en regelen
8.4 Algemene en specifieke veiligheidsregels
8.5 Werkvoorbereiding
8.6 Vergunning veilig werken
8.7 Aandachtspunten bij risicovol werk
8.8 Noodsituaties
<number>

## Slide 3: 8.1 Hoofdrol voor de leidinggevende
<number>
advies aan werkgever
ongevallen- en incidentenonderzoek
controle arbeidsmiddelen
controle PBM
advies vragen bij deskundigen
VGM-kennis/info werknemers checken
instructies laten naleven
nieuwe medewerkers
introductie geven
mentor aanwijzen
meewerken aan RI&E
TRA’s opstellen
VGM-inspecties uitvoeren
toolboxmeetings verzorgen
de leidinggevende heeft de taak om de VGM-risicobeheersing in de praktijk te realiseren:

## Slide 4: 8.2 VGM-kennis een basisvoorwaarde
<number>
medewerkers moeten, ook volgens wetgeving, direct worden voorgelicht over risico’s en veilige werkwijze en op die kennis getoetst worden maar de kennis moet ook actueel blijven!
wanneer opleiding en instructie?
dat gebeurt bij:
start nieuwe medewerker
overplaatsing
functiewijziging
inzet nieuwe arbeidsmiddelen
aanpassingen aan arbeidsmiddelen
inzet nieuwe technologie
invoeren nieuwe werkprocedures

## Slide 5: 8.2 VGM-kennis een basisvoorwaarde (2)
<number>
bedrijven hanteren meestal de volgende vormen van opleiding en instructie:
algemene veiligheidsopleiding/instructie
    algemene VGM-regels, brand- en andere noodmeldingen en voorschriften, werkplekregels en verplicht PBM-gebruik
specifieke opleiding/instructie
    werkplekgebonden of aan installaties, arbeidsmiddelen, machines, zones of omstandigheden en aan plaatsen verbonden risico’s en de daarbij behorende regels en voorzieningen

## Slide 6: 8.2 VGM-kennis een basisvoorwaarde (3)
<number>
VGM-bijeenkomsten of toolboxmeetingen
  om de kennis op peil te houden en de medewerkers te motiveren tot veilig werken, wordt regelmatig een onderwerp behandeld en met de medewerkers bediscussieerd
  in de bijeenkomst wordt getoetst of de boodschap begrepen is, er worden duidelijke afspraken gemaakt en een verslag opgesteld
mogelijke onderwerpen:
werkmethode, orde en netheid, PBM-gebruik, machines, gevaarlijke stoffen, procedures, incidenten en ongevallen, fysieke belasting, communicatie, inspecties en alle andere onderwerpen over VGM die aandacht verdienen

## Slide 7: 8.3 Overleggen en regelen
overleg over VGM-beleid tussen werkgever en
werknemersvertegenwoordiging
over wat werkgever en werknemers belangrijk vinden
over onderwerpen waarvoor de werkgever instemming of advies van de werknemersvertegenwoordiging (OR of VGM-commissie) nodig heeft
over RI&E en het plan van aanpak
arbodeskundigen  deskundig advies
<number>

## Slide 8: 8.3 Overleggen en regelen (2)
<number>
  werkoverleg (eventueel samen met toolboxmeeting) met de werknemers, over praktische aspecten van VGM-beheersing, bijv. werkmethoden, opleidingen, gevaarlijke stoffen.
  eventueel met een deskundige
  met een verslag over het gevoerde overleg en de gegeven adviezen

## Slide 9: Regelen en regels
veiligheidsregels en -procedures zijn er om de dagelijkse werkuitvoering veilig te laten verlopen
hieronder vallen:
algemene veiligheidsregels
specifieke veiligheidsregels
vergunningen veilig werken
taakrisicoanalyse TRA *
Laatste Minuut RisicoAnalyse LMRA *
regels bij noodsituaties *
* zie (ook) hoofdstuk 7
<number>

## Slide 10: 8.4 Algemene en specifieke veiligheidsregels
algemene veiligheidsregels
gelden voor iedereen op het bedrijf
  alle medewerkers
  uitzendkrachten
  (personeel van) aannemers en onderaannemers
staan op papier
  krijgt iedereen
  moeten duidelijk zijn, eenduidig
  begrijpelijk voor anderstaligen
<number>

## Slide 11: 8.4 Algemene en specifieke veiligheidsregels (2)
onderwerpen algemene veiligheidsregels
  aan- en afmelden
  verkeersregels op het terrein
  hoe te handelen bij calamiteiten
  scheiden van afval
  melden van ongevallen, brand en incidenten
<number>

## Slide 12: specifieke veiligheidsregels
taken, functies en werk met verhoogd risico
  betreden van besloten ruimten
  werken op hoogte
  warm/heet werk
  werken in explosiegevaarlijke omgeving
  gebruik van de vereiste PBM
  graafwerkzaamheden
  gebruik van specifieke gereedschappen, apparatuur en werktuigen
<number>
8.4 Algemene en specifieke veiligheidsregels (3)

## Slide 13: specifieke veiligheidsregels (2)
  moeten
    schriftelijk vastgelegd zijn
    beschikbaar zijn voor betreffende/betrokken werknemer
    toegelicht worden
    getoetst worden of deze regels begrepen zijn
betreffen eisen en voorschriften
    om veilig te werken met een bepaalde machine
    voor veilige uitvoering van bepaald soort werk
<number>
overleg….
8.4 Algemene en specifieke veiligheidsregels (4)

## Slide 14
  veiligheidsregels kunnen eisen bevatten omtrent
    toezicht
    opleiding
    afscherming
    ventilatie
    signalering
    markering
    uitvoering metingen
<number>
overleg….
8.4 Algemene en specifieke veiligheidsregels (5)

## Slide 15: 8.5 Werkvoorbereiding
<number>
een goed begin…
tijdsplanning voor totale werk
goede volgorde om goed en veilig te kunnen werken
benodigde:
  materialen
  gereedschappen en machines
detailplanning voor de uitvoering van het werk volgens een veiliger werkwijze (ook als die trager is en extra
voorzieningen eist)

## Slide 16: 8.6 Vergunning veilig werken
voorwaarden scheppen om
de uit te voeren werkzaamheden
stap voor stap
met maximale veiligheid
voor mens en installatie
uit te voeren….
Notes: AutoCAD Basis Training
<number>

## Slide 17: 8.6 Vergunning veilig werken (2)
algemene werkvergunning
doel: zeker weten dat
  er wordt overlegd over veilige werkuitvoering
  formeel toestemming wordt gegeven om te werken op het terrein en aan de installaties
  zonder vergunning niet aan het werk !!
<number>

## Slide 18: specifieke werkvergunning
borgen van een veilige werkwijze voor werk met specifieke risico’s:
afspraken op schrift
toegelicht
ondertekend
zonodig specifieke opleiding of training
<number>
persoonlijk overtuigen
8.6 Vergunning veilig werken (3)

## Slide 19: Specifieke werkvergunning (2)
voorbeelden van werk met specifieke vergunning
  betreden van een besloten ruimte
  brandgevaarlijk werk, ook vuurvergunning of heetwerkvergunning, bijvoorbeeld lassen, slijpen
  graven in vervuilde ondergrond
  ondergrond met leidingen (vloeren, straten)
  werken aan of bij gevaarlijke stralingsbronnen
  hijswerk bij belangrijke installaties
  activiteiten asbesthoudend materiaal
  werken met giftige en/of kankerverwekkende stoffen
  werken op hoogte
<number>

## Slide 20: Specifieke werkvergunning (3)
<number>
aanvraag
werkzaamheden
maatregelen vergunninghouder
bekrachtiging
Alle partijen
maatregelen verstrekker
verlengingen

## Slide 21: Werkvergunningen zijn een onderdeel van projectveiligheid
Notes: AutoCAD Basis Training
<number>

## Slide 22: Functies van de werkvergunning
goede voorbereiding op veilig werken
  overleggen met iedereen die bij het werk betrokken is en met hen bindende afspraken maken
  vastleggen van de voorwaarden waaronder gewerkt wordt
  verlenen van toestemming voor aanvang van de werkzaamheden
<number>
gestructureerde en verplichte communicatie tussen alle partijen

## Slide 23: Invullen van de werkvergunning
  geldigheidsduur (meestal 1 dag)
  om welke werkzaamheden het gaat
  wie gaat wanneer welk werk doen
  maatregelen die de verstrekker van de vergunning neemt
  (veiligheids-)maatregelen vaststellen voor operationele medewerkers
  maatregelen om de werkomgeving na de werkzaamheden veilig achter te laten
  bekrachtiging/ondertekening
  voorwaarden voor verlenging
<number>

## Slide 24: Rechten en plichten vergunningverstrekker
  controle op de vrijstelling van de installatie
    zeker weten dat daar veilig gewerkt kan worden
    voor het aftekenen van de vergunning
  gesprek met de vergunninghouder over
    aard van de werkzaamheden
    de voorwaarden en de maatregelen
  ondertekening van de vergunning
  de verstrekker zorgt zo nodig dat metingen zijn verricht
  bij verschillende werkzaamheden tegelijkertijd zorgt de verstrekker voor coördinatie en afspraken tussen de betrokken partijen
<number>

## Slide 25: Rechten en plichten vergunninghouder
de houder van de werkvergunning
  ondertekent de vergunning
  zorgt ervoor dat de vergunning ter plaatse is
  geeft uitleg aan de operationele medewerkers
  ziet erop toe dat de werkzaamheden volgens de voorwaarden verlopen
<number>

## Slide 26: Rechten/plichten operationele medewerkers
de operationele medewerkers
  kennen de inhoud van de vergunning
  werken volgens de voorwaarden van de vergunning
  nemen de maatregelen die op de vergunning staan
  werken alleen met een geldige vergunning
  een werkvergunning heeft alleen zin als de afspraken die worden gemaakt, ook worden nageleefd
<number>

## Slide 27
<number>
8.7 Aandachtspunten bij
risicovolle werkzaamheden
voorbereiding, toepassen bedrijfsvoorschriften, werkvergunningen, TRA, LMRA
aanwezig zijn, controleren en zonodig ingrijpen:
  corrigeren als maatregelen niet worden genomen
  werk stoppen als het werkplan niet wordt gevolgd
uitzendkrachten in samenwerking met de uitzendorganisatie, aanvullend informeren en zonodig opleiden en instructies geven

## Slide 28: TRA: (taak)risicoanalyse
analyse van de gevaren voor werknemers bij uitvoering van (risicovolle) taken met als doel beheersmaatregelen vast te stellen en in te zetten
werkwijze:
per taakstap nagaan of extra beheersmaatregelen nodig zijn
de TRA wordt bijgesteld als er afwijkingen optreden t.o.v. het werkplan de bijgestelde TRA wordt dan besproken met de vertegenwoordiger van de opdrachtgever
<number>
8.7 Aandachtpunten bij risicovolle werkzaamheden (2)

## Slide 29
Hoofdlijn omgaan met verhoogd risico
normale
bedrijfsvoering
projectmatige werkuitvoering
identificatie
bedrijfs-RI&E
- functie-RI&E
- project-RI&E
algemene en
specifieke veiligheidsregels
beheersmaatregelen
werkvergunningen
beheersmaatregelen
werkvergunning
algemene en
specifieke veiligheidsregels
beheersing
afwijkende omstandig-heden
TRA
LMRA
Notes: AutoCAD Basis Training
<number>

## Slide 30: 8.8. Noodsituaties
bedreigende situaties door ongevallen met
  letsel, brand, vloeistoffen
  explosie van gas, damp of brandbare stof
  ongecontroleerde ontsnapping van giftig gas, biologische agentia of radioactieve straling
  bommelding
<number>

## Slide 31: Noodsituaties (2)
beheersing en bestrijding
  noodplan
    basis om noodsituaties te beheersen
  draaiboek
    voor effectief optreden, wie moet wat, wanneer, hoe doen
fasen noodsituatie
  eerste melding
  handelingen en maatregelen
  beëindigen van de noodsituatie
    duidelijk dat de situatie veilig is
    werknemers kunnen weer aan het werk
<number>

## Slide 32: Noodsituaties (3)
alarm
  onmiddellijk het werk onderbreken
  instructies van de opdrachtgever (BHV) opvolgen
  naar verzamelplaats gaan
  geen liften gebruiken
evacuatie
  mensen overbrengen naar een veilige plaats
  iedereen moet weten wat te doen bij alarm evacuatie:
<number>
  wat/waar zijn:
  de evacuatie(verzamel)plaats(en)
  de evacuatiemogelijkheden/vluchtroute
  de instructies van de opdrachtgever
  en bij evacuatie direct melden op de verzamelplaats

## Slide 33
<number>