## Slide 1
Hoofdstuk 8 DGS
De kosten van gebouwen.

## Slide 2
Kostensoorten gebouwen
Bij kosten van gebouwen hebben we te maken met de volgende kosten:
Afschrijvingskosten.
Rentekosten.
Onderhoudskosten.
Verzekeringskosten en kosten van de belasting op gebouwen (OZB)
Huur- of pachtkosten.

## Slide 3
Afschrijvingskosten gebouwen
Bij de afschrijving van de gebouwen spelen de volgende zaken een rol:
De vervangingswaarde is meestal 0 op het eind.
Hoe lang is de levensduur (25 jaar?) Hoe ga je dan afschrijven.
Manier van afschrijven is vergelijkbaar met werktuigen, maar dan geen restwaarde.
Afschrijvingskosten kunnen uitgedrukt worden als een bedrag of percentage.

## Slide 4
Rentekosten gebouwen
Bij de rentekosten gaan we uit van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen.
De restwaarde is 0.
Formule is; Geïnvesteerd vermogen gedeeld door 2. Dan vermenigvuldigen met het rentepercentage.
De rentekosten kunnen uitgedrukt worden in een bedrag of als rentepercentage.

## Slide 5
Onderhoudskosten gebouwen
Hoe langer de levensduur van een gebouw, hoe hoger de onderhoudskosten.
Hoe langer de levensduur van een gebouw, hoe lager de afschrijvingskosten.
Men gaat uit van de gemiddelde onderhoudskosten gedurende het gebruik van het gebouw.
De onderhoudskosten kunnen uitgedrukt worden als een bedrag of rentepercentage.
De onderhoudskosten van een gehuurd gebouw zijn veel lager. Veel kosten zijn voor de verhuurder (klein onderhoud meestal voor de huurder)

## Slide 6
Verzekeringskosten en belastingen.
Verzekeringen van gebouwen tegen brand- en stormschade is alleen verplicht als de bank dit voor een financiering eist.
Als een gebouw gehuurd wordt, is de eigenaar degene die een brand- of stormverzekering dient af te sluiten.
De Onroerende Zaak Belasting is gesplitst in 2 gedeeltes. Een eigenaars gedeelte en een gebruikers gedeelte. Als huurder betaal je altijd het gebruikersgedeelte.

## Slide 7
Huur of pachtkosten gebouwen
Alle huur- of pachtkosten kunnen gemakkelijk per jaar bij elkaar geteld worden.
Bij erfpacht worden de gebouwen door de verpachter niet gefinancierd en beheerd. De verpachter heeft de gebouwen of grond wel in eigendom.
In samenspraak met de verpachter kan een pachter gebouwen neer zetten. Strikt genomen zijn deze dan eigendom van de verpachter. In goed overleg kan de pachter een vergoeding krijgen bij het opzeggen van de pacht.