## Slide 1
Metselen

## Slide 2: Metselverbanden
In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de meest gebruikelijke metselverbanden voor halfsteensmuren en voor steensmuren.
Via animatie wordt duidelijk gemaakt hoe deze verbanden worden opgebouwd.
De dia’s worden automatisch vertoond. Klik pas op als deze verschijnt.

## Slide 3: Metselverbanden
Metselverbanden voor halfsteensmuren
Halfsteensverband
Klezorenverband
Wild- of vrij verband
Noorsverband

## Slide 4: Metselverbanden
Metselverbanden voor steensmuren
Kruisverband
Staandverband
Vlaamsverband
Patijtsverband
Noorsverband

## Slide 5: Steenformaten
Om metselverbanden te kunnen maken zijn verschillende afmetingen stenen nodig. Deze worden vervaardigd van gewone stenen
Dit is een hele steen, ook wel strek genoemd
Dit is ¾ steen, ook wel drieklezoor genoemd
Dit is een halve steen, ook wel kop genoemd

## Slide 6: Metselverbanden voor halfsteensmuren
Halfsteensverband
Deze muurbe-eindiging noemen we een staande tand
Deze muurbe-eindiging noemen we een vallende tand

## Slide 7: Metselverbanden voor halfsteensmuren
Klezorenverband met staande tand
Kop-strekkenlaag
Drieklezoor-strekkenlaag
Staande tand

## Slide 8: Metselverbanden voor halfsteensmuren
Klezorenverband met vallende tand
Vallende tand

## Slide 9: Metselverbanden voor halfsteensmuren
Wildverband
Max 4 strekken achter elkaar
Max 3 koppen achter elkaar
Max 6 lagen met vallende tand (muizentrappetje)

## Slide 10: Metselverbanden voor steensmuren
Kruisverband
- Strekkenlagen verspringen een kop
- Koppenlagen liggen boven elkaar
De tweede strekken laag begint met drieklezoor-kop
De eerste strekkenlaag begint met een drieklezoor

## Slide 11: Metselverbanden voor steensmuren
Staandverband
- Alle strekkenlagen liggen boven elkaar
- Alle koppenlagen liggen boven elkaar
Strekkenlagen beginnen met een drieklezoor

## Slide 12: Metselverbanden voor steensmuren
Patijtsverband
Alle lagen zijn koppenlagen
- Koppenlagen, verspringen een klezoor
De tweede koppenlaag begint met een drieklezoor

## Slide 13: Metselverbanden voor steensmuren
Vlaamsverband
- Alle lagen bestaan uit:
- kop-strek-kop-strek enz.
De tweede laag begint met een drieklezoor

## Slide 14: Metselverbanden voor steensmuren
Noorsverband
Alle lagen bestaan uit:
kop-2xstrek-kop-2xstrek enz
De tweede laag begint met een drieklezoor

## Slide 15: Ontmoetingen en hoeken
Bij een hoek komen twee muren meestal loodrecht tegen elkaar
Bij een ontmoeting kruisen twee muren elkaar (meestal loodrecht)

## Slide 16: Hoeken in halfsteensmuren
Hoek in halfsteensverband

## Slide 17: Hoeken in halfsteensmuren
Hoek in klezorenverband
Beginnen met een drieklezoor
Beginnen met een drieklezoor

## Slide 18: Hoeken in steensmuren
Hoek in staandverband

## Slide 19: Hoeken in steensmuren
Hoek in kruisverband

## Slide 20: Hoek in staandverband
Belangrijke regel:
Strekkenlagen lopen door.
Geen stootvoegen boven elkaar
strekkenlaag
koppenlaag
Laag 1
Laag 2
strekkenlaag
koppenlaag

## Slide 21: Ontmoeting in staandverband
Belangrijke regel:
Strekkenlagen lopen door.
Geen stootvoegen boven elkaar
strekkenlaag
koppenlaag
Laag 2
Laag 1
koppenlaag
Strekkenlaag begint en eindigt met drieklezoor

## Slide 22: Muurverzwaring in staandverband
Belangrijke regel:
Strekkenlagen lopen door.
Geen stootvoegen boven elkaar
Laag 2
Laag 1
koppenlaag
Strekkenlaag begint en eindigt met drieklezoor
koppenlaag
strekkenlaag

## Slide 23: Ten slotte
Enkele regels voor hoeken en ontmoetingen.
In twee opvolgende lagen geen stootvoegen boven elkaar
Strekkenlagen lopen altijd door
Strekkenlagen beginnen met drieklezoren
Stootvoegen lopen over de muurdikte door
Drieklezoren spaarzaam toepassen
H.Nugter
NovaCollege
December 2003