## Slide 2: Aftrap

## Slide 3: Wat doen we vandaag?
Klimaatbeheersing in moderne kassen
Energie en vocht balans
CO2 balans
Ventilatie

## Slide 4: Klimaat beheersing in moderne kassen
Voordelen:
om de gewassen te beschermen tegen de wisselingen van het weer en beheersing van de omstandigheden voor een optimale productie en kwaliteit.
Nadeel:
ophoping van vocht als er geen goede balans is tussen vochtproductie door onder andere gewasverdamping

## Slide 5: Vochtafvoer
Gangbare methodes
Gedeeltelijk openen van schermen (vochtkier),
het inzetten van de verwarming voor ‘droogstoken’ (minimumbuis)
Het gedeeltelijk openen van de luchtramen (raamstand vocht),

## Slide 6: Nadeel gangbare methodes
Kost veel energie
Temperatuurverschillen
Kouval
Condensatie op gewas.

## Slide 7: Lucht behandelingskast
Wanneer de temperatuur van de kaslucht onder het dauwpunt komt ontstaat er condens. Condens is de omzetting van waterdamp in de lucht naar de vloeibare vorm van water, hierbij komt energie vrij.
Met een koudeblok in een luchtbehandelingskast kan je de temperatuur van dit koudeblok onder een bepaalde dauwpunttemperatuur laten dalen.
Als hier dan warmere kaslucht langs stroomt ontstaat er condensatie. Hierdoor wordt waterdamp onttrokken aan de kaslucht waardoor de luchtvochtigheid van de kaslucht daalt.

## Slide 8: Lucht behandelingskast
Deze kaslucht kan dan weer via een warmtespiraal in de luchtbehandelingskast opgewarmd worden tot de ingestelde kasluchttemperatuur.

## Slide 9: Lucht behandelingkast
Wanneer we een kasluchttemperatuur van 15 C hebben met een RV van 90% dan moet de temperatuur van het koudeblok onder de 13,5 C zakken voordat er condensatie plaatsvindt.
Dit is een verschil van 1,5 C. Zie rode vakjes. Via dit systeem kan je dus vocht afvoeren waardoor de luchtvochtigheid in de kas lager zal worden.

## Slide 10: Energie en vochtbalans in de kas

## Slide 11: Energie balans
Energie kan onderling worden uitgewisseld door:
straling
convectie
geleiding
Het kan worden gebruikt voor opwarming of voor verdamping. Maar energie kan nooit spontaan ontstaan of verdwijnen.

## Slide 12: Energiebalans.
Overdag zorgt de zon voor verreweg de meeste energietoevoer in de vorm van straling.
Een groot deel van de straling die door het gewas wordt opgevangen, wordt omgezet in verdamping.
Door de instraling warmt verder de kasconstructie, de bodem en het gewas op.
Door contact met de kaslucht (convectie) zal deze vervolgens ook in temperatuur stijgen.

## Slide 13: Warmte begrippen
Latente warmte
Voelbare warmte
Enthalpie

## Slide 14: Latente warmte
Een groot gedeelte van de energie in een kas zit in het vocht van de kaslucht.
1 kg vocht in de kaslucht bevat 2500kJ. Dit houdt in dat de verdampende planten 2500kJ energie hebben gebruikt om 1kg water te verdampen.
Deze 2500kJ/kg wordt “latente warmte” genoemd.
Latent houdt in dat deze energie in de waterdamp zit en weer vrij komt als het condenseert tegen een koud oppervlak of in koude lucht en wolken vormt .

## Slide 15: Voelbare warmte
Voor het verwarmen van 1 kg droge kaslucht is 1kJ nodig.
Deze 1kJ/kg wordt “voelbare warmte” genoemd.
Dit heet zo omdat je warme kaslucht kunt voelen doordat de temperatuur toeneemt.

## Slide 16: Enthalpie
De enthalpie van lucht is de som van de latente en voelbare warmte van die lucht

## Slide 17: Voorbeeld
Stel dat de kaslucht 23°C met een RV van 70 %
Stel dat het buiten 20 C is met een RV van 50 %.
De vraag is nu; is het mogelijk om energie af te voeren naar de buitenlucht?

## Slide 18: Voorbeeld
Het verschil in temperatuur is 3 C
Het verschil in vocht is:
Kaslucht 23°C met een RV van 70 % heeft een AV van 12,5
Buitenlucht van 20 C met een RV van 50% heeft een AV van 7,5
Verschil in vocht is 12,5 – 7,5 = 5 gram/ kg (= 0,005 kg/ kg )

## Slide 19: Voorbeeld
Verschil in latente energie. is het verschil in absoluut vocht in kg maal de verdampingswarmte van water die circa 2500 kJ/kg bedraagt. Dat maakt dus 0,005 x 2500= 12,5 kJ/kg
Verschil in voelbare energie Tussen de buitenlucht en kaslucht is dan ongeveer 3 kJ/kg. Dit is namelijk het verschil in temperatuur maal de soortelijke warmte van lucht: circa 1 kJ/kg. Dus dat maakt 3 x 1 = 3.
Enthalpie Is de som van latente en voelbare warmte: 3 + 12,5 = 15,5 kJ/kg.

## Slide 20: Voorbeeld
Antwoord op de vraag 'Is het mogelijk om energie af te voeren naar de buitenlucht?’:
Ja, het is mogelijk om energie af te voeren omdat de energie-inhoud van de buitenlucht lager is.
Dit betekent in praktische zin dat het vochtgehalte van de lucht (latente warmte) een veel belangrijker rol speelt in de energiebalans dan de kasluchttemperatuur (voelbare warmte).

## Slide 21: Energiebalans en ventilatie.
In de meeste gevallen houdt het gewas een hoge verdamping niet voor lange tijd vol. Dat betekent:
dat de kaslucht steeds droger wordt en
het enthalpieverschil met buiten geringer.
Er moeten meer m3 kaslucht worden uitgewisseld met de buitenlucht. Dit vereist een nog hogere ventilatiesnelheid voor de energieafvoer. De vochtafvoer wordt daardoor niet lager.

## Slide 22: Energiebalans en ventilatie.
Ventileren op basis van alleen temperatuur leidt bij hoge instraling tot een negatieve spiraal die eindigt bij
wijd openstaande luchtramen,
een kastemperatuur die desondanks hoger blijft dan de buitentemperatuur,
een lage RV in de kas,
gesloten huidmondjes
een hoog CO2-verlies
En daardoor een laag fotosynthese rendement.

## Slide 23: Energiebalans en ventilatie.
Dit inzicht heeft bij Het Nieuwe Telen geleid tot een alternatieve strategie die veel meer rekening houdt met de RV in de kas.
Door bij toenemende instraling en afnemende RV in de kas de streefwaarde voor de kastemperatuur te verhogen, worden de luchtramen geknepen,
blijven het vocht en de CO2 beter in de kas,
Hierdoor wordt waterstress bij de planten voorkomen en blijft de fotosynthese op een hoog niveau doorgaan.

## Slide 24: CO2 balans.
Heeft te maken met:
CO2 vrijgegeven door het gewas als gevolg van dissimilatie
CO2 opname door het gewas overdag voor fotosynthese
CO2 dosering door CO2 verrijking. CO2 bronnen: Ketel, WKK, Zuivere CO2, Hete lucht kachels
CO2 uitwisseling tussen de kaslucht en buitenlucht door ventilatie
De laatst genoemde CO2 stroom kan een invoer of een uitvoer zijn, afhankelijk van het verschil tussen de CO2 niveau binnen en buiten de kas.

## Slide 25: CO2 verdeling
Omdat CO2 zo'n cruciale groeifactor is, is het niet alleen van belang
Om een voldoende hoog CO2-niveau te bereiken,
maar ook om te zorgen voor een juiste verdeling van CO2, zowel horizontaal als verticaal in de kas.
Aangezien de lokale opname van CO2 evenredig is aan de lokale lichtintensiteit, moet het doseerpunt, de aanvoerslang of aanvoerdarm, in de bovenste lagen van het gewas worden gesitueerd.
Bovendien is voldoende luchtbeweging vereist om lokale tekorten van de CO2-concentratie binnen in het gewas te voorkomen.

## Slide 26: Ventilatie
De ventilatiesnelheid afhangt van:
windsnelheid;
windrichting;
schoorsteen effect: temperatuur verschil binnen - buiten;
drukverschil binnen - buiten;
Dit betekent dat de ventilatiesnelheid voortdurend sterk verschilt.
Bovendien zal bovenin de kas, vlak bij de luchtramen, het ventilatievoud veel hoger zijn dan onderin waar het gewas remmend werkt op de luchtbeweging.

## Slide 27: Luwe zijde – Wind zijde
Traditioneel heeft ventileren met de luchtramen aan de luwe zijde de voorkeur boven de windzijde.
De reden ligt erg voor de hand. Aan de windzijde blaast de wind in de kas en zorgt voor koude en droge lucht bij het gewas en dat wordt als ongunstig beschouwd.
De meest gebruikte methode is dus om eerst de luwe zijde zonodig ver te openen en pas als dat onvoldoende effect heeft de luchtramen aan de windzijde ook beperkt mee te laten openen.

## Slide 28: Luwe zijde – Wind zijde.
Geheel tegen deze heersende gedachte in is door steeds meer telers de ervaring opgedaan dat werken met de windzijde een gelijkmatiger klimaat in de kas geeft.
Het is juist gemakkelijker is om de temperatuur te beheersen en tegelijk vocht en CO2 binnen te houden.

## Slide 29: Luwe zijde – Wind zijde
Veel telers hebben de ervaring dat er aan de luwe zijde veel hogere raamstanden nodig zijn om een bepaald effect te bereiken dan wanneer hij dit met de windzijde zou doen.
De luchtweerstand van elk luchtraam voor de in- en uitstromende lucht is in het eerste geval veel lager dan in het laatste

## Slide 30: Luwe zijde – Wind zijde
Dat betekent omgekeerd dat windzijdig ventileren veel beter gecontroleerd en gedoseerd kan gebeuren dan aan de luwe kant.
De moderne kassen zijn bovendien aanzienlijk hoger dan vroeger en binnenstromende buitenlucht heeft dus veel minder directe (ongunstige) effecten op het gewas.
Hierdoor blijven de RV en de CO2-concentratie op gewashoogte ook stabieler.

## Slide 31: Opdrachten.
Voer de simulatie opdrachten uit op het eind van hoofdstuk 3,6 van Het Nieuwe Telen.
Maak een print screen van de opdrachten en Kassim instellingen