## Slide 1: Klimaat
Plantenfysiologie
Klas 2

## Slide 3
Lesprogramma vandaag
Wat weten we nog verleden week?
Ventilatie en vochtafvoer
Meten en fotograferen praktijkproef
Temperatuur meten in de kas
RV en Psychrodiagram
Opdrachten
Afsluiting

## Slide 4: Temperatuur en luchtvochtigheid
Een bepaalde luchtvochtigheid in de kas ontstaat door de aanvoer van waterdamp naar de kaslucht en de afvoer van waterdamp uit de kaslucht.
De aanvoer van vocht gebeurt door de verdamping van het gewas of vanuit de grond.
De afvoer gebeurt door condensatie en / of luchten.

## Slide 5: Temperatuur en luchtvochtigheid
Bij het regelen van de luchtvochtigheid in kassen kun je verschillende technieken gebruiken.
Zoals: ventileren, stoken, schermen en bevochtigen.
Het draait daarbij altijd om twee processen:
het vergroten of verkleinen van de aanvoer van waterdamp
het vergroten of verkleinen van de afvoer van waterdamp.

## Slide 6: Aanvoer vocht in de kaslucht
De belangrijkste bron voor aanvoer van waterdamp naar de kaslucht is de verdamping van je gewas.
Bij teelten in de grond en op eb en vloedsystemen kan er veel verdamping vanaf de bodem plaatsvinden.
Luchtbevochtiging vormt nog een extra bron van aanvoer van waterdamp.

## Slide 7: Teelt en hoge luchtvochtigheid
Bij hoge luchtvochtigheid kunnen schimmels zoals botrytis zich makkelijker ontwikkelen
Een te hoge rv remt de verdamping. Dit kan de opname en het transport van voedings- elementen in de plant belemmeren en kan leiden tot(fysiologische) afwijkingen zoals neusrot.

## Slide 8: Afvoer vocht in de kaslucht
Waterdamp wordt afgevoerd door:
ventilatie (luchten)
en/of door condensatie tegen koude delen

## Slide 9: Afvoer door condens
Waterdamp condenseert op plaatsen waar de temperatuur lager of gelijk is aan het dauwpunt (vaak tegen de ramen van de kas).
Bij het dauwpunt gaat waterdamp over in water. Dit noem je condensatie.
Het dauwpunt hangt alleen af van het vochtgehalte van de lucht.
Condenswater moet tegenwoordig verplicht worden opgevangen en hergebruikt.

## Slide 10: Luchtvochtigheid samengevat:
Absolute luchtvochtigheid (AV): Aantal gram water per kg lucht
Maximale luchtvochtigheid (VV): Aantal gram water per kg lucht dat maximaal aanwezig kan zijn bij bepaalde temperatuur

## Slide 11: Luchtvochtigheid samengevat:
Relatieve luchtvochtigheid (RV): Deel (percentage) van de lucht dat verzadigd is met water
Vochtdeficit (VD): Dit geeft aan hoeveel vocht er nog kan worden toegevoegd alvorens de lucht verzadigd is, uitgedrukt in gram/kg.
Dauwpunt: Temperatuur waarbij de lucht is verzadigt met vocht. (condensatie)

## Slide 12: Mollier diagram
Eén instrument voor het regelen van het klimaat is het zogenaamde Mollier diagram.
Dit diagram is genoemd naar de uitvinder ervan, Richard Mollier.
Mollier was een professor in de toegepaste natuurkunde en werktuigkunde. De professor leefde van 1863 tot 1935.

## Slide 13: Mollier diagram
Het Mollier diagram kan worden gebruikt om verschillende condities van lucht met elkaar te vergelijken.

## Slide 14: Psychrodiagram
Elke teler hoort een psychrodiagram onder zijn kussen te hebben
Naast het Mollier-diagram wordt in de tuinbouw steeds vaker gebruik gemaakt van het Psychro-diagram
Dit diagram werkt in principe hetzelfde als het Mollier-diagram, maar veel tuinders en adviseurs vinden dit diagram iets beter hanteerbaar.

## Slide 15: Psychrodiagram

## Slide 16
Voor een gegeven combinatie van temperatuur en vochtigheid kunnen de verschillende grootheden worden afgelezen in het diagram: AV, VV, RV, en VD. Als één van de drie waarden bekend is kunnen de andere twee worden afgelezen of berekend.

## Slide 17
In dit voorbeeld: lucht van 25°C en een RV van 100% (onthoud dat 100% luchtvochtigheid de verzadigingscurve wordt genoemd) heeft een VV van 20 gram/kg; volg lijnen 1 en 2. Terwijl lucht van 25°C en een AV van 8 g/kg overeen komt met een RV van 40%; volg lijn 3 naar lijn 1. Het VD komt dan overeen met 12 gram/kg; weergegeven met de onderbroken lijn.
VV
AV

## Slide 18
Je kunt de RV dan ook precies berekenen door de AV te delen door de VV en dat X 100%
AV is 8
VV is 20
RV = AV/VV x 100% RV = 8/20 x100 % = 40%
AV
VV

## Slide 19: Dauwpunt
Als de lucht nu gaat afkoelen, bijvoorbeeld tijdens een heldere avond, moet in het diagram de horizontale lijn van 10 g/kg naar links worden gevolgd (weergegeven als lijn 4).

## Slide 20: Dauwpunt
Dat leidt achtereenvolgens tot de lijnen van 80% en 90% RV, wat betekent dat de RV hoger wordt terwijl de vochtinhoud in g/kg gelijk blijft.
Tenslotte wordt de verzadigingscurve gesneden. Door vanuit dit snijpunt recht naar beneden te gaan (volg lijn 5), kan onderaan de temperatuur van circa 14°C worden afgelezen. Deze temperatuur wordt ook wel het dauwpunt genoemd.

## Slide 21: Vocht afluchten
Als het buiten 5 C met een RV van 98 % en in de kas is het 20 C met een RV van 90 %, heeft het dan zin om vocht af te luchten (dus de ramen iets open te zetten?

## Slide 22: Vocht afluchten
Buiten: 5 C met een RV van 98 %
AV is dan 5,28 g/kg

## Slide 23: Vocht afluchten
Als je lucht van 5 C met een AV van 5,29 verwarmt tot 20 C veranderd de AV niet.
Lucht van 20 C heeft een VV van 14,67 g/kg
RV is dan 5,29/14,67 x 100 % = 36%

## Slide 24
http://hnt.letsgrow.com/psychro

## Slide 25: Opdrachten
Lees en maak de opdrachten in de module Het Nieuwe Telen van hoofdstuk 3.1, 3.2 en 3.3.
Maak de vragen van hoofdstuk 3.4.
Maak overal een schermafdruk van!