## Slide 2: Aftrap

## Slide 3: Wat behandelen we vandaag?
Energiebalans en vochtbalans in verschillende situaties en seizoenen
Kassim oefeningen

## Slide 4: Energiebalans en vochtbalans in verschillende situaties en seizoenen
Omdat de energiebalans en de vochtbalans samenhangen met de buitenomstandigheden is het zinvol om onderscheid te maken tussen verschillende seizoenen of weertypen:
Winter: weinig straling , lage buitentemperatuur, lage luchtvochtigheid
Lente: toenemende straling , lage buitentemperatuur , lage luchtvochtigheid;
Zomer: veel straling, hoge buitentemperatuur, lage luchtvochtigheid;
Herfst: afnemende straling, hoge buitentemperatuur en hoge luchtvochtigheid.

## Slide 5: Seizoenen
In de praktijk spelen de sterk wisselende omstandigheden qua zonnestraling en temperatuur over één dag (door bewolking en regenbuien bijvoorbeeld).
Natuurlijk ook met soms scherpe overgangen in weertypen in hetzelfde seizoen, zoals zeer zonnige dagen afgewisseld met sombere dagen.

## Slide 6: Omslag weer
Dit geeft wel aan dat de energie- en vochtbalans van de kas grote en snelle fluctuaties kan vertonen.
Deels is dit op te vangen met de technische installaties, zoals de ventilatie, verwarming, de schermen enzovoort.
Daarnaast moet ook het gewas in prima conditie zijn om deze overgangen te kunnen verwerken.

## Slide 7: De dagsituatie in de winter en lente
In de winter:
Voor de groei van het gewas is PAR-licht onmisbaar, dus moet volgens de opvatting van veel telers ‘elk straaltje van de schaarse zon worden benut’. Bij maar een beetje zon wordt dan het scherm al open getrokken.
Maar levert dit nu altijd voordeel op?

## Slide 8: De dagsituatie in de winter en lente
Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat door de lage buitentemperatuur veel energie nodig is om de kas op temperatuur te houden.
Als de zon schijnt ontstaat ook nog extra energieverlies door uitstraling naar de heldere hemel.
Het komt dan ook regelmatig voor dat het opentrekken van het energiescherm, om de zon zijn werk te laten doen, beduidend meer stookenergie kost dan dat er aan stralingsenergie binnen komt.

## Slide 9: De dagsituatie in de winter en lente
Het warmteverlies kan met een gesloten energiescherm tot circa de helft worden teruggebracht, terwijl het lichtverlies door een scherm bijvoorbeeld niet veel meer dan 20% is.
Kortom het binnenlaten van een beetje extra groeilicht (20%) door het energiescherm te openen wordt dan wel een dure aangelegenheid, namelijk verdubbeling van de stookkosten.
Daar komt nog bij dat uitstraling zorgt voor een koude kop van de plant en dus nadelig kan zijn voor de ontwikkeling.

## Slide 10: Lente
Door de toenemende straling zit de groei er goed in en blijft de kastemperatuur goed op peil met weinig of geen stookkosten.
In het vroege voorjaar is de gewasverdamping nog beperkt (minder straling en kleiner gewas) en door de lage buitentemperatuur kan veel vocht worden afgevoerd door condensatie aan het kasdek.
Als dit onvoldoende is kan overtollige energie en vocht door het grote verschil in temperatuur en vochtigheid binnen-buiten worden afgevoerd met een minimale raamstand.

## Slide 11: Late lente
Later in het voorjaar treedt er een verschuiving op doordat de straling verder toeneemt en meestal ook de gewasgrootte en daarmee de verdamping.
Er moet steeds meer worden geventileerd voor vochtafvoer en dat kan bij lage buitentemperaturen wel eens lastig zijn doordat er ‘teveel kou in de kas wordt gelucht’

## Slide 12: Nachtsituatie
Nachtsituatie winter en lente
Vanwege de lage buitentemperatuur is het verstandig om zo veel mogelijk te schermen met zo mogelijk een dubbel energiedoek om de stookkosten laag te houden.
Er hoeft dan weinig te worden gestookt om de energiebalans in evenwicht te houden.

## Slide 13: Nachtsituatie
Maar hoe staat het met de vochtbalans?
De gewasverdamping in de nacht zonder belichting hangt voornamelijk af van de luchtvochtigheid uitgedrukt in RV of VD in combinatie met luchtbeweging.
Verder zorgt een warme buis voor extra verdamping. Als de buitentemperatuur laag is zal ook de kasdektemperatuur laag zijn.
Door condensatie zal dan de vochtigheid boven het gesloten schermdoek ook laag zijn.

## Slide 14: Nachtsituatie
Het overtollig vocht uit de kas trekt door het poreuze schermdoek naar boven (diffusie)
Zo treedt een evenwicht op tussen verdamping en vochtafvoer bij een RV van bijvoorbeeld 75-85%

## Slide 15: Vochtbalans in de nacht
Nachtsituatie lente en zomer
Naarmate het voorjaar vordert worden de nachttemperaturen steeds hoger. Dat is gunstig voor de energiebalans, want er hoeft minder te worden gestookt.
Voor de vochtbalans is dit echter problematisch. Er treedt immers minder condensatie op op het kasdek en het verschil in vochtigheid onder en boven het schermdoek wordt dus kleiner.
Het afvoeren van vocht door een gesloten energiescherm wordt moeilijker en dat leidt er toe dat de RV in de kas hogere waarden gaat bereiken.

## Slide 16: Vochtbalans in de nacht
De gevarenzone voor wat betreft een ‘actief groeiklimaat voor de plant’ komt in zicht, dat vereist maatregelen.
Onder een actief groeiklimaat wordt doorgaans verstaan dat de plant voldoende kan verdampen voor de opname van nutriënten en dat het vocht door luchtbeweging ook wordt afgevoerd.

## Slide 17: Vochtbalans in de nacht
De vraag is nu: hoe is dit het beste aan te pakken?
De gangbare manier is vaak het inzetten van een minimumbuis, vervolgens een vochtkier in het schermdoek en als laatste de luchtramen op een kiertje.
Natuurkundig gezien is dit echter de verkeerde manier en is juist de omgekeerde volgorde de beste.
Notes: wissel

## Slide 18: Open link kassim 2023 zomer
Hoe zou jij reageren?

## Slide 19: Nachtsituatie in de herfst.
Deze situatie wordt gekenmerkt door het moeizaam afvoeren van vocht uit de kas. Komend vanuit een zonrijke periode is het gewas vaak sterk ontwikkeld (vegetatief) met een hoge LAI en produceert dus relatief veel vocht.
Dit terwijl het verschil in vochtigheid binnen-buiten juist gering is. Bovendien wordt er door het afnemende zonlicht juist gestreefd naar een zo laag mogelijke etmaaltemperatuur.

## Slide 20: Nachtsituatie in de herfst.
In de praktijk betekent dit: de (energie)schermen en de ramen wijd open zetten en er verder het beste van hopen.
Is dit dan per definitie ook de beste (of de minst slechte) aanpak?

## Slide 21: Hoe voeren we vocht uit de kas als de omstandigheden buiten niet gunstig zijn?
Eerst moet worden gekeken naar de voorwaarden voor een ‘actief groeiklimaat voor de plant’.
Dat wil in dit geval zeggen dat er gezorgd moet worden voor voldoende luchtbeweging.
Dit bevordert immers de verdamping en de vochtafvoer tussen de planten.

## Slide 22: Hoe voeren we vocht uit de kas als de omstandigheden buiten niet gunstig zijn?
Als tweede moet gezorgd worden voor voldoende verschil tussen de absolute vochtigheid binnen en buiten.
Als er geen verschil is, kan er geen vocht worden afgevoerd.
De enige mogelijkheid is om de kastemperatuur te verhogen ten opzichte van de buitentemperatuur door te stoken.
Dat moet slim gebeuren, want stoken kost geld en stoken geeft ook weer (onnodige) gewasverdamping.

## Slide 23: Hoe voeren we vocht uit de kas als de omstandigheden buiten niet gunstig zijn?
Verwarmen om vocht af te voeren heeft nadelen.
Doordat de luchtramen open staan wordt de kastemperatuur er nauwelijks door verhoogd.
Er wordt wel meer vocht afgevoerd, maar ook meer vocht geproduceerd (door warmtestraling en luchtbeweging wordt verdamping geactiveerd)
De RV zal daardoor weinig afnemen.

## Slide 24: De beste aanpak
Het energiedoek sluiten
De kastemperatuur enige graden verhogen ten opzichte van de buitentemperatuur om een kunstmatig verschil in enthalpie te creëren en de (geforceerde) ventilatie te regelen op RV of eventueel de gewasverdamping zelf.
.

## Slide 25: Open de link naar kassim 2023 herfst
.

## Slide 26: Huiswerk
Maak van de module Het Nieuwe Telen de opdrachten bij hoofdstuk 3.9
Maak van elke vraag een schermafdruk
Bekijk de web lectures van hoofdstuk 3.10

## Slide 27: Totaal huiswerk
Stuur alle schermafdrukken van de module Het Nieuwe Telen in van de volgende hoofdstukken:
2.12
2.15
3.2
3.4
3.5
3.6
3.9
De toets gaat over hoofdstuk 2 en 3 van de module Het Nieuwe Telen