## Slide 1: Herkennen en toepassen dode materialen
3. Gebakken producten

## Slide 2: 3. Gebakken producten
Ontstaan en winning van klei
Fabricage van klei
Kwaliteit van gevelbaksteen
Kwaliteit van straatbaksteen
Duurzaamheid van gebakken producten
Trends en innovaties
Herkennen en toepassen dode materialen
3. Gebakken producten

## Slide 3: 3.2 Ontstaan en winning van klei
Kleideeltjes: Hele kleine minerale deeltjes
  Afzetting door water (zeeklei en rivierklei)
Ontstaan van rivierklei
  Invloed van de dijken
3. Gebakken producten
Herkennen en toepassen dode materialen

## Slide 4: 3.2 Ontstaan en winning van klei
Klei wordt gewonnen door afgraving
Voorwaarden plaats voor kleiwinning
  Samenstelling van de klei ligt binnen de fabrieksgrenzen
  Economisch verantwoord kunnen winnen
Herkennen en toepassen dode materialen
3. Gebakken producten

## Slide 5: 3.2 Ontstaan en winning van klei
Klei: veel natuurlijke variaties eigenschappen (sterkte en kleur)
Kleur afhankelijk van overheersend bestanddeel
Natuurlijk bestandsdeel
  Ijzer  Rood
  Kalk Geel
Kunstmatige kleurstoffen
  Kobalt  Blauw
  Mangaanoxide  Zwart
Herkennen en toepassen dode materialen
3. Gebakken producten

## Slide 6: 3.3 Fabricage van baksteen
Herkennen en toepassen dode materialen
3. Gebakken producten
Stappen in het fabricage process:
Opslag en mengen van ruwe grondstof
Voorbewerken
Vormgeven
Laden en drogen
Bakken
Ontladen en verpakken

## Slide 7: 3.3 Fabricage van baksteen
Herkennen en toepassen dode materialen
3. Gebakken producten
Opslag en mengen van ruwe grondstof
Opslag grote portie klei, dezelfde eigenschappen
Doel: verteren van de nog aanwezige plantenresten
Klei mag niet uitdrogen
Voorbewerking
Mengen en kneden  soepele massa
Toevoegen kleur- en hulpstoffen
Mengen, walsen en verkleinen

## Slide 8: 3.3 Fabricage van baksteen
Herkennen en toepassen dode materialen
3. Gebakken producten
Vormgeven
  Opslag grote portie klei met dezelfde eigenschappen
  Klei mag niet uitdrogen
Voorbewerken
  Toevoegen kleur- en hulpstoffen
  Mengen, walsen en verkleinen
Vormgeven
  Handvorm-,voorbak-, of strengmethode

## Slide 9: 3.3 Fabricage van baksteen
Herkennen en toepassen dode materialen
3. Gebakken producten
Laden en drogen
  Langzaam terug drogen naar 4% vocht
Bakken
  Metselsteen: 900oC
  Baksteen gaat sintelen bij 1200-1300 0C
Ontladen en verpakken
  Steekproefsgewijs gekeurd, gesorteerd en verpakt

## Slide 10: 3.4 Kwaliteit van gevelbaksteen
Herkennen en toepassen dode materialen
3. Gebakken producten
Kwaliteit beoordelen door KOMO en NEN certificering:
  Soortelijk gewicht, vlakheid, wateropname;
  Vorst/dooiweerstand, buigsterkte;
  Maatvoering.
    Maattollerantie
    Maatspreiding
Soort metselmortel is afhankelijk van de watercapaciteit

## Slide 11: 3.5 Kwaliteit van straatbaksteen
Herkennen en toepassen dode materialen
3. Gebakken producten
Kwaliteit beoordelen op RAW standaard en KOMO- keur:
  Kwaliteitsklasse A/B;
  Wateropname, buigsterkte;
  Maatvoering: andere standaarden tussen RAW en KOMO
Makkelijker straten door stenen met een kleine maatspreiding

## Slide 12: 3.6 Duurzaamheid van gebakken producten
Hernieuwbare grondstoffen
  Voorbeelden: Klei, hout en schelpenjj
Kleiwinning valt onder Gedragscode Flora en Fauna wetgeving
Herbestemming voormalig wingebieden
Lange levensduur door hergebruik
Bij het ouder worden verhoogt de economische waarde
Herkennen en toepassen dode materialen
3. Gebakken producten

## Slide 13: 3.7 Trends en innovaties
Waterpasserende bestrating
Keramische tegels
  ‘Echte’ en met betonnen of kunststof onderlaag
Kleur, vorm en afwerking
  Kleintegelformaat (KTF)
Herkennen en toepassen dode materialen
3. Gebakken producten

## Slide 14: 3.8 Samenvatting
Aan het eind van dit hoofdstuk:
Kun je beschrijven wat klei is, waar en waarom het in Nederland is;
Ken je de fasen en uitleg van het fabricageproces van baksteen;
Weet je de kwaliteitseisen van gevelbaksteen en straatbaksteen;
Kun je benoemen hoe duurzaam baksteen is en de redenen ervoor;
Kun je voorbeelden geven van ontwikkeling in het segment van gebakken producten.
Herkennen en toepassen dode materialen
3. Gebakken producten