## Slide 2: IBS Aanleg Niveau 3&4

## Slide 3: Praktijktoets

## Slide 4: Werkvoorbereiding verharding

## Slide 5: Verharding
Soorten verhardingen
Wanneer welke verharding
Hoe leg je de verschillende verhardingen aan

## Slide 6: Half verharding
Onder halfverharding verstaan we onder andere grind, padvast, stol, steenslag, betonmix, gravier d'or, split, kleischelpen, boomschors, houtsnippers en perzikstenen.

## Slide 7: Aanleggen van verhardingen
Doel van verharding
Soort verharding
Hoogte bepaling
Grondsoort
Wat is een cunet?
Definitie: Een cunet is een uitgegraven gedeelte in een niet draagkrachtige grondlaag. In deze uitgraving wordt een aardebaan aangelegd als dragend lichaam voor wegen, opstelterreinen, nutsleidingen of kabels. In het cunet wordt veelal een zandlichaam aangebracht ten behoeve van de draagkracht van een fundering.

## Slide 8: Opdracht zoek
Zoek voorbeelden bij:
  Gesloten verharding
  Element of openverharding
  Half verharding
  Wanneer is welke type verharding geschikt?

## Slide 9: Cunet
Opbouw afhankelijk van de situatie en gebruik.
Waar houdt je rekening mee?
Inhoud berekenen
  Voor ontgraven
  Voor afvoer of bestellen

## Slide 10: Rekenvoorbeeld
De oprit van 6 bij 4 meter wil je ontgraven tot een diepte van 30 cm.
Hoeveel grond ga je ontgraven?
6,0x4,0x0,3 = 7,2M3
Je gaat het afvoeren, hoeveel voer je nu af?

## Slide 11: Cunet
Nulpunt bepalen
Grondslag
Bodemgesteldheid
Opbouw zandcunet
Inzet van machines

## Slide 12: Voorbereidingen
PBM’s
Gereedschappen
Machines
Materialen

## Slide 13: Soorten elementverharding
Betonklinker
Gebakkenklinker
Betontegels
Geoceramica (keramische tuintegel)
Natuursteen

## Slide 14: Klinkermaten
Straatbakstenen zijn er in meerdere formaten, maar in Nederland zijn de drie belangrijkste:
Waalformaat (210×50 mm - ca. 100 st/m2)
Dikformaat (210×70 mm - ca. 72 st/m2)
Keiformaat (200×100 mm - ca. 45 st/m2)
Bij de formaten moet worden opgemerkt dat de exacte maatvoering per fabrikant kan verschillen, maar de verhoudingen zijn per formaat gelijk.
Zo is bijvoorbeeld
waalformaat 4:1
dikformaat 3:1
keiformaat standaard 2:1

## Slide 15: Verschil tussen klinker en een betonsteen
Klinker
  (1200 graden)
  Klei
Betonklinker
  Cement, zand en grind

## Slide 16: Betonklinker
Bekijk een beton klinker van dichtbij.
  Wat valt je op?
Wat betekend getrommeld of ongetrommeld?
  Weet jij het of ga je opzoek naar het antwoord?

## Slide 17: Ondertussen weetje al meer van kwaliteit
Bestellijstje maken voor je straatwerk
Materialenlijst maken t.b.v. straatwerk

## Slide 18: Verhoudingen
Vetter metselspecie of juist niet

## Slide 19: Welke machine en gereedschappen gebruik je bij verhardingen?
Maak een lijst van gereedschappen en machines die je gebruikt bij het aanleggen of uitbreken van een stuk straatwerk.
Benoem de machine en het gebruik ervan
Benoem de gereedschappen die je gebruikt
Bats, schop, touw, pinnen, meetlint, rubberhamer, straathamer, klos, waterpas, enz…..

## Slide 20: Welke innovaties zijn er op het gebied van verhardingen?
Hoor en zie jij de veranderingen in het vak en loop jij voor of achter op?

## Slide 21: Voorkomen beter dan genezen
Hoe werken we slimmer
Hoe werken we gezonder
Op welke manier wordt er aan jou gedacht

## Slide 22: Voorkomen beter dan genezen
Wat is taakroulatie
Wat is de zin of de onzin van taakroulatie
Wie is er verantwoordelijk voor PBM’s?
Hoe om te gaan met het weer?
  Zit je droog en lekker warm?
  Wanneer stop je het werk?