## Slide 1: Opslag van gewasbeschermingsmiddelen

## Slide 2: Nieuwe AMVB (2006)
Risico’s beperken
Gevolgen van eventuele calamiteit beheersbaar maken.
Hiervoor is kennis van de regels van belang

## Slide 3: Opslag
Speciaal ingerichte ruimte
Moet voldoen aan eisen
Alleen voor opslag van gewasbeschermingsmiddelen
Vloeibare middelen onderin
Hierdoor geen verontreiniging andere middelen
Sleutel bezit regelen

## Slide 5: regelgeving
Verschillende instaties controleren:
AID: gewasbeschermingswet
I-SZW: gewasbeschermingswet en gewasbeschermingsmiddelenbesluit
Gemeente: AMvB’s en plaatselijke verordeningen
Voedselveiligheid/EurepGap

## Slide 6: Eisen aan oplslag van gewasbeschermingsmiddelen
Onder 25 kg opslag: geen eisen
25 kg tot max 400 kg: afgesloten ruimte of kast
Middelen die binnen 48 uur worden gebruikt: op vloeistofdichte vloer

## Slide 7: Eisen aan de berging
Brandveiligheidseisen
Vloeistofdichte vloer
Ventilatie
Verlichting
Verwarming

## Slide 8: Algemene eisen 1
Afsluiten
Netheid
Solide bouw en standplaats
(muis)dicht
Richting van de ventilatie
Materiaal voor de schappen
Waarschuwingsbord op de deur

## Slide 9
Gewasbeschermingsmiddelen
Verboden voor onbevoegden

## Slide 10: Algemene eisen 2
Droog, koel en uit de zon
Wasplaats
Brandblusser
Absorbtiemateriaal
Goedgekeurde instructie (P73)
Electra (NEN 1010)
Ramen
Toezicht op roken en open vuur