## Slide 1: Afvoer middelrestanten
En schoonmaken van de apparatuur

## Slide 3: Verordening reininging verpakking bestrijdingsmiddelen
Verpakkingen direct na leegmaken schoonspoelen
Dan geen chemisch afval meer
Meestal bij het restafval
Spuiten groter dan 21 liter -> fustreiniger
Op spuitmachine of bij vulplaats

## Slide 4: Vanaf 1990 STORL-vignet
deze verpakking is bedrijfsafval mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven;
deze verpakking is bedrijfsafval nadat deze volledig is geleegd;
deze verpakking dient, nadat deze volledig is geleegd, te worden ingeleverd bij een Klein Chemisch Afval (KCA) depot. Informeer bij uw gemeente.

## Slide 5: Wat te doen met restanten?
Niet-aangebroken verpakkingen moet u inleveren bij de handelaar of verkoper die verplicht is deze terug te nemen, overigens zonder verplichting tot terugbetaling.
Restanten in aangebroken verpakkingen dient u in te leveren bij een KCA-depot.

## Slide 6: Spuitapparatuur reinigen
Direct na elke spuitbeurt maak je de machine schoon.
Door de aflopende bodem van de tank kan de pomp alle vloeistof eruit halen.
De restvloeistof die eventueelna het spuiten overblijft, verdun je met water uit de schoonwatertank.
Dit spuit je dan over de akker.
Wel moet de eerste bespuiting droog zijn, in verband met afspoelen van het middel.

## Slide 7: Spuitapparatuur onderhouden
Onderhoud volgens het instructieboekje
Winterberging: schoon, droog en stof- en vorstvrij
Vóór elke spuitbeurt controleren: werking, doppen, lekkages.
Keuring van de spuitmachine, elke 2 jaar volgens eisen SKL

## Slide 8: Fustreiniging
Niet gereinigde fust in voorraad hebben is verboden

## Slide 9: Wettelijke regels voor lozen
6 wetten en regels van toepassing (zie boek)
Chemisch verontreinigd proceswater (= vloeistof die vrijkomt bij het morsen van gewasbeschermingsmiddel, lekkage vanuit de spuit en het weglopen van de spuitvloeistof bij het schoonmaken) kan in principe langs vijf routes worden geloosd, waarbij sommige wel en sommige niet wettelijk zijn toegestaan:

## Slide 10: 5 routes:
Lozen op oppervlaktewater: niet toegestaan (Wvo);
Lozen op riolering: niet toegestaan (Wvo);
Afvoeren naar vuilverbranding: wel toegestaan, maar is duur;
Reiniging carboflow: wel toegestaan. Het bezinksel is chemisch afval, duur;
Lozen op bodem: niet toegestaan (Wet bodembescherming), behalve als restant spuitvloeistof op perceel.

## Slide 11: De helft van de emissie naar het oppervlaktewater wordt veroorzaakt door het vullen en reinigen van een spuit. PPO heeft de risico’s in kaart gebracht.
http://www.schonebronnen.nl/pdf/schoonmaken_spuit_vervuilt_flink_Boerderij.pdf

## Slide 12: Vul- en spoelplaats aanleggen
1. Overleg met de waterkwaliteitsbeheerder
2. Is een samenwerking met buren mogelijk en zinvol?
3. Bepaal de locatie voor de spoelplaats:
4. Hoe vaak en waarvoor reinigt u de spuit?
5. Overleg met de gemeente
6. Overleg met een aannemer
7. Informeer naar bedrijven en kosten van het afvoeren van slib en olie