## Slide 1: voedervoorziening
Les 5
Docent; A.Bertram

## Slide 2: Verschillende systemen
Krachtvoer boxen (altijd aanwezig)
Voeder voorzieningen voor ruwvoeders
- voerwagen
- voerrobot

## Slide 3: video
http://du.delaval.nl/Products/Feeding/Automatic_Feeding_System/default.htm#Bekijk de films
http://www.trioliet.nl/

## Slide 4
Naarmate de schaalvergroting zich doorzet
Wordt arbeid steeds meer de beperkende factor
op de melkveebedrijven. Automatisering dringt
zich op, ook van het voeren. Snelle,
overzichtelijke en eenvoudige systemen moeten
de voorkeur krijgen.

## Slide 5
Voor- en nadelen
Niet alleen de besparing op arbeid speelt een rol
bij de keuze van een automatisch voersysteem.
Ook de voeropslag, een factor die dikwijls wordt
verwaarloosd, is van groot belang. Factoren als
een harde ondergrond, de bereikbaarheid en
ligging van de kuilen en/of kuilplaten dragen
in belangrijke mate bij tot een efficiënt gebruik
van de arbeidstijd op het bedrijf.

## Slide 6: VOORDELEN
- arbeidsbesparing;
- flexibelere dagindeling;
besparing bij nieuwbouw;
minder vreetplaatsen nodig;
smalle voergang volstaat;
- gemakkelijk te combineren met melkrobot;
- trekker met voorlader of kuilvoersnijder volstaat;
- bijna geen restvoer;

## Slide 7: Vervolg voordelen
- voor alle voersoorten en diergroepen;
- vraagt in verhouding tot voermengwagens weinig vermogen
- door het weegmechanisme in combinaties met de kleine porties kan zeer nauwkeurig worden gevoerd;
- de samenstelling en de hoeveelheid van het
rantsoen kunnen eenvoudig met de computer
worden aangepast.

## Slide 8: Nadelen
verschillende productiegroepen zorgen voor
onrust;
- voerrobots laden, mengen en doseren; maar sommige merken snijden niet;
- er is een overdekte voerkeuken met laadstations nodig;
de voerkeuken moet zo dicht mogelijk bij de sleufsilo geplaatst worden;
- de voerrobot vraagt om een aangepaste stal, anders kun je niet besparen op bouwkosten;

## Slide 9: Vervolg nadelen
- andere apparatuur zoals zaagsel- of strostrooiers mogen geen hinder ondervinden van de voerbak;
- een met voer gevulde bak weegt ruim twee ton, de spanten moeten hierop berekend zijn;
- de leverancier moet een 24-uursservice kunnen garanderen;
- bij een aangepaste stal kan de trekker alleen maar op de roosters rijden; die moeten hierop berekend zijn.

## Slide 10
Lees de tekst.