## Slide 1: Anesthesiologie
Beademen

## Slide 2: Normaal ademen
Hoe adem je normaal?

## Slide 3: Beademen
Ventilatie
Handmatig
Ventilator (machinaal)

## Slide 4: Beademen
Indicatie:
  Verhoogd risico door conditie patiënt.
  Gevolg van gebruikte anesthesiemethode.
  Bepaalde operaties. (thoraxchirurgie)
Voorzorgen:
  Bewaking van hypo- en hyperventilatie.
  (capnografie)

## Slide 5: Beademen
Assistmode.
  Beademing reageert op inademing van patiënt.
  Beademing regelt alleen het ademvolume.
Controlled mode
  Beademing regelt zowel ademfrequentie als ademvolume.

## Slide 6: Verschil ademen / beademen
Ademen
  Lucht in longen door negatieve druk in longen.
Beademen
  Lucht in de longen door positieve druk in de longen.

## Slide 7: Beademen
IPPV = intermiterende positieve druk ventilatie
  Inspiratie positieve druk
  Expiratie passief
PEEP= positieve eind-expiratoire druk
  Inspiratie positieve druk
  Expiratie positieve druk
NEEP= negatieve eind-expiratoire druk
  Inspiratie positieve druk
  Expiratie negatieve druk

## Slide 8: Indicaties / gevolgen
PEEP
  Stugge longen bijv. bij longoedeem
  Thoraxdruk ↑ → terugstromen bloed ↓
  Goede indicatie dan valt dat wel mee.
NEEP
  Bij slecht samenvallende longen.

## Slide 9: Uitvoeren handbeademing
Frequentie: 10 – 15 x per min
Ballon rustig leegknijpen.
  Inspiratie : expiratie = 1 : 2
KIJKEN NAAR DE BORSTKAS.
Gebruik klok / horloge met secondenwijzer.

## Slide 10: Anesthesiologie
Bewaking

## Slide 11: Bewaking
Gebruik van apparaten
Wat heb je aan al die apparaten?
Als er een alarm afgaat wat doe je dan?
Wat moet je eigenlijk doen?

## Slide 12: Klinische evaluatie
Ademhaling
Circulatie
Anesthesiediepte

## Slide 13: Klinische evaluatie
Ademhaling
  Ademfrequentie.
  Ademdiepte.
  Ademregelmaat
Circulatie
  Polsbeoordeling
    Frequentie, kracht, regelmaat, synchroniteit
  Slijmvliezen
    Kleur, CRT

## Slide 14: Klinische evaluatie
Anesthesiediepte.
  Ademhaling (regelmaat, diepte)
  Hartfrequentie
  Spierspanning
  Ooglidreflex (afwezig)

## Slide 15: Nadeel klinische evaluatie
Effectiviteit gaswisseling. (hoge O2 conc.)
Centraal veneuze druk
Urine productie
Bloed druk. (pols kracht)
Kleur slijmvliezen afh. anesthetica
CRT ≥ 1 slechte circulatie
CRT ≤ 1 zegt niet altijd iets

## Slide 16: Electronische bewaking
ECG
Capnografie (CO2)
Pulsoximetrie.
Temperatuurmeting.
Bloeddrukmeting.

## Slide 17: ECG
Geen standaard ECG. (Abn. Positie dier)
Controle frequentie, ritmeafwijkingen.
Alle andere zaken zijn relatieve veranderingen t.o.v. eerdere momenten in de anesthesie.

## Slide 18: Capnografie
Meten CO2 in de ademlucht.
Zowel inspiratie als expiratie.
Goede maat voor de gaswisseling.
  Lage CO2 door onvoldoende circulatie.
  Hoge CO2 door onvoldoende ventilatie.

## Slide 19: Capnografie
Lichaam
CO2-aanmaak
Bloed
O2
Longblaasjes
CO2
O2
ademlucht
CO2
Capnograaf
CO2
O2
Patiënten-
Systeem
CO2
gaswisseling
ademhaling

## Slide 20: Normaal capnogram
Snelle stijging door snel begin uitademing.
Plateau-waarde is de eindexpiraoire CO2 perc.
Inademlucht vrijwel geen CO2. !?!?

## Slide 21: Afwijkingen EtCO2

## Slide 22
Wat zie je?
Halvering in 2 ademhalingen.
Oorzaak?

## Slide 23
Wat zie je?
Oorzaak?

## Slide 24: Pulsoximeter
Bewaking perifere circulatie. (pulsdeel)
  Hoge waarde geeft goede zekerheid van de bloeddruk
Bewaking van O2 voorziening perifere weefsels. (Oxymetriedeel)
Betrouwbaarder naar mate het pulsdeel beter is.

## Slide 27: Dode ruimte
De dode ruimte is die hoeveelheid lucht die ingeademd wordt, maar niet deelneemt aan de gaswisseling.
Welke delen van ademhalingsapparaat?
Neemt toe bij gebruik patiëntensystemen.
Invloed op welk systeem je gebruikt.

## Slide 28: Opdracht
Maak een totaal stappenplan, van het begin tot het einde, voor het onder narcose brengen, houden en weer bij laten komen van een hond.
Waar begin je.
Wat mis je nog?

## Slide 30: stageopdracht
Zie stencil