## Slide 1: Echografie
Samenvatting lessen paraveterinair

## Slide 2: Echo werking apparaat
Ultra geluid( 20-10 MHz)
Geluidsgolven
Piëzo elektrische kristallen
  Elektrisch signaal uit echograaf
  Kristallen in beweging… geluidsgolven
  In het lichaam met verschil dichtheid…. Terugkaatsing
  Trilling weer naar piëzo kristallen… trilling… omgezet in elektrisch…naar monitor

## Slide 3: Wat zichtbaar?
Zachte weefsels (zoals organen) goed zichtbaar
Niet goed door lucht houdende weefsels(longen)
  Gas is darmen kan storend werken…vasten voor echo
Niet goed door botten
Herkenningspunt: Volle blaas

## Slide 4: Verschillende transducers
A-mode (alleen vochtblaasjes aantoonbaar… drachtigheid zeugen)
B-mode (heleboel lijnen…. Beweging zichtbaar)
M-mode (bewegingen in de tijd zichtbaar… cardiologie)
C-mode (3- D beelden)

## Slide 5: Transducers II
Lineair array-scanner
  Groot contact oppervlak nodig, rechthoekig beeld
Sectorscanner
  Klein oppervlak nodig, waaiervormig beeld, betere kwaliteit, gebied groter)
  duurder
Convexscanner
  Combinatie van bovenstaande 2

## Slide 6: Frequenties
5-20 MHz is geschikt in diergeneeskunde
Hogere frequentie
  Meer detail
  Minder doordringend vermogen
  Dus kleine honden/katten hogere frequentie mooi beeld
  Grotere dieren lagere frequentie geven minder scherp beeld

## Slide 7: Maken van Echo
Goed contact huid
  Geluidsgolven slecht geleid door lucht (terug kaatsen van golven = heel groot)
Dus ………… Scheren en contact gel
Nat maken met water………..minder goed resultaat
Evt ontvetten van de huid nodig
Geen stress bij echo (ivm lucht slikken)
Volle blaas (voor oriëntatie)
Vasten (minder gas ontwikkeling in darmen)