## Slide 1: Röntgenologie 3
Effecten en veiligheid

## Slide 2: Programma
Stralingseffecten
Röntgenbeelden
Straling & veiligheid

## Slide 3: Hoeveel straling is er ?
Natuurlijke bronnen
  Kosmische straling
  Externe bestraling
  Inwendige bestraling
  Radon
Kunstmatige bronnen
  Medische diagnostiek
  Overige kunstmatige bronnen
  Beroepsmatige bronnen

## Slide 4: Overzicht bronnen
Tabel 3 Overzicht van de gemiddelde effectieve dosis van de Nederlandse bevolking in 2000 door natuurlijke en kunstmatige stralingsbronnen.
Bronnen Effectieve dosis (mSv)
Natuurlijke bronnen
Kosmische straling 0,28
Externe bestraling 0,38
Inwendige bestraling 0,37
Radon 0,82
Kunstmatige bronnen
Medische diagnostiek 0,59 a
Overige kunstmatige bronnen 0,02
Beroepsmatige blootstelling <0,01
Totaal 2,5
a schatting voor 1998, schatting voor 2002: 0,52 mSv

## Slide 5: Overzicht Medische diagnostiek
Tabel 4 Karakteristieke waarden van stralingsdoses bij medisch-diagnostische toepassingen. (Gezondheidsraad nr: 2007/03)
Onderzoek van Effectieve dosis (mSv)
Tanden 0,02
Thorax 0,14
Ledematen en gewrichten 0,06
Wervelkolom (borst en lendenwervels) 3,2
Bekken- en heupfoto 0,83
Maag met bariumcontrastmiddel 3,6
Dikke darm met bariumcontrastmiddel 6,4
Borst (mammografie) 0,5
CT van hersenen 1,5
CT van thorax (hart en longen) 6,0
CT van buik 10
Bloedvaten (angiografie) 12
Interventieradiologie 20

## Slide 6: Effecten van straling
Niet de straling zelf.
Reactie van straling met H2O  vrije radicalen
Effecten van vrije radicale op DNA
Gevolgen DNA defecten treden op tijdens of na de deling.
Verschil gevoeligheid weefsels

## Slide 7: Effecten van straling
Dosisafhankelijk effect.
  Niet kansgebonden effecten
  Kansgebondeneffecten
Niet kansgebonden effecten (naar mate de dosis groter wordt is het effect groter)
Kansgebonden effecten (naar mate de dosis groter wordt is de kans op effect groter)
Dosis
Effecten op de zwangerschap.
Effecten op het ongeboren kind.

## Slide 8: Niet kans gebonden effecten.
Hogere stralingsdoses
Effect afhankelijk van de dosis
Hoe meer straling hoe groter het (negatieve) effect.
  Voorbeelden niet kansgebonden effecten op volgende dia.

## Slide 10: Niet kans gebonden effecten.
Voor alle duidelijkheid:
De hierboven beschreven effecten treden pas op, bij veel hogere stralingsdoses dan waaraan röntgenologische medewerkers worden blootgesteld. Je moet hierbij denken een factor duizend.
Deze zijn vaak herstelbaar (duur/litteken)

## Slide 11: Kansgebonden effecten.
De kans op effect is dosisafhankelijk.
Kans is lineair (dubbele dosis 2 x grotere kans)
Vertraging in optreden.
Aangetoond bij hogere doses. (atoombommen 2e wereldoorlog)
Niet aangetoond bij lagere doses, maar komt wel voor. Dus ALARA.

## Slide 12: Kans gebonden effecten.
Risico’s.
  Gemiddelde mens bij 1 SV  5% meer kans op kanker.
  Radiologische werker in het algemeen heeft 4% meer kans dan een niet radiologisch werker.
  Vergeleken met de lichte industrie is het risico bij 20 mSV groter.
  Bij enkele mSV is het risico even groot als in de lichte industrie.

## Slide 13: Kans gebonden effecten.
Door toepassing van het ALARA principe zal een blootgestelde medewerker in de dierenartsen-praktijk ruim onder deze limiet van 20 mSv per jaar kunnen en moeten blijven!!!!
In de praktijk zal dit zelfs veel lager kun-nen zijn !!!!

## Slide 16: Effecten ongeboren kind
3 perioden in de ontwikkeling
  Pré-implantatieperiode (0 – 10 dagen)
  Orgaanaanleg ( 20 – 60 dagen)
  Foetale ontwikkeling (> 60 dagen)
Hersenen (50-100 dagen) meest gevoeligst
Hersenen (100 -180 dagen) gevoelig
  1 Sv verlaging IQ met 20 – 30 punten

## Slide 17
DUS

## Slide 18
Het moment dat je weet, dat je zwanger bent ligt al in periode B. Het is dan ook van belang om extra rekening te houden met straling als je zwanger wilt worden !!!
Bespreek dit op de praktijk!!

## Slide 19: Opnametechniek algemeen

## Slide 20: Stralingsveiligheid

## Slide 21: Stralingsveiligheid
Stralingsveiligheid is gebaseerd op 3 principe’s
1. Rechtvaardiging: Is een foto noodzakelijk? Is er een minder risicovol alternatief? Deze vraag moet altijd beantwoord worden.
2. ALARA
3. Indeling van risicogroepen met toegestane maximale extra op te lopen stralingsdosis.

## Slide 22: Stralingsveiligheid

## Slide 23: Dosis-limieten

## Slide 24: Dosis-limieten

## Slide 25: Dosimeters

## Slide 26: Radiologische werkers

## Slide 27: Radiologische werkers

## Slide 28: Radiologische werkers

## Slide 29: Dosis en zwangerschap

## Slide 30: Dosis en zwangerschap

## Slide 31
Maar
Ondanks de zeer lage risico’s toch
ALARA