## Slide 1: Andere beeldvormende technieken
Wat is er meer dan röntgenfoto’s

## Slide 2: Wat is er meer!
Echografie
CT-scan
MRI
PET scan
Scintigrafie

## Slide 3: Röntgenfoto.
Een röntgenfoto geeft een 2 dimensionaal (platgeslagen) plaatje op basis van röntgenstraling.
Oplossend vermogen 4 mm

## Slide 4: CT-scan
CT = Computer Tomografie
Een CT-scan geeft een dwarsdoorsnede van de verschillende lichaamsdelen. Ook mbv röntgenstraling, maar computermatig bewerkt zodat een doorsnede ontstaat

## Slide 8: Mogelijkheden CT-scan
Doorsneden op verschillende hoogten
Verschillende opvolgende doorsneden bekijken.
Computermatig lengtedoorsneden, schuine doorsneden en drie-dimensionale beelden maken.

## Slide 9
Stralingsbelasting komt overeen met ongeveer 200 röntgenfoto’s.
Oplossend vermogen als röntgenfoto.

## Slide 11: MRI
Magnetic Resonance Imaging

## Slide 12: Magnetisme in weefsels
De kern van sommige elementen (waterstof H+) heeft een “kernspin”
Kernspin is een eigenschap van een element dat een magnetisch veld doet ontstaan.

## Slide 13: Principe 1
Lichaam in een magnetisch veld (MRI-app) doet H+ in het lichaam van richting veranderen.
De richting wordt weer gecorrigeerd. Hierbij komt een foton vrij.
De hoeveelheid energie in zo’n foton wordt gemeten.

## Slide 14: Principe 2
Het MRI apparaat meet de energie van deze verschillende fotonen.
De computer maakt hiervan een 3 dimensionaal beeld.
Verschillende weefsels verschillende H+ dichtheid. Hierdoor 3D beeld van weefsels.

## Slide 17: f-MRI – functionele MRI
Techniek waarmee de hersenactiviteit wordt gemeten. (meer gebruik van O2)
Modern hersenonderzoek.

## Slide 19: PET scan
Positronemissietomografie

## Slide 20: Principe 1.
Radioactieve deeltjes worden gekoppeld aan bepaalde stoffen.
Deze stoffen verzamelen zich op bepaalde plaatsen.
Op die plaatsen treedt verval op van de radioactieve stoffen

## Slide 21: Principe 2.
Bij dit verval komen positronen vrij.
Deze positronen geven ook weer fotonen af. Deze worden gemeten.
Hieruit maakt de computer weer een plaatje.

## Slide 22: Principe 3.
Oplossend vermogen = kleinst waarneembare deeltje : enkele mm

## Slide 25: Scinitigrafie

## Slide 26: Principe 1.
Patiënt krijgt radioactive stof toegediend.
Dit verzamelt zich op specifieke plaatsen. (Jodium in de schildklier).
Met een speciale camera wordt vervolgens een “foto” gemaakt.

## Slide 27: Principe 2.
Oplossend vermogen = kleinst waarneembare deeltje: 1 cm