## Slide 1: Röntgenologie 2

## Slide 2: Ontstaan van straling
Röntgenstraling wordt opgewekt door een hoge spanning op wekken tussen een positieve en een negatieve pool.
Hierdoor komt een stroom van elektronen op gang die gaat van de negatieve pool naar de positieve pool (Wolfraam).

## Slide 3: Ontstaan van straling
Op de positieve pool worden de elektronen afgebogen en verliezen snelheid.
Door deze afbuiging en het afnemen van de snelheid van de elektronen ontstaat de röntgenstraling.

## Slide 4: Strooistraling
Strooistraling ontstaat doordat röntgenstraling een voorwerp/lichaam binnenvalt en hierdoor van richting verandert.

## Slide 5: Strooistraling
Ook verandert de energie van de straling. De intensiteit van strooistraling is daardoor minder dan van de directe röntgenbundel
Het is echter nog steeds röntgenstraling met dezelfde eigenschappen.
Alleen de risico’s op kansgebonden effecten zijn kleiner.

## Slide 6: Aanpassen röntgenstraling
3 mogelijkheden om hoeveelheid en aard van straling aan te passen.
  kV aanpassen
  mA aanpassen
  Tijd (sec) aanpassen

## Slide 7: Invloed van lood
In de gebruikelijke röntgenbuizen is 2 cm lood voldoende om geen straling meer te meten.
Loodschorten en handschoenen van 0,5 mm reduceren de hoeveelheid straling met ongeveer 80%

## Slide 8: ALARA
Bij het denken over veiligheid in het algemeen is het principe van ALARA algemeen aanvaard,
  A
  L
  A
  R
  A
AS
LOW
AS
REASONABLY
ACHIEVABLE

## Slide 9: Veiligheidsmaatregelen
Bedenk nu welke veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat iemand onnodig straling oploopt.

## Slide 11
kilovoltage aanpassen (kV) = spanning
Gevolg:
De elektronen krijgen meer snelheid waardoor ze harder tegen de anode aanbotsen.
Door deze hardere botsing ontstaat straling met meer energie.
Straling met meer energie kan dieper doordringen in de weefsels. Hierdoor kun je door dikkere en hardere delen heen.
Dus bij dikkere en minder goed doordringbare delen meer kV.

## Slide 12
mAmpère (= mA) = spanning aanpassen
De spanning bepaald de hoeveelheid elektronen die vrijkomen.
De hoeveelheid elektronen die vrijkomen bepalen de hoeveelheid straling die vrijkomt.
De hoeveelheid straling bepaalt het contrast van de opname.
Dus meer ampère betekent meer contrast.

## Slide 13
Tijd aanpassen.
De tijd bepaalt hoelang er een stroom door de gloeidraad gaat.
De tijd bepaalt dus mede hoeveel elektronen er vrijkomen.
Dus de tijd bepaalt mede hoeveel straling er ontstaat.

## Slide 14: Contrast
Veel
weinig