## Slide 1: Hoe onstaat een foto.

## Slide 2: Wat is een röntgenstraal.
Ontstaat dus door remming
Is remmingsenergie
Zijn pakketjes energie (fotonen)

## Slide 3
Rö-straal komt uit buis.
Gaat door object (bijv. poot. Thorax, abdomen oid.
Foton gaat object door en verliest meer of minder energie
Komt met meer of minder energie uit het object,

## Slide 4
Zo’n foton komt op het versterkingsscherm
Het versterkingsscherm licht op zichtbaar licht.
Afhankelijk van de hoeveelheid energie in zo’n foton meer of minder sterk licht.

## Slide 5
Het licht komt op de fotografische plaat
In elke korrel op de plaat zitten meerdere moleculen AgBr.
Hoe meer licht er door een foton wordt opgewekt hoe meer AgBr moleculen worden “aangeslagen”.
Hoe meer aangeslagen AgBr hoe zwarter

## Slide 6
Aan beide kanten van de fotografische plaat zit een versterkingsscherm
Dus de fotografische plaat wordt van beide kanten belicht.
Door hetzelfde foton!

## Slide 7: Cassette
Lichtdicht
Versterkingsschermen
Eventueel loodplaatje in de hoek

## Slide 8: Versterkingsschermen

## Slide 9: Principe.
Fotografische platen zijn gevoelig voor rö-straling. (Kleine golflengte)
Fotografische platen zijn gevoeliger voor straling met grotere golflengte.
Zichtbaar licht heeft grotere golflengte.

## Slide 10: Principe.
Versterkingsschermen zetten rö-straling om in zichtbaar licht.
De fotografische plaat is gevoeliger voor straling met een grotere golflengte.
De grotere golflengte past ook beter bij AgBr. (De stof op de fotografische plaat)

## Slide 11
Resultaat:
Door de versterkingsschermen heb ik minder straling nodig om een goede foto te krijgen. (beperking van de tijd.)
Door gebruik van versterkingsschermen beperk ik dus de risico’s van het maken van rö-foto’s.

## Slide 12: Fluorescerende stof.
Zeldzame aarde schermen.
Lanthaan (lichtkleur blauw)
Gadolinium (lichtkleur geel-groen)
De fotografische plaat moet hier dus gevoelig voor zijn.
Het gebruikte licht in de doka?

## Slide 13: Korrelgrootte scherm.
Korrels op versterkingsschermen zijn groter dan AgBr korrels op fotogra-fische plaat.
Gevolg ????
Onscherpte !

## Slide 14: 2 Termen.
De resolutie, oplossend vermogen of scheidend vermogen
  beschrijft hoe dicht waarden bij elkaar kunnen liggen die nog net gescheiden kunnen worden waargenomen.
Contrast.
  In de fotografie is de beheersing van het contrast een technische uitdaging, ofwel hoe krijg je de foto zo dat zowel in de donkere als in de lichte gedeeltes nog details te zien zijn
12
13

## Slide 17: Typen schermen.
KF-100 schermen, versterkingsfactor 1
  Voor extremiteiten, zonder gebruik van strooistralenrooster.
  Hoog contrast, uitstekende resolutie.
KR-400 schermen, versterkingsfactor 4
  Voor gebruik bij dikkere objecten, met gebruik van strooistralenrooster
  Hoog contrast, erg goede resolutie.

## Slide 18: Typen schermen.
MH-200 schermen, versterkingsfactor 2
  Mammografie schermen
  Enkel in de cassette
  Fotoplaat met aan 1 kant AgBr.
  Veel betere resolutie

## Slide 19: Ontwikkelproces.

## Slide 20: Schematisch.

## Slide 21: Theorie.
Op fotoplaat zitten korrels met AgBr.
In een korrel zitten meerdere moleculen AgBr.
Röntgen (licht) kwanten reageren met een molecuul AgBr.

## Slide 22: Theorie.
Lichtkwanten zorgen er voor een fotografisch effect.
Het AgBr molecuul wordt “gevoelig” voor het ontwikkelproces

## Slide 23: Ontwikkelen.
Bij het ontwikkelen ontstaat er in elke korrel nu een neerslag van zilver(Ag).
Hoeveel Ag er neerslaat in elke korrel bepaalt de hoeveel zwarting op de foto.

## Slide 24: Spoelen.
Stopt het ontwikkelen.
Verwijdert de resten van de ontwikkelvloeistof.

## Slide 25: Fixeren.
Verwijderen van het niet belichte AgBr.
Spoelen.
Stopzetten fixeerproces.

## Slide 26: Nat ontwikkelen.
Alleen bij nat ontwikkelen
  Ontwikkelen 5 minuten
  Spoelen 1 minuut
  Fixeren 3 minuten
  Spoelen 1 minuut
  Nafixeren 15 mnuten
  Naspoelen 30 minuten
  Drogen