## Slide 1: H.7 Machines en gereedschappen
N32a
Mrt 2012

## Slide 2: Bediener van aangedreven gereedschap
Voldoende opleiding en ervaring
Geen loshangend haar of sieraden
Ouder zijn dan 18 jaar

## Slide 3: Vloer rond machines
schoon
vlak
droog
stroef

## Slide 4: Dodemansknop
Als je de bedieningsknop los laat, stopt de machine

## Slide 5: Noodstopinrichting
De noodstop moet goed bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn

## Slide 6: Nullastschakelaar
Zorgt er voor dat de machine niet automatisch start als de spanning is weggevallen en daarna weer beschikbaar is.

## Slide 7: Kolomboor
Gevaren bij het boren:
Losslaan van het werkstuk
Breken van de boor
Verwonding door het wegvegen van het boorsel met de hand
Verwonding door spanen

## Slide 8: Risico bij het werken met vast opgestelde slijpmachines?
Kapot springen van de slijpsteen

## Slide 9: Vast opgestelde slijpmachines
Zijkanten van de stenen moeten afgeschermd zijn
Leunspaan regelmatig bijstellen

## Slide 10: Leunspaan
Leunspaan regelmatig bijstellen

## Slide 11: Zijkanten van de stenen moeten afgeschermd zijn

## Slide 12: Vast opgestelde cirkelzagen
Gevaren:
Getroffen worden door de zaag
Getroffen worden door wegvliegende delen
Inademen van gevaarlijk stof
Daarom: 

## Slide 13: Daarom zijn de eisen:
Geschikte beschuttingskap
Spouwmessupport
Hulpgeleider
Stofafzuiging

## Slide 14: Veiligheidsmaatregelen
Duwhout gebruiken
Assistentie van een 2e persoon bij grote werkstukken

## Slide 15: Elektrisch aangedreven handgereedschap
Dubbel geïsoleerd
OF
geaard

## Slide 16: Handslijpmachines
Zijhandvat
Beschermkap om de slijpschijf
Dodemansknop
(bij slijpschijven groter
dan 125 mm)

## Slide 17: Doorslijpschijven
Niet gebruiken voor afbramen (links zie je een afbraamschijf)

## Slide 18: Kettingzaag
Speciale opleiding
Zaagbroek
Zodanig werken dat bij kickback de ketting het lichaam niet raakt
Minimaal 2 meter afstand
Een van te voren uitgezette vluchtroute

## Slide 19: Aandachtspunten kettingzaag
Dubbele handbediening
Beschermbeugel
Kettingrem

## Slide 20: Beugelzaag
Het blad moet goed zijn aangespannen
In de juiste richting gemonteerd; dat is met de tanden vooruit.

## Slide 21: Mag de steel van een moersleutel/slagsleutel worden verlengd om draaiende delen (messen) van maaiers te vervangen?

## Slide 22: H.8 Lasten verplaatsen
N41a, N41b, BBL, N31a
nov 2011

## Slide 23
Zie apart PPT-bestand

## Slide 24: Lasten verplaatsen
Tillen
Hijsen
Vorkheftruck
Palletwagen
Trekker

## Slide 25
Nederlands ondertiteld: Klaus die gabelstaplerfahrer

## Slide 26: tillen met rechte rug gebogen knieën

## Slide 27: tillen met rechte rug gebogen knieën