## Slide 1: H 4. Brand en explosie
<number>

## Slide 2: Films
Forse uitslaande brand verwoest woning Bildtsestraat Leeuwarden
http://www.zideo.nl/playzideo/6b3471526d316870
<number>

## Slide 3: Branddriehoek
<number>
Drie zaken die nodig zijn voor brand:
brandbare stof
zuurstof (jaagt vuur aan)
temperatuur of ontstekingsbron

## Slide 4
<number>

## Slide 5: Explosies
<number>
Verbranding erg snel? Explosie
Alleen tussen LEL en HEL is explosie of brand mogelijk.
Explosiegrens:
LEL-niveau (Lowest Explosion Limit)
HEL-niveau (Highest Explosion Limit)
Explosie mogelijk

## Slide 6: Onderste explosiegrens (LEL)
De concentratie brandbaar gas of damp die minimaal aanwezig moet zijn om een explosie te veroorzaken
<number>

## Slide 7: Vlampunt
De laagste temperatuur waarbij een vloeistof zoveel ontvlambare damp ontwikkelt, dat deze in de aanwezige lucht met een vlam aangestoken kan worden.
<number>

## Slide 8: Vlampunt
Benzine: -20 graden
Diesel: +60 Graden Celsius De diesel zelf moet dus opgewarmd zijn tot 60C wil hij dus brandbare DAMPEN gaan afgeven.
<number>

## Slide 9: Ether
Vlampunt van -45 °C. Zelfs als het in een koelkast wordt bewaard, kan er voldoende damp vrijkomen om een explosie te veroorzaken. De damp kan tot explosieve verbranding komen door een vonk van de schakelaar die het lampje aan- en uitschakelt. Ether wordt daarom in een explosieveilige koelkast bewaard, waarin alle elektrische onderdelen afgeschermd zijn.
<number>

## Slide 10: Zelfontbrandingstemperatuur
De zelfontbrandingstemperatuur van diesel is 270°C.
Dit is lager dan van benzine (420°C).
Een verbrandingsmotor op benzine heeft bougies nodig.
<number>

## Slide 11: Brandklassen
<number>
Brandklasse A = vaste stoffen
( papier, hout, stoffen etc.)
bij voorkeur met water blussen
Brandklasse B = vloeistoffen
(olie, benzine etc.)
Brandklasse C = gassen
(butaan, propaan, aardgas etc.)
Brandklasse D = metalen
(o.a. magnesium, natrium, kalium etc.)
absoluut niet met water blussen
Elektriciteitsbranden
absoluut niet met water blussen

## Slide 12: Blusstoffen
<number>
We onderscheiden drie soorten blusstoffen:
Natte blusstoffen
(water, stoom en schuim)
Droge blusstoffen
(zand, poeder en bijv. een blusdeken)
Koolstofdioxide
(gasvormige blusstof)

## Slide 13
<number>
Voordelen
  groot koelend vermogen
  meestal in grote hoeveelheden aanwezig
  goedkoop
Nadelen
  elektrisch geleidend
  niet geschikt voor metaalbranden
  niet geschikt voor vloeistofbranden
  gevoelig voor bevriezing
  veroorzaakt een hoop waterschade
Blusstoffen: water

## Slide 14
<number>
Poederblussers
Sproeischuimblussers
CO2-blussers
(nooit een persoon of dier hiermee
blussen, grote afkoeling)
Kijk altijd
op de stikker.
Blustoestellen

## Slide 15
<number>

## Slide 16
<number>

## Slide 17
<number>

## Slide 18: Optreden bij brand
<number>
Zorg voor je eigen veiligheid.
Bel 112.
Waarschuw anderen.
Help anderen.
Sluit elektriciteit af.
Sluit openstaande deuren.
Blus of vertraag de brand.
Iedereen in veiligheid?
Laat het ook anderen weten.

## Slide 19: Blusmiddel om gasbrand te blussen?
<number>
poeder

## Slide 20: Wat is het belangrijkste bij het behandelen van uitwendige brandwonden?
<number>
Direct minstens 15 minuten koelen met water

## Slide 21: Welke drie elementen zijn nodig voor het ontstaan van brand?
<number>
B s, zs, ontstekingsenergie

## Slide 22: Brandklasse C betekent:
<number>
Brand van vaste stof vloeistof gas

## Slide 23: Een vlampunt is de temperatuur waarbij:
<number>
De damp boven de vloeistof juist aangestoken kan worden

## Slide 24
<number>