## Slide 1: H 10. Persoonlijke beschermingsmiddelen
alle PBM’s zijn CE-gemarkeerd
ze zijn persoonlijk
geven passende bescherming

## Slide 2: CE
CE =
Conformité Européenne =
in overeenstemming met de Europese regelgeving.

## Slide 3: PBM
Worden gebruikt als het niet anders kan!
Dus als de gevaren niet op een andere manier weggenomen kunnen worden

## Slide 4: Verplichtingen
Laatste stap arbo-strategie
Werkgever stelt ze ter beschikking, controleert en geeft ook voorlichting.
Werknemer gebruikt en onderhoudt ze. Hij/zij moet meedoen aan onderricht.
Let op pasvorm en comfort.

## Slide 5
Bescherming van:
hoofd
gehoor
ogen en gelaat
ademhalingsorganen
handen
voeten
gehele lichaam
Soorten PBM’s

## Slide 6
Gelaatbescherming van gaas
(op bosbouwhelm gemonteerd)
Oogbescherming
  gewone bril, versterkt
  beeldschermbril
  gelaatsscherm
  lasbril of –kap
  laserbril
10.1 Oog-, gelaatbescherming

## Slide 7: Veiligheidsbril
Met zijkapjes

## Slide 8: ruimzichtbril
Open of juist volledig stofdichte ventilatieopeningen
Stoffige omgeving

## Slide 9: Gelaatscherm
Kunststof of metaalgaas

## Slide 10: laskap
Donkere ruit
Tegen UV en IR
Warmte
Vonkjes
metaaldeeltjes

## Slide 11
80 dB(A): ter beschikking stellen
85 dB(A): verplichting tot dragen
niet te veel dempen
draagcomfort
10.2 Gehoorbescherming

## Slide 12: Gehoorkappen
Vermindering lawaai:
Tot 30 dBA

## Slide 13: Otoplastieken
Vermindering lawaai:
Tot 30 dBA

## Slide 14
zuurstofgehalte
MAC-waarde
stof e.d.
10.3 Bescherming van de ademhalingsorganen

## Slide 15: Twee types:
wel afhankelijk van de omgevingslucht
  filtermaskers (half-, volgelaatsmaskers)
  wegwerpmaskers
niet afhankelijk van de omgevingslucht (minder dan 19% zuurstof)
  perslucht en verse lucht via slang
  gaspakken
  overdrukinstallatie

## Slide 16: filtermasker

## Slide 17: Volgelaatmasker

## Slide 18: stoffilter
P1 hinderlijke stof
P2 schadelijke stof
P3 giftige stof

## Slide 19: Stoffilters: nadelen en risico’s
Lekkage (bijv. door baardgroei)
Verstoppen of doorslaan
Geen bescherming tegen zuurstoftekort

## Slide 20: Onafhankelijke adembescherming
Als er minder dan 19% zuurstof aanwezig is
Gevaarlijke stoffen in de lucht

## Slide 21: Verse luchtkap

## Slide 22: Volgelaatmasker met luchtflessen

## Slide 23: Afhankelijk of onafhankelijk
Bij het gebruik van onafhankelijke adembescherming is men niet afhankelijk van de kwaliteit van de lucht in de omgeving. Er zijn verschillende situaties waarbij het absoluut noodzakelijk is om onafhankelijke adembescherming te gebruiken:

## Slide 24: onafhankelijke adembescherming
Bij onvoldoende zuurstof;
• Bij kans op vermindering van het zuurstofgehalte (besloten ruimte);
• Bij aanwezigheid van stoffen waarvoor speciale regelgeving geldt;
• Als de aanwezige stof geen geschikte waarschuwingseigenschappen heeft;
• Als de verontreiniging te groot is.

## Slide 25: afhankelijke adembescherming
. Dit is adembescherming die lucht in de werkomgeving filtert voordat deze wordt ingeademd.

## Slide 26: 10.4 Hoofdbescherming
Soorten:
veiligheidshelm
(datum, beschadiging, stickers)
haarnetjes en kapjes
mutsen en haarbanden

## Slide 27
Vele letselvormen: handschoenen
moeten doelmatig zijn.
Vele soorten mogelijk, o.a.:
leren (trillingen en doorns)
rubberen (snijden, schuren)
kunststof (chemicaliën, oliën)
isolerend (hitte en koude)
combinaties
Denk om de levensduur.
10.5 Handbescherming

## Slide 28: Geen handschoenen
In de buurt van draaiende delen!
de handschoen kan
  meegetrokken worden

## Slide 29
bijzonder persoonsafhankelijk
mate van bescherming aangegeven met S1 t/m S5
veel klachten van het bewegings-apparaat komen van verkeerd schoeisel
speciale bosbouwschoen, zaagpictogram
10.6 Voetbescherming

## Slide 30
Voetbescherming

## Slide 31
Soorten:
laskleding
vloeistofdichte kleding (spuitkleding)
Doorwerkkleding (regenkleding)
isolerende kleding (winterkleren)
signaalkleding
zaagkleding
gladde nauwsluitende kleding
(snipperoveral)
10.7 Beschermende kleding

## Slide 32: 10.8 Signaalkleding
Klasse 2-kleding: vestje
Klasse 3-kleding: jas en broek bij hoog risico

## Slide 33: 10.9 Valbescherming
Positioneringssysteem

## Slide 34: veiligheidsharnas
Systemen vangen de val op

## Slide 35: aandachtspunten
Vanglijnen mogen niet vervuild zijn
Valbescherming die een val heeft opgevangen, laten keuren
Minstens eenmaal per jaar laten keuren

## Slide 37: Datum
Toets Hoofdstuk 10
Proefexamen H 1 t/m 10
datum: 2 proefexamens om 8:30 uur.