## Slide 1: H 9. Risicovolle arbeidsplaatsen
.

## Slide 2: Risicovolle arbeidsplaatsen
Laswerkplek
Besloten ruimte
Werken op hoogte
Graaflocatie

## Slide 3: Laswerkplek

## Slide 4: Elektrisch lassen

## Slide 5: Gevaren bij elektrisch lassen
Longaandoeningen Vergiftiging | Door inademen van lasrook

## Slide 6: Autogeen lassen

## Slide 7: Gevaren bij autogeen lassen
Cilinder met zuurstof onder druk  brandbevorderend
Cilinder met acetyleen of propaan  explosieve mengsels met lucht

## Slide 8: Laskap

## Slide 9: Acetyleenfles rechtop of onder een hoek van tenminste 30

## Slide 10: Explosiegevaarlijke zone
Maatregelen nemen ter voorkoming van ontsteking
Zoals explosieveilige schakelaars en pneumatisch gereedschap

## Slide 11: Pneumatisch gereedschap

## Slide 12: Besloten ruimte
Weinig bewegingsruimte
Nauwelijks ventilatie
Slechte vluchtmogelijkheden
Slecht toegankelijk
Slechte verlichting

## Slide 13: Voorbeelden besloten ruimten:
Opslagreservoirs
Mestkelders
Opslagtanks
Kelders, kruipruimten en installatieruimten
Rioolleidingen
Putten
Sleuven

## Slide 14: Voorbeelden besloten ruimten:
liftschacht

## Slide 15: Riool

## Slide 16
gevaar voor verstikking;
gevaar voor brand- en explosie;
gevaar voor bedwelming of vergiftiging;
gevaar voor elektrocutie.

## Slide 17: Verstikking door zuurstoftekort
Verdringing van zuurstof door methaan of inerte gassen
Een chemische stof wordt inert (letterlijk willoos, traag) genoemd als deze niet of nauwelijks reageert met vrijwel alle andere chemicaliën. Tot de inerte stoffen worden veelal edelgassen en edelmetalen gerekend.

## Slide 18
In Nederland komen jaarlijks tientallen mensen om het leven en raken er honderden ernstig gewond of blijvend invalide bij ongevallen in besloten (en niet geventileerde) ruimten.
In de meeste gevallen blijkt men niet op de hoogte te zijn van de bijzondere gevaren, zoals de aanwezigheid van gevaarlijke gassen, bij het werken in besloten ruimten. Veel ongelukken komen voor in mestkelders op agrarische bedrijven.

## Slide 19: Werken op hoogte
Ladders
Hoogwerkers
Steigers
Hangsteigers
Klimmen
Hijsen
Liften
Gereedschappen en hulpmiddelen
Deskundigheid

## Slide 20: Dakrandbeveiliging
Bij werken op minder dan 4 meter van de dakrand, moet men …

## Slide 21: Hoek van 75 graden

## Slide 22: ladderbomen
ladderboom opstaande balk van een ladder

## Slide 23: Minimaal 1 meter
Een ladder moet tenminste 1 meter uitsteken boven de plaats waar hij toegang geeft, dit komt overeen met 3 sporten.

## Slide 24: Ladders
grijze & groene sector: max. 10 m???
bouw: max. 7,5 m
bovenste meter niet gebruiken
plaatsing 70 à 75 graden
let op gladde of natte
ondergronden
(stabilisatiebomen, vastmaken, vasthouden)
jaarlijks keuren
dagelijks controleren

## Slide 25: Ladders

## Slide 26: Hoogwerkers
CE-gemarkeerd
jaarlijks gekeurd
scholing verplicht
PBM’s
communicatie
niet werken boven
windkracht 6
geen alternatieve hoogwerkers
gebruiken

## Slide 27: Steigers
Systeemsteigers
  waterpas en stabiel
  voldoende schoring
  leuningen en relingen
  op 1 m
  veilige mogelijkheid
  tot beklimming

## Slide 28: Rolsteigers
Zelfde als systeemsteiger
max. 8 m met
  stabilisatoren

## Slide 30
Steiger in Hoogeveen stort in na windvlaag

## Slide 31
Grote steigers
  constructie berekend
  certificaat en steigerkaart
  blijvende oplettendheid
    weersinvloeden
    controle montage
    hulpsteigers verboden
Steigers

## Slide 32: Hangsteigers
  minimaal 2 werkkabels
  2 veiligheidskabels
  deskundigheid
  gebruiksaanwijzing
  PBM’s (harnas + vanglijn)
  betreden vanaf een veilige plaats

## Slide 33: Lijnen en vangnetten
Lijnen
  speciale opleiding nodig
  alleen boomverzorgers en
glazenwassers
Vangnetten
  bij werken zonder lijnen op hoogtes
  o.a. bouwvakkers, daktuinen

## Slide 34: H 10. Persoonlijke beschermingsmiddelen
alle PBM’s zijn
CE-gemarkeerd
ze zijn persoonlijk
ze zijn goed passend
hygiënisch
geven passende bescherming
Douchen en
omkleden hoort
erbij.