## Slide 1: H.8 Lasten verplaatsen
N32a
Mrt 2012

## Slide 2: Lasten verplaatsen
Tillen
Hijsen
Vorkheftruck
Palletwagen
Trekker

## Slide 3: tillen met rechte rug gebogen knieën

## Slide 4: tillen met rechte rug gebogen knieën

## Slide 5: Hijsen
Wettelijke eisen:
Keuringsbewijs aanwezig
CE-markering
Maximale belasting is zichtbaar op het hijsgereedschap
(CE  het voldoet aan de betreffende Europese richtlijn)

## Slide 6: Papieren aanwezig bij de kraan:
Kraanboek
Hijstabellen en hijsgrafieken
Keuringscertificaten van lieren takels, etc.

## Slide 7
  hijstabellen

## Slide 9: hijskettingen
Alleen verlengen met een speciale koppelschalm
De ketting niet forceren (niet te grote krachten toepassen)

## Slide 10: Kabel
Nooit knopen
Geen breuknesten of gebroken streng

## Slide 11: Hijsbanden
Afkeuren:
Bij slijtage
Bij vervuiling door olie of chemicaliën
Als label onleesbaar is geworden

## Slide 12: Hijshaak
Nooit op de punt belasten

## Slide 13: vorkheftruck
Nederlands ondertiteld: Klaus die gabelstaplerfahrer

## Slide 14: vorkheftruck
Kanthout gebruiken (hoekbeschermers)
Geen personen heffen zonder speciale werkbak

## Slide 15: Palletwagen
Stabiel laden
Egale ondergrond
Genoeg manoeuvreerruimte