## Slide 1: Röntgen 1

## Slide 2: Bundels energiepakketjes (fotonen / quanten)
Eigenschappen:
  Doordringend vermogen
  Werking op fotografische plaat
  Vermogen tot luminescentie
  (Beschadiging weefsels)

## Slide 3: 1. Doordringend vermogen
Mate van doordringen hangt af van:
Dikte van het object
Atoomnummer van de materie
Dichtheid van de materie
Energie-inhoud van de straling
(“hardheid” straling)

## Slide 4: 2. Werking op fotografische plaat
Dubbele laag emulsie zodat genoeg absorptie optreedt
Versterkingsscherm(en) in cassette
Röntgenstralen belichten film (samen met fluorescerende lichtstralen die ontstaan….komt hierna aan bod)
Hoe meer stralen film bereiken des te zwarter wordt dat stukje film (ook zichtbaar licht heeft dit effect  cassette goed dicht laten!!!)

## Slide 5: 3. Luminescentie
Sommige stoffen lichten op bij bestralen met röntgenstralen
Licht dat ontstaat heeft grotere fotografische werking dan röntgenstralen zelf

## Slide 6: 4. Beschadiging weefsels
Groeibelemmerend
Epitheelverwoestend
Ontstekingsverwekkend
Genenbeschadigend
en... cumulatief effect
niet meteen merkbaar

## Slide 7: Huiddefecten
t.g.v. straling

## Slide 8: Basaalcelcarcinoom
80 % van de huidkankers

## Slide 9: Plaveiselcarcinoom
Ca 15%

## Slide 10: Melanoom
http://skincancer.dermis.net/content/e04typesof/e154/e155/index_eng.html

## Slide 11: http://skincancer.dermis.net/content/e04typesof/e154/e155/index_eng.html

## Slide 12: Einde

## Slide 13: Röntgenstralen raken object…
3 Mogelijkheden:
Stralen worden doorgelaten
Stralen worden geabsorbeerd
Verstrooiing van de stralen

## Slide 14: Apparatuur
Röntgenbuis (Tekening blz.12)
Diafragma (Bepaalt grootte stralenbundel)
Bediening (kV en mAs-getal)
Strooistralenrooster
(contrast verbeterd, maar grotere hoeveelheid straling nodig, en geeft soms strepen)
Film
(fotografische plaat waarop opname wordt gemaakt)

## Slide 15: Het maken van een röntgenfoto
Cassette laden
Röntgenapparaat goed boven cassette
Lichtbundel (= stralenbundel) precies op cassette
Eventueel instellen kV en mAs waarde
(15% regeling: kV met 15% omlaag= mAs factor 2 omhoog
 mooier contrast, dezelfde zwarting
Dier goed positioneren (Komt nog uitgebreid aan bod)
Registratie!

## Slide 16: Het ontwikkelen…
8 STAPPEN…
Ontwikkelaar
Stopbad
Fixeerbad
Spoelen
Nat bekijken
Nafixeren
Naspoelen
Drogen

## Slide 17: Wat kan er allemaal mis gaan?
Te zwart
Te wit
Te weinig contrast, wel voldoende zwarting
Te zwart bij goede kV en mAs
Sluiering
Gele vlekken
Witte vlekken
Donkere vlekken
Strepen
Loslaten emulsielaag

## Slide 18: VEILIGHEID !!!
Zeer gevoelig:
  Bloedvormende organen
  Geslachtsorganen
  Ooglens
  Melkklieren
  Longen
Gevoelig:
    Schildklier
    Maag, lever, darm
    Hersenen
Weinig gevoelig:
  Bot en huid

## Slide 19: Dus…
Jezelf en andere zeer goed beschermen!
Hoe?
2 Soorten straling van belang:
    Directe straling
    Strooistraling

## Slide 20: Directe straling
Zichtbaar door lichtvizier
Zorg dat je ALTIJD buiten de directe stralenbundel blijft!!

## Slide 21: Strooistraling
Contact hiermee onvermijdbaar
Kunnen bij dieren niet buiten de ruimte gaan staan, zoals in humane geneeskunde

## Slide 22: Wat kun je wel doen?
Goed focussen
Goed diafragmeren
Versterkingsscherm in cassettes
Persoonlijk:
  Loden schort
  Loden handschoenen (Dan nog niet in directe bundel!)
  Schildklier beschermer
  Badge altijd dragen

## Slide 23: Nog enkele regels…
Alleen deskundigen mogen apparaat bedienen
Je moet je aan de dosislimieten houden (Tabel blz.23)
Zwangere vrouwen en personen onder 18 jaar mogen niet aan straling worden blootgesteld