## Slide 1: BASISVEILIGHEID (VCA)
  LES
  GEVAARLIJKE
  STOFFEN

## Slide 2: Gevaarlijke stoffen
* Acuut:
direct gevolg na één keer contact
* Chronisch:
lange termijn gevolg na langdurig contact
Stoffen zijn giftig als ze in betrekkelijk
kleine hoeveelheden opgenomen,
aanleiding geven tot vergiftiging

## Slide 3: Gevarencategoriën
* Giftige stoffen
* Schadelijke en irriterende stoffen

## Slide 4: Gevarencategoriën
* Radioactieve stoffen
* Bijtende stoffen

## Slide 5: Gevarencategoriën
* Milieugevaarlijke stoffen
* Ontplofbare stoffen

## Slide 6: Gevarencategoriën
* Brandbare stoffen
* Oxiderende stoffen
* Samengeperst gas

## Slide 7: Vormen van gevaarlijke stoffen
Verschillende (aggregatie)toestanden
zijn:
* Gasvormig (koolmonoxide)
* Dampvormig (kwik, zoutzuur)
* Vloeibaar (zwavelzuur)
* Vast stof (soda)
* Nevelvormig (mist)
* Stofvormig (schoonmaken)

## Slide 8: Verspreiding gevaarlijke stoffen
Op verschillende manieren ontstaan
gas & damp:
* Verdampen van vloeistoffen
* Ontsnappen van gas
* Ontstaan uit chemische reactie
* Door openmaken van een systeem
Gas en damp mengen zich op 3 manieren
met lucht:
* Diffusie
* Luchtbeweging
* Verwarming

## Slide 9: Opname van gevaarlijke stoffen
Opname gevaarlijke stoffen via:
* De spijsverteringsorganen
* De huid
* Een open wond
* De ademhalingsorganen
Definitie:
Van vergiftiging is sprake als een stof het
lichaam binnenkomt en de goede werking
verstoort.

## Slide 10: Soorten vergiftiging
Er zijn twee soorten:
* Acuut:
direct gevolg na één keer contact, snel zichtbaar, kleine hoeveelheid giftige stof
* Chronisch:
lange termijn gevolg na langdurig en herhaaldelijk contact, gevolgen laat zichtbaar soms op oudere leeftijd

## Slide 11: Verschijnselen acute vergiftiging
Een aantal verschijnselen:
* Hoofdpijn
* Duizelig
* Evenwichtsstoornissen
* Maagkrampen
* Misselijkheid
* Braakneigingen
* Hartkloppingen
* Benauwdheid en wazig en dubbel zien

## Slide 12: Voorbeelden gevaarlijke stoffen
* Oplosmiddelen
Snelle opname via huid en longen
* Zuren en logen
bijtende werking
* Asbest
gevolg kan zijn longkanker
* Metalen
metaaldampen, metaalpoeder hopen op in het lichaam (lood, kwik, zink)
* Problemen met zuurstof
normaal 21 % zuurstof en
79 % stikstof

## Slide 13: Opname giftige stoffen
Is afhankelijk van:
* Concentratie
* Duur van besmetting
* Oppervlak van de huid
* Plaats van de aanraking
* Temperatuur
* Zwaarte werk

## Slide 14: Problemen met zuurstof
Omgevingslucht: Zuurstof 21 %,
Stikstof 79 %
>21 % brandgevaar
<20 % zuurstoftekort = dood
Reuk wordt beïnvloed door:
* Overheersende geuren
* Ontbreken van geur (CO, N2, CO2)
* Verlammende werking (H2S) Verkoudheid
* Persoonlijke gevoeligheid
Reukwaarneming:
Vertrouw nooit op reukwaarneming alleen!

## Slide 15: M.A.C. Maximaal Aanvaarde Concentratie
De M.A.C.-waarde van een gas, damp, stof of nevel in de lucht op de werkplek die, voor zover de huidige kennis strekt, ook bij herhaalde blootstelling gedurende langere, tot zelfs een arbeidsleven omvattende periode, in het algemeen de gezondheid van medewerkers zowel als van hun nageslacht, niet benadeelt

## Slide 16: Maximaal Aanvaarde Concentratie 1
* Gas, damp, nevel of stof in de lucht
* Op de werkplek
* Bij blootstelling tot 8 uur per dag en 40 uur per week
* Een arbeidsleven lang
* Bij “normaal” inspannend werk
* Voor volwassen gezonde personen
* Zover de huidige kennis reikt
* De eigen gezondheid en die van het nageslacht niet benadeelt.

## Slide 17: Maximaal Aanvaarde Concentratie 2
MAC waarden
* MAC - TGG (tijd gewogen gemiddelde)
* MAC - TGG 15 min. (niet meer dan 15 minuten)
* MAC - C (ceiling = plafond)
* MAC - H (huid)

## Slide 18: Maatregelen tegen gevaarlijke stoffen
De volgorde waarin maatregelen
moeten worden genomen:
* Bronaanpak
* Ventilatie
* Scheiden van mens en bron
* Persoonlijke bescherming

## Slide 19: Gevaarlijke stoffen herkennen
Volgens Wet Milieugevaarlijke
stoffen etiketteren met daarop:
* Naam van de stof
* Gevaar symbool
* Bijzondere gevaren (R- en S-zinnen)
* Veiligheidsaanbeveling

## Slide 20: Gevarenetiket

## Slide 21: 10 geboden
Voor elke gebruiker chemische stof:
* Lees het etiket en veiligheidsaanwijzing
* Bijzondere veiligheidsmaatregelen vooraf nemen
* Voorkomen inademing
* Gebruik beschikbare afzuiging
* Vermijd elk contact
* Altijd beschermbril
* Huid en kleding direct reinigen na contact
* Chemicaliën en voedsel nooit samen
* Nooit eten en drinken bij chemicaliën
* Geen chemicaliën morsen en nooit in riool.

## Slide 22: Chemiekaarten
De Chemiekaarten geven informatie van de stof
De gebruiker is wettelijk verplicht om op de hoogte te zijn van de gevaren die een product met zich meebrengt
Daarnaast zijn de Veiligheids-informatiebladen (MSDS kaarten) verplicht

## Slide 23: Chemiekaart