## Slide 1
LABORATORIUM-
WERKZAAMHEDEN.
BACTERIOLOGISCH
ONDERZOEK.

## Slide 2: BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK
In steeds meer DAP’s.
Waarom?
Service aan klanten.
Tijdwinst.
Omzet stijging.

## Slide 3: Wat wordt onderzocht?
Melk: mastitismonsters.
Vaginaals swabs: loopse teven.
Baarmoederslijm: paarden.

## Slide 4: Wat hebben we nodig?
Goed ingericht laboratorium.
Juiste materialen.
Reagentia.

## Slide 5: Laboratorium.

## Slide 6: Voedingsbodems.

## Slide 7: Voedingsbodems enten.

## Slide 8: Voedingsbodems na bebroeden

## Slide 9: Öse.

## Slide 10: Hoe gaan we te werk?
Beënten van de voedingsbodem en bebroeden.
Beoordeling van de directe kweek en maken reinkweek.
Identificatie van de bacteriën.
Interpretatie van de resultaten.
Gevoeligheidsbepaling.

## Slide 11: Beënten van de voedingsbodem en bebroeden.
Met een öse wordt plaat geënt.
Dit wordt in 3 stappen gedaan.
Doel : losliggende kolonies creëren.
Bebroeden bij 37° ged. 2x 24 uur.
Ondersteboven!

## Slide 12: Gefractioneerd uitstrijken.

## Slide 13: Beoordeling van de directe kweek en maken reinkweek.
Zijn er losliggende kolonies?
Reincultuur of mengcultuur?
→ zien alle losliggende kolonies er hetzelfde uit?

## Slide 14: Identificatie van de bacteriën.
Waar kijken we naar?
Groei: type bodem: SBA, MacConkey, Edwards.
Kolonievorm: grootte, vorm, kleur, haemolyse?
Extra testen: katalase, Gram kleuring, Indol,enz.

## Slide 15: Types voedingsbodem.
Serum agar: niet selectief.
Schapenbloedagar (SBA): niet selectief, evt. haemolyse.
MacConkey: groeien alleen Gram negatieve bacteriën op.
Edwards: groeien alleen streptococcen op.

## Slide 16: Interpretatie van de resultaten.
2 categorieën:
Gram- positieve bacteriën.
Gram-negatieve bacteriën.

## Slide 17: Gramkleuring.

## Slide 18: Gram kleuring.
Gram positieve coccen.

## Slide 19: Gram kleuring.
Gram negatieve staven.

## Slide 20: Interpretatie van de resultaten.
Overheersende groei of rein cultuur.
Mengcultuur van 2 bacteriën.
Mengcultuur van meer dan 2 bacteriën.
Groei van slechts enkele kolonies.
Negatieve uitslagen.

## Slide 21: Overheersende groei of reincultuur.
Pathogenen bij mastitis:
S.aureus
Streptokokken.
E.coli
(Pseudomonas)
(Gisten)

## Slide 22: Mengcultuur van 2 (mogelijk) pathogene kiemen.
Kunnen beide van belang zijn: verder onderzoeken.

## Slide 23: Mengcultuur van meer dan 2 bacteriën.
Waarschijnlijk verontreiniging: nieuw monster nemen.
Als één ervan S.aureus is: van belang.
Kijken naar klinische symptomen.

## Slide 24: Groei van slechts enkele kolonies.
Interpretatie relateren aan klinische symptomen en eventueel antibioticum gebruik.

## Slide 25: Negatieve uitslagen.
Eigen afweer dier.
Wisselend uitscheiden van bacteriën.
Antibiotica behandeling.
Verwekkers groeien niet op de gebruikte standaard platen

## Slide 26: Gevoeligheidsbepaling.
Ook wel: antibiogram.
Groei: niet gevoelig voor antibioticum.
Geen groei= remming: gevoelig voor antibioticum.
Mate van remming bepaalt eerste keus.
Pas op: in vitro bepaling!!!!

## Slide 27: Antibiogram.

## Slide 28: En nu: zelf aan de slag!