## Slide 1: All you need is love
Notes: <number>

## Slide 2
Notes: <number>
Laris Corbett Canis (Baron) van de Zuiderwaard

## Slide 3: Teefje Bindi
Notes: <number>
Teef Bindi

## Slide 4: Cyclus teef
Loopsheid +/- 18 dagen
Pro oestrus +/- 9 dagen: zwelling vulva, bloederige uitvloeiing, aantrekkelijk voor reu, laat dekking niet toe
Oestrus +/- 9 dagen: heldere uitvloeiing, aantrekkelijk voor reu, laat dekking toe
Met oestrus: 2 maanden na oestrus (idem dracht!)
Anoestrus: inactieve periode tussen loopsheden
Notes: Herhaling van anatomie
<number>

## Slide 5: Cyclus teef
Ovulatie: +/- dag 12
Spreiding: dag 6-18!!!!!!
Dekking te vroeg: zaadcellen te oud
Dekking te laat: eicellen te oud
Optimale dektijdstip: progesteron bepalen
Notes: <number>
Er is dus een enorme spreiding in het optimale dektijdstip. In 90 % zal je redelijk goed zitten, als je een teef op dag 11 en 13 laat dekken. Maar dit is niet altijd het geschikte moment.
Bovendien weet een eigenaar niet altijd wanneer de loopsheid begonnen is.
Sommige mensen nemen zelfs vakantiedagen op om de teef te laten dekken. Ze maken hoge reiskosten. Het is dan wel erg jammer, als je te vroeg of te laat bij de reu bent. Vandaar dat er dan al snel tot een progesterontest besloten wordt.
NB een progesteron test is GEEN garantie voor een geslaagde dekking!!!!!!!
Je vergroot wel de kans op een geslaagde dekking. Bovendien zal het nestje iha wat groter zijn, als je rondom het optimale tijdstip zit (dan nl alle eitjes en zaadcellen in topconditie).

## Slide 6: Progesteron
In anoestrus zeer laag (< 0,5 ng/ ml)
Stijging in pro-oestrus
Rond ovulatie: 11 ng/ ml (afh. van test!!!)
Snel doorstijgen na ovulatie
Progesteron blijft hoog in oestrus en met oestrus (> 20 ng/ ml)
Na afbraak geel lichaam (einde metoestrus of dracht) weer snelle daling
Notes: <number>
11 ng/ ml: komt overeen met 11 gram/ triljoen liter water!!!!!!
Hond is uniek: bij de meeste diersoorten stijgt het progesteron pas na de ovultatie, als er na de eissprong een geel lichaam gevormd wordt. Bij de hond is er dus al stijging van het progesteron (zwangerschapshormoon) VOOR de eisprong.
Afhankelijk van de testmethodiek kan de uitslag waarbij je het advies geeft: nu dekken, anders zijn.

## Slide 7: Progesterontest
ELISA: RIA
Enzyme Radio
Linked Immuno
Immuno Assay
Sorbent
Assay
Notes: <number>
De Elisa test is een veel gebruikte methode van testen. Niet alleen bij progesteron, maar ook bij veel andere bepalingen. Het is een test (assay) die gebruikt maakt van enzymen (enzyme linked) en antigeen-antistof binding (immuno sorbent).
De RIA is een alternatieve test (assay) die gebruik maakt van rontgenstraling en binding van antigeen-antilichaam.

## Slide 8: Afweer 1:
Notes: <number>
Opnieuw herhaling anatomie: Een antigeen is iets lichaamsvreemds (bijv een bacterie of een virus, maar ook een medicijn, of een getransplanteerd bloed of orgaan). Het lichaam herkent dit als lichaamsvreemd en wil het onschadelijk maken.
De witte bloedcellen zijn de soldaten en gaan in de verdediging.

## Slide 9: Afweer 2:
Notes: <number>
De leukocyt (in dit geval een plasmacel: een B-lymfocyt) maakt antilichamen oftewel antistoffen aan. Deze antistoffen passen precies op kleine uitsteeksels aan dit antigeen.

## Slide 10: Afweer 3:
Notes: <number>
Het antigeen is nu “gevangen”in antistoffen. Dit is op zich al een belemmering voor het antigeen. Maar: het wordt nog veel erger! Macrofagen zijn witte bloedcellen die veel eten. Het betekent letterlijk: grote eter oftewel dikke vreter.
De macrofaag heeft weer kleine tentakeltjes, die de antilichamen vast kunnen grijpen. Hierdoor heeft de macrofaag goed grip op het in antilichamen gebonden antigeen, en vreet hij het antigeen (dus het virus, of de bacterie, of het bloed wat getransplanteerd is) op. Exit antigeen!!

## Slide 11: Progesteron test
ELISA
RIA
Maken gebruik van binding antigeen/ antilichamen
Notes: <number>

## Slide 12: Ovucheck plasma EIA Kit
Notes: <number>
De strip reader. Het bloedje. Een doos met pipetpunten. Cupjes/ welletjes. 4 standaard monsters (0,5 – 1 - 5- 10 ng/ ml). Conjugaat, substraat en stop vloeistof. Pipetten.

## Slide 13: Principe progesteron test
Notes: <number>
Het sample: één van de 4 standaard oplossingen met een bekend progesteron gehalte, of het plasma van de teef met een onbekend (nader te bepalen) progesteron gehalte.
In het conjugaat zit progesteron met een “vlaggetje”, in dit geval het enzym alkalische fosfatase (zet fosfaatverbindingen om)

## Slide 14: Principe progesteron test
Notes: <number>
Op de bodem van de welletjes zitten antistoffen tegen progesteron vast. Deze zijn met het blote oog niet zichtbaar.

## Slide 15: Principe progesteron test
Notes: <number>
In de welletjes wordt 10 µl van een progesteron oplossing gepipetteerd (van de standaard oplossingen van 0,5 – 1 – 5 – 10 ng/ ml; en van plasma van de teef, met een onbekend progesteron gehalte).

## Slide 16: Principe progesteron test
Notes: <number>
Het progesteron met “vlaggetjes” wordt gemengd met het progesteron uit het sample. Beide willen graag aan de antistoffen op de bodem vast gaan zitten: een gevecht om de beste plaats!!!!

## Slide 17: Principe progesteron test
spoelen
Notes: <number>
Door het spoelen wordt alles wat niet gebonden is, verwijderd.

## Slide 18: Principe progesteron test
Notes: <number>
Verhouding gebonden progesteron/ progesteron met AP is afhankelijk van de concentratie progesteron in de uitgangs oplossing. Hoe meer progesteron, hoe minder ruimte er over blijft voor progesteron met AP.

## Slide 19: Principe progesteron test
Notes: <number>
Hoe meer AP: hoe meer omzetting van de kleurloze fosfaatverbinding in een andere fosfaat met een gele kleur.
Met het apparaat wordt nauwkeurig de hoeveelheid kleur gemeten. (andere testen, zoals de ovucheck premate, maken geen gebruik van een meetapparaat. Je kijkt dan met je blote oog naar de kleuromslag, en maakt een inschatting van het progesteron gehalte)

## Slide 20: Principe progesteron test
Notes: <number>
Uit het apparaat komt een briefje met meetwaarden. Deze waarden worden in een excel programma ingevoerd. Het programma berekent dan het progesteron gehalte in het test monster, door deze uitslag te vergelijken met de bekende concentraties uit de standaard monsters.

## Slide 21: Principe progesteron test
Notes: <number>
Het programma maakt altijd een grafiek. Met een ingewikkelde formule komt er als het goed is, een rechte lijn uit de uitslagen van de standaard monsters. Door de uitslag van het testmonster (de OD waarde) in te vullen, kun je het progesteron gehalte aflezen.
NB als de grafiek GEEN rechte lijn is, is de test niet betrouwbaar!!! Hij moet dan overnieuw gedaan worden.

## Slide 22: Principe progesteron test
Vraag:
Als de kleur donkerder is, was er dan veel of juist weinig progesteron in het testmonster?
Notes: Donkergeel (of roze, bij een andere test), betekent: veel AP omgezet, dus AP hoefde nauwelijks te vechten met progesteron uit het monster. Er zat dus weinig progesteron in het testmonster.
<number>

## Slide 23: Principe progesteron test
Wat is je advies richting eigenaar bij een uitslag van:
0,5 ng/ ml?
5 ng/ ml?
11 ng/ ml?
18 ng/ ml?
Notes: <number>
o 0,5 (nog erg vroeg. Over 2-3 dagen hertesten. Of nog niet loops!!)
o 6 (begint te stijgen. Over 1-2 dagen hertesten)
o 11 (optimaal. Dekken binnen 36-48 uur)
o 18 (mogelijk al te laat, progesteron is al behoorlijk gestegen)

## Slide 24: All you need is love
Notes: <number>
Progesteron is een hulpmiddel, de reu en teef moeten elkaar natuurlijk wél aardig vinden!!!!!!!!!!