## Slide 1: Bloedonderzoek

## Slide 2: De samenstelling van bloed
Bloedplasma:
  Water
  Eiwitten, zouten, voedingsstoffen, afbraakproducten, hormonen, stollingsfactoren
Cellen:
  Erytrocyten (rode bloedcellen)
  Leukocyten (witte bloedcellen)
  Trombocyten (bloedplaatjes)
Notes: Onderzoek naar cellen heeft hematologisch onderzoek
Onderzoek naar overige samenstelling heeft chemisch (bloed) onderzoek
<number>

## Slide 3: Onderzoek van bloed
Chemisch: Bloedplasma:
  Water
  Eiwitten, zouten, voedingsstoffen, afbraakproducten, hormonen, stollingsfactoren
Hematologisch: Cellen:
  Erytrocyten (rode bloedcellen)
  Leukocyten (witte bloedcellen)
  Trombocyten (bloedplaatjes)
Notes: Onderzoek naar cellen heeft hematologisch onderzoek
Onderzoek naar overige samenstelling heeft chemisch (bloed) onderzoek
<number>

## Slide 4: Bloedonderzoek Doel
Het lichaam probeert de samenstelling van het bloed zo constant mogelijk te houden (binnen normaal- / referentiewaarden)
    Bloedsuikerspiegel
    Vochtgehalte
    Aantal erytrocyten
    Hoeveelheid afvalproducten
    Enz , enz
Het vaststellen van hematologische en chemische veranderingen van het bloed is van belang voor het opsporen en diagnostiseren van ziektes
Notes: <number>

## Slide 5: Bloedafname
Vena jugularis
Vena cephalica
http://provisioning.ontwikkelcentrum.nl/objects//OC-33071-2-24d/OC-33071-2-24d.html
http://provisioning.ontwikkelcentrum.nl/objects//OC-33071-2-23d/OC-33071-2-23d.html

## Slide 6: Bloedafname
http://www.youtube.com/watch?v=ZEsHMwKFbKg
Notes: Bij de kat kan je in de lies bloed afnemen.

## Slide 7: Hemolyse
Lysis = oplossen
Hemolyse = rbc’s gaan stuk
Autogeen
Iatrogeen
Notes: Rbc’s zijn rode bloed cellen
Autogeen: de oorzaak ligt in het bloed zelf: infecties of vergiftiging of in zeldzame gevallen ook autoimmuun
Iatrogeen: door de arts of de dierenartsassistent veroorzaakt

## Slide 8: Preventie hemolyse
Schone eenmalige materialen
Bij voorkeur vacuümsysteem
Niet te dunne naalden
Niet schudden maar zwenken
Voldoende bloed in verhouding tot
antistol
Niet overdreven lang stuwen
Geen verontreiniging

## Slide 9: Bloedonderzoek
Afhankelijk van het gevraagde onderzoek en de gebruikte onderzoeksmethode:
  Volbloed: onstolbaar gemaakt bloed
  Plasma: vloeistof na centrifugeren van onstolbaar gemaakt bloed (bevat wel fibrinogeen)
  Serum: vloeistof na centrifugeren van gestold bloed (bevat geen fibrinogeen)
Notes: Volbloed bevat dus nog iets extras: middel om het onstolbaar te maken
Fibrinogeen is een stof waaruit de stolling ontstaat: fibrine

## Slide 10: Plasma of serum?
plasma
serum

## Slide 11: Anticoagulantia
Antistollingsmiddelen:
  Citraat (bezinking, stolling)
  Oxalaat (enzymbepaling)
  Natriumfluoride
  EDTA (hematologisch bloedonderzoek)
  Heparine (bepaling electrolyten, hematocriet)
  Werking: reactie aangaan met calcium / trombine onwerkzaam maken  blokkeren stolling

## Slide 12: Bloedbuizen

## Slide 13: Verzenden
Goed verpakt
Gegevens dier + eigenaar
Volledig ingevuld aanvraagformulier
Gekoeld
Zo snel mogelijk

## Slide 14: Hematologisch bloedonderzoek
Onderzoek naar de bloedcellen

## Slide 15: Erytrocyten
Notes: Erytrhocyten kunnen er verschillend uitzien: doornappeltjes: deze zijn al wat vocht uit de cel verloren.
Rouleau: geldrollen, een stapeltje munten die omgevallen zijn. Dit is meestal paardebloed.
3 d opname: ery betekend rood

## Slide 16: Erytrocyten Functie
Erytrocyten bevatten hemoglobine
Hemoglobine is een ijzerhoudend eiwit dat zuurstof (O₂) en koolstofdioxide (CO₂) kan binden
Erytrocyten zorgen voor het transport van O₂ vanuit de longen richting de weefsels en voor het afvoeren van CO₂

## Slide 17: Erytrocyten Aanmaak
Aanmaak erytrocyten in het beenmerg vanuit stamcellen
Bij verhoogde aanmaak zijn kernhoudende voorlopers (reticulocyten) in het bloed waar te nemen
Notes: Erys bevatten in aanleg dus een kern.
Zie je veel restanten van deze kernen dan betekent dat er veel jong bloed is.
Veel jong bloed betekend dat er mogelijk bloedverlies plaatsgevonden heeft dat nu dus aangevuld word.
Veel jonge stadia noem je bij witte bloedcellen linksverschuiving.

## Slide 18: Erytrocyten Afbraak
Beperkte levensduur: afhankelijk van de diersoort
Afbraak in de milt en de lever  bilirubine
“Kapotgaan” van erytrocyten = hemolyse
Normaal is de aanmaak en afbraak van erytrocyten in evenwicht, zoniet ....

## Slide 19: Bloedarmoede/anemie
Een te laag gehalte aan hemoglobine of een tekort aan circulerende erytrocyten, of beide
Oorzaken:
  Bloedverlies
  Verhoogde afbraak (hemolytische anemie)
  Verminderde aanmaak
  Voedingsfouten: ijzer- en/of vitaminetekort
  Opnamestoornissen
Notes: Anemie is te zien aan de slijmvliezen
Het is ook te horen aan de hartslag: dat moet sneller en krachtiger rondgepompt worden

## Slide 20: Hemoglobine gehalte
Hb gehalte
Gram per 100 ml (g%)
Mmol/l
Spencer hemometer
Notes: Je kijkt door een druppel bloed met een standaard dikte en vergelijkt dat met een kleurschaal.
Zo is het hb gehalte af te lezen.

## Slide 21: Hematocriet
De hematocrietwaarde (Ht) is de waarde die de verhouding aangeeft tussen het volume van de erytrocyten in het bloed en het totale bloedvolume
Notes: Welk gedeelte van het bloed wordt uitgemaakt door de erys?

## Slide 22: Bepaling Ht

## Slide 23: Bepaling Ht
Notes: Je kijkt niet alleen naar de verhouding, maar ook naar de kleur van het plasma erboven.
Links kleur plasma normaal voor de koe
De tweede een te dikke buffy coat: veel leuko’s: infectie?
De derde net gegeten, bij paard hyperlipaemie (shetlandpony bijv)
De 4e hemolyse

## Slide 24: Referentiewaarden Hb en Ht
Diersoort | Hemoglobine-gehalte | Hematocriet
Hond | 8,8 – 11,7 mmol/l | 0,42 – 0,57
Kat | 5,0 – 8,1 mmol/l | 0,33 – 0,46
Paard | 7,5 – 8,7 mmol/l | 0,36 – 0,42
Rund | 6,2 – 7,5 mmol/l | 0,27 – 0,36
Notes: Leer dat ht tussen 35 en 40% zit

## Slide 25: Leukocyten Functie
Acute infectie  verhoogde aanmaak van leukocyten in beenmerg en lymfeknopen (= leukocytose)  naar plaats van infectie (amoeboïde beweging)  fagocytose  pus

## Slide 26: Leukocytentelling
Een verhoogd aantal witte bloedcellen (leukocytose) is dus een aanwijzing voor een acute infectie
Telkamers

## Slide 27: Leukocyten
Verschillende soorten:
  Granulocyten:
    Eosinofiele granulocyten
    Basofiele granulocyten
    Neutrofiele granulocyten
      Staafkernig
      Segmentkernig
  Lymfocyten
  Monocyten

## Slide 28: Bloeduitstrijkje

## Slide 29: Kleuring

## Slide 30: Eosinofiele granulocyten
Notes: Eosine is de rode kleurstof
Basofielen zijn paars

## Slide 31: Basofiele granulocyten

## Slide 32: Neutrofiele granulocyten Staafkernig / Segmentkernig

## Slide 33: Lymfocyten

## Slide 34: Monocyten

## Slide 35: Trombocyten

## Slide 36: Trombocyten Functie
Spelen een belangrijke rol bij de bloedstolling
Hechten zich aan de beschadigde bloedvatwand
Activeren (samen met o.a. calcium) de omzetting van fibrinogeen in fibrine
Notes: Het plaatje van Kim; met dank.
De fibrinedraden houden de rode bloedcellen in een klont gevangen

## Slide 37: Chemisch bloedonderzoek

## Slide 38: Chemisch bloedonderzoek Apparatuur

## Slide 39: Chemisch bloedonderzoek Bepalingen
Ureum/creatinine: nieraandoening, uitdroging
AF/ALT/bilirubine/galzuren: leveraandoening
Albumine: lever-/nieraandoening, ondervoeding
Bloedglucose: diabetes
Elektrolyten (Na, K, Ca, Mg, Cl)

## Slide 40: Ovucheck Premate

## Slide 41: Snap Test
Bloed en conjugaat pipetteren
in cuvetje
Mengsel aanbrengen in “Snapper”

## Slide 42: Snap Test
Monster stroomt richting werkingscirkel
“Snapper “ indrukken zodra monster
in werkingscirkel verschijnt

## Slide 43: Snap Test
Na 10 minuten resultaat aflezen
FeLV en FIV negatief
FeLV positief
FeLV en FIV
positief
FIV positief