## Slide 1: Landmeten
Het maken van een veldwerk

## Slide 2: Wat is een veldwerk?
Een tekening van een object
Niet op schaal
Met een ingebouwde controle
Met de juist ingemeten maten
Op een uniforme manier genoteerd.

## Slide 3: Welke tekening voldoet?
Elke tekening waarin metingen kunnen worden genoteerd
Bijv. een kadastertekening of een eigen schets

## Slide 4: Waarom niet op schaal?
De metingen zijn het belangrijkst
Er moet daarvoor ruimte op de tekening zijn
De tekening moet ongeveer aangeven hoe het terrein er uit ziet
De schaaltekening verschijnt na het uitwerken van de meetgegevens

## Slide 5: Ingebouwde controle?
Elke meting kan fouten bevatten
Daarom een controle inbouwen die de juistheid van een meting bewijst
Bijv. een driehoek én een hoogtelijn

## Slide 6: Hoe werkt dat dan?
Als er bij één zijde een fout is gemeten past de hoogtelijn niet bij de uitwerking
Daarom een controle inbouwen die de juistheid van een meting bewijst

## Slide 7: Werkwijze
Verdeel het object in meetkundige figuren die je eenvoudig kunt controleren:

## Slide 8: Maar dan ga je toch even terug?
Wat kost dat ten opzichte van een controlemeting?
Terug: vaak enkele tot vele uren
Controlemeting: enkele minuten

## Slide 9: De notatie van de metingen
Er zijn hoofdmeetlijnen en
Er zijn hulpmeetlijnen.
Elke meetlijn begint met een pijltje

## Slide 10: meetlijnen
Hulpmeetlijnen staan altijd haaks op de hoofdmeetlijn.
Dit geef je aan met een kwart rondje

## Slide 11: Aanduiding haaks
Maar als de tekening dat verlangt
Bijv. er staat een object in de weg
Dit betekent ook haaks!

## Slide 12: De notering van het meetgetal
Altijd haaks op de meetlijn
Links of rechts van de lijn
Te lezen vanuit de pijl
12,35
15,15
4,60

## Slide 13: Eind- en tussenmaten
Eindmaten altijd onderstrepen
45,90
9,65
13,65
8,85
8,90
31,65
26,76
7,90

## Slide 14: Om na te lezen:
Zie ook het landmeetboek blz. 8; “de opmeetmethoden”
Klik voor het landmeetboek op de onderstaande link.
https://livelink.groenkennisnet.nl/livelink/llisapi.dll?func=doc.ViewDoc&nodeId=90568114&viewType=1

## Slide 15: Opdracht
Maak nu opdrachten 26 en 27
Pas de hierboven beschreven regels en afspraken toe.