## Slide 1
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
ONDERDELEN RAW-SYSTEMATIEK
Catalogus met resultaatsbeschrijvingen
Handleiding RAW-systematiek (spelregels)
Standaard RAW Bepalingen 2010
Bestand met keuze- en invulbepalingen: Algemeen Besteksbestand RAW (ABB)
INLEIDING
Notes: <number>

## Slide 2: BESTEK ALGEMEEN
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
BESTEK VOLGENS UAV 1989
Beschrijving van het werk
Bijbehorende tekeningen
Geldende voorwaarden
Nota van inlichtingen
Proces-verbaal van aanwijzing

## Slide 3: DOEL BESTEK
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
Contractdocument
Bij aanbesteding - uitvoering - eventuele geschillen
Informatie drager
Economisch - raming kosten - calculatie - toetsing aanbiedingen - besturing / bewaking bouwproces
Technisch - prestatiebeschrijving - leidraad bij uitvoering - controlemiddel

## Slide 4: ESSENTIËLE INFORMATIE
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
Wat?
Waar?
Waarvan?
Welke voorwaarden?
Welke hoeveelheden?
Alle kostenbeïnvloedende factoren moeten voor-
zover mogelijk in het bestek tot uitdrukking komen

## Slide 5: STANDAARD BESTEK
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
Standaardteksten (ABB) Resultaatsbeschrijvingen
BESTEK
Deel 0 AANBESTEDING
Deel 1 ALGEMEEN
Deel 2 BESCHRIJVING (posten)
Deel 3 BEPALINGEN
STANDAARD 2010
INSCHRIJVINGSBILJET
INSCHRIJVINGSSTAAT

## Slide 6: STANDAARD BESTEKSINDELING
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
DEEL 0 Aanbesteding
Gegevens voor proces van
aanbesteden
DEEL 2 Beschrijving
2.1 ALGEMENE GEGEVENS
  tekeningen
  peilen, hoofdafmetingen
  kwaliteitsborging
  bijlagen
2.2 NADERE BESCHRIJVING
  staat van besteksposten
DEEL 3 Bepalingen
Algemeen en administratief
Technisch
Vaste bijlagen
Inschrijvingsbiljet
Inschrijvingsstaat
V&G-plan
Grondbalans
........
DEEL 1 Algemeen
Gegevens van belang vóór gunning
Globaal inzicht in het werk

## Slide 7: DEEL 0 AANBESTEDING
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
0.01 AANBESTEDENDE DIENST wie en waar?
0.02 PROCEDURE
wijze van aanbesteden?
0.03 INLICHTINGEN
waar, wanneer? (ABB) - nota van inlichtingen
0.04 INSCHRIJVING:
wijze van prijsaanbieding - eigen verklaring - BOBOB advies - zekerheidstelling
Notes: <number>

## Slide 8: DEEL 0 AANBESTEDING (vervolg)
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
0.05. INSCHRIJFSTAAT
Eindtotaal /prijs klopt? - hoe prijs gesplits – specifioceren eenmalige kosten
0.06 AANBESTEDING
openbaar / onderhands enz. - volgens ARW 2005 - plaats, datum, tijd
0.07 OPDRACHT
1. Indien verrekenprijzen gunningscriterium dan ……
2. Gunningscriterium bijv. meest voordelige aanbieding
Notes: <number>

## Slide 9: DEEL 1 ALGEMEEN
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
1.01 OPDRACHTGEVER
wie en waar?
1.02 DIRECTIE:
wie?
1.03 LOCATIE
waar, adres
Notes: <number>

## Slide 10: 1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING Waaruit bestaat het werk globaal
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
1.05 Tijdsbepaling
Wanneer opleveren?
kortingen te late oplevering
Andere (tussentijdse) tijdstippen
bijv. Deelopleveringen
1.06 Onderhoudstermijn
Notes: <number>
Teksten aangepast aan veralgeminisering aanbestedingsreglement

## Slide 11: DEEL 2.1 Algemene gegevens
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
01. Tekeningen (ABB)
02. Peilen en hoofdafmetingen (ABB)
03. Kwaliteitsborging (ABB) (indien ISO)
    Stoppunten vermelden
04. Bijlagen (ABB)
    Behorend tot bestek bijv. V&G-plan, grondbalans, gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.01 Standaard 2010)
    Ter informatie bijv. rapport bodem- en wateronderzoek (art. 17.04.01 Standaard 2010)
Notes: <number>

## Slide 12: DEEL 2.2 Vaste pagina
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
JURIDISCHE VERANTWOORDING
01. Verklaring van de hierna volgende staat
02. Kenmerk resultaatsverplichting  (samenvatting)
03. Hoeveelheid ter inlichting
04. Grenzen van de situering

## Slide 13: HOEVEELHEID TER INLICHTING
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
‘Hoeveelheid ter inlichting’ uitsluitend ter inlichting, tenzij af te leiden uit resultaatsverplichting
Aannemer levert bouwstof ‘L’
Opdrachtgever stelt bouwstof ter beschikking ‘T’
Uit het werk komende bouwstoffen
(herkomst in kolom ‘omschrijving’)
Hoeveelheid ter inlichting (calculatiegegeven) ‘I’
Resultaatsverplichting is inclusief verwerken hoeveelheden ter inlichting
Notes: <number>
Verbetervoorstel doorgevoerd:  vervangen door ‘niet zijnde’

## Slide 14: DEEL 2.2 BESTEKSPOSTNUMMER
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
Nadere beschrijving
Beschrijving van alle benodigde ‘klussen’ in besteksposten
Als gevolg van betaling naar productie en kostenhomogeniteit kan het aantal posten groot worden
daarom indeling belangrijk
Indeling besteksposten door bestekschrijver

## Slide 15: MOGELIJKE INDELING BESTEKSPOSTEN
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
Naar werkcategorie
- grondwerk
- leidingen
- verharding
- groenvoorzieningen
Naar situatie
- fasering i.v.m. verkeer e.d.
Naar constructie
- landhoofd
- pijlers
- dek
* bekisting
* wapening
* beton

## Slide 16
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
BESTEKSPOSTNUMMERING
X
XX
XXX
XXXX
XXXXXX
1-4 cijfers =
vrije tekst
t.b.v. onderverdeling
besteksposten
6 cijfers =
samenstellen resultaatsverplichting m.b.v. resultaatsbeschrijving

## Slide 17: DEEL 2.2 HOOFDCODE
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
WERKCATEGORIE
11 SLOOPWERK
17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTR. WATER
21 BEMALINGEN
22 GRONDWERKEN
23 DRAINAGE
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
25 LEIDINGWERK
26 KABELWERK
28 FUNDERINGSLAGEN
. . enzovoort t/m 81

## Slide 18
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
Werkcategorie
22 GRONDWERKEN
22 01 Grond ontgraven
22 02 Grond vervoeren
22 03 Grond verwerken
22 04 Grond scheiden, verdichten en profileren
22 . .
subwerkcategorie

## Slide 19
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
Werkcategorie
Subwerkcategorie
Volgnummer
Grond ontgraven
Grond ontgraven uit cunet...
Grond ontgraven uit ophoging
22
01
02
01
01
22
22
01
22
GRONDWERKEN

## Slide 20
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
Besteksposten niet compleet
Grond ontgraven uit cunet.
Veiligheidsklasse: basisklasse
Situering: Ketelstraat
Grondsoort: klei ca. 0,40 m ca. 604 m3
veen ca. 0,50 m ca. 756 m3
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van
meting in het werk in profiel van ontgraving
Grondsoorten gescheiden ontgraven.
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld
5,40 m
Taluds 1 : 0
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
212130
220101
m3
1360
V
Omschrijving
Een-
heid
Hoeveelheid
resultaats-
verplichting
Hoeveelheid
ter
inlichting
Besteks-
post-
nummer
4
1
3
1
2
Catalogusnummer
Hoofd- Deficode
code 1 2 3 4 5 6

## Slide 21: RESULTAATSBESCHRIJVING
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
Wat ……………
Waar ……………
Waarvan ……………
Welke voorwaarden ……………
Welke hoeveelheden ……………
NIET: waarmee
hoe

## Slide 22: DEEL 2.2 BIJZONDERHEDEN
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
GEEN CIJFER IN DEFICODE
Geen tekst op positie in catalogus
Tekst door bestekschrijver niet gebruikt
(er mag geen informatie ontbreken)
CIJFER ‘9’ IN DEFICODE (eigen tekst)
Geen juiste keuze mogelijk
Samenvoegen twee deficodes
Notes: <number>

## Slide 23: DEEL 3 BEPALINGEN
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
Onderscheid:
Algemeen en administratief
Technisch
Voor beide:
Algemeen geldend in Standaard 2010
Projectgebonden in bestek

## Slide 24: SOORTEN BEPALINGEN
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
Keuzebepalingen (Indien ...; …tenzij...)
Invulbepalingen (Het bestek vermeldt …)
Eigen bepalingen Deze altijd afstemmen op standaardbepalingen
In aanvulling op ....... (art. / § ... van ...) .......
In afwijking van ....... (art. / § ... van ...) .......

## Slide 25: INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
Inschrijvingsbiljet
Inschrijvingsstaat
bevat
ONTLEDING VAN DE AANNEMINGSSOM
Notes: <number>

## Slide 26: INSCHRIJVINGSSTAAT
Onderwijsmodule
<number> (van 59)
Productiegebonden kosten
Hoeveelheid met prijs per eenheid of bedrag in euro
Staartkosten in bedragen in euro
Eenmalige kosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Winst en risico
Stelposten
Bijdragen
SUBTOTAAL
AANNEMINGSSOM