## Slide 1: Operatieassistentie

## Slide 2: Wat moet je kennen/kunnen?
De paraveterinair assisteert de dierenarts bij het uitvoeren van operaties
Dit betekent:
  Instructie eigenaar vóór de operatie
  Patiënt voorbereiden
  Instrumenten klaarleggen
  Persoonlijke voorbereiding
  Assisteren tijdens operatie
  Toestand patiënt tijdens de operatie controleren
  Postoperatieve zorg
  Reinigen, desinfecteren en steriliseren van OK en gebruikte materialen/instrumenten

## Slide 3: Hygiëne

## Slide 4: Hygiëne
Bij operaties is steriliteit van cruciaal belang!!
Waarom?
Ingrijpen in besmettingscyclus

## Slide 5: Besmettingscyclus

## Slide 6: Hygiëne
Dus ........ reinigen, desinfecteren en
steriliseren

## Slide 7: Begrippen
aanvangsbesmetting

## Slide 8: Begrippen
Reinigen  huishoudelijk schoonmaken (dus zichtbaar vuil verwijderen)
reiniging

## Slide 9: Begrippen
Desinfectie  terugdringen van het aantal levende micro-organismen naar een aanvaardbaar niveau
reiniging
desinfectie

## Slide 10: Begrippen
Sterilisatie  terugdringen van het aantal levende micro-organismen naar nul
reiniging
desinfectie
sterilisatie
steriel

## Slide 11: Werking van …
Reinigingsmiddel
  Weekt het vuil snel(ler dan alleen water) los
Desinfectiemiddel (ontsmettingsmiddel)
  Doodt micro-organismen
Inweken door een reinigingsmiddel (oppervlakte-actieve werking)

## Slide 12: Welke methode ???
Aard van het voorwerp
Aard van het micro-organisme
Het gebruiksdoel (bv chirurgie of gebitsreiniging)
….zijn keuzebepalend!

## Slide 13: Zorg dat jij niet de zwakste schakel bent!!!!!!!!

## Slide 14: Reinigen in de praktijk
Mechanisch
  Schrobben
  Ultrasoon trilapparaat
Chemisch
  Reiningsmiddelen
Fysisch
  Verwarmen (40-70 graden)

## Slide 15: Reinigingsmiddelen
Zuur
  Urine, kalk, roest
  20 min inwerken
Neutraal
  Vloeren, wanden, apparatuur
  Mild
Alkalisch
  Organische vervuiling (faeces, bloed, voerresten)

## Slide 16: Enkele reinigingsregels
Zo snel mogelijk na bevuiling
Losse inventaris verwijderen
Begin met vegen
Inweken met reinigingsmiddel
Schoonmaken met water
Dan: klaar voor desinfectie!

## Slide 17
Grof vuil verwijderen (bezemschoon)
Voorspoelen met water
Met borstel of lage drukapparatuur oppervlakken schoonmaken met reinigingsoplossing
Reinigingsoplossing aanmaken
Spoelen met water
Naspoelen met water
Desinfectie-oplossing aanbrengen op oppervlak en laten inwerken
Drogen aan de lucht
Desinfectieoplossing aanmaken
Reinigings en desinfectiecyclus

## Slide 18: Methoden desinfectie
Verhitting
Desinfectantia
(Gassen)
(UV-straling)

## Slide 19: Warmte
Uitkoken
  Kokend water doodt pathogene micro-organismen in 15-20 min
  Sporen niet dood
Pasteuriseren
  30 min bij 60-75 ºC
  Doodt bacteriën in voedsel

## Slide 20: Desinfectantia
Diverse middelen beschikbaar met verschillende:
  Positieve en negatieve kenmerken
  Werkingswijzen
  Spectrum
  Toepassingen
Belangrijk: voorgeschreven concentratie!

## Slide 21: Opdracht
Denk eens terug aan de stageperiode van afgelopen schooljaar.
Hoe werd de OK op stage gereinigd en gedesinfecteerd?
Beschrijf het schoonmaakprotocol. Geef hierbij aan:
Welk reinigings- en desinfectiemiddel werd er gebruikt?
Hoe vaak werd er gereinigd / gedesinfecteerd?
Hoe ging het reinigen / desinfecteren in z’n werk?
Zou jij het schoonmaakprotocol aanpassen om de hygiëne in de
praktijk te verbeteren?

## Slide 22: Hygiëne
Verder van belang:
  Praktijkindeling
  Inrichting van de OK
  Aantal personen in de OK
  Operatieagenda

## Slide 23: Opdracht
Je loopt stage in een dierenartsenpraktijk. Voor de volgende dag
staan 5 operaties op de planning:
Het verwijderen van een hoektand + gebitssanering bij een hond
Sterilisatie van een teef
Het verwijderen van blaasstenen bij een kater
Het verwijderen van een melkkliertumor bij een teef
Castratie van een konijn
In welke volgorde zou jij deze operaties inplannen? Leg uit
waarom.