## Slide 1: Leidingstelsels en toebehoren

## Slide 2: Verschillende leidingen
Zuigleiding
Vulleiding
Persleiding
Retourleiding
Spuitleiding

## Slide 3: Zuigleiding
Verbinding tussen tank en pomp
Grote diameter
Driewegkraan voor aankoppeling vulleiding

## Slide 4: Vulleiding
Voor het vullen van vanuit een waterpunt
Aangesloten op de driewegkraan
Versterkte slang om inklappen te voorkomen
Terugslagklep in de aanvoerleiding

## Slide 5: Persleiding
Verbindt de pomp met de spuitleiding en het drukregelsysteem
Vrij grote diameter
Kunststof of roestvaststalen buizen - > slangen mogen bij druk niet uitzetten

## Slide 6: Spuitleiding
Doppen op spuitleiding moeten allemaal dezelfde druk hebben
Drukverschil niet meer dan 0,1 à 0,2 bar
Secties in de spuitbomen
Kunststof of roestvaststaal
Spuitleiding met continu circulatiesysteem

## Slide 8: Filters
Vulfilter aan het begin van de vulslang
Filter direct voor pomp
Filter in de persleiding
Zeefjes in de doppen

## Slide 9: Vulfilter
Grove filter
Bevestigt aan een drijver

## Slide 10: Filter in de zuigleiding
Fijn filter
Moet makkelijk bij te komen zijn voor onderhoud

## Slide 11: Filter in de persleiding
Tussen de pomp en drukregelklep
Twee types: algemene filter en zelfreinigend
Zie afbeelding

## Slide 14: Kranen en afsluiters

## Slide 16: Vultank
Aanwezig op veel veldspuiten

## Slide 17: Fustreiniger
Spoeltrechter moet diameter van 40 cm. hebben
Uitloop van de spoeltrechter moet minimaal 4 cm. hebben en uitmonden in de tank van de spuit
Doorsnee van spoelkop mag niet groter zijn dan 3,5 cm.
Spoelkop moet minimaal 35 borigen hebben
Afgifte van de spoelkop moet ongeveer 25 l./min bij 5 bar

## Slide 18: Bediening spoelkop
Omzetten van een kraan met de hand
Indrukken van een knop met hand/knie
Bedienen van een pedaal
Indrukken van een veerbelaste klep via de verpakking

## Slide 19: 3 fustreinigers
Eenvoudige fustreiniger
Aanbouwfustreiniger
Stationaire fustreiniger

## Slide 20: Eenvoudige fustreiniger
Bij getrokken en zelfrijdende spuiten
Spoelkop in de vulopening van de tank

## Slide 21: Aanbouwfustreiniger (combinatie met vultank)
Onder of tegen de zijkant van de spuit
Goed bereikbaar bij gebruik
Fustreiniger zit boven het wielspoor om beschadiging aan gewas te voorkomen
Zie filmpje:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=IskaURWVX78

## Slide 22: Stationaire fustreiniger
Alleen wanneer de spuit op een centrale plaats word gevuld.
Bezit een eigen pomp

## Slide 23: Afsluiten van delen van de spuitleiding
Afsluiten in combinatie met smoorklep
- Druk loopt op
- Smoorklep verder openen
Afsluiten in combinatie met drukregelklep
- Deel van spuitboom geen probleem
- Meerdere delen wel - > druk corrigeren met de hand