## Slide 1: Spuitdoppen en druppelvorming

## Slide 2: Druppelgrootte
Is afhankelijk van:
Doel van de bespuitingen
Weersomstandigheden
Het middel
Geadviseerde dosering
Concentratie

## Slide 3: Druppels
Worden gemaakt met:
Verschillende soorten spuitdoppen
Schijfvernevelaars
Statisch elektriciteit

## Slide 4: Spuitdoppen
Hoe harder het materiaal, hoe duurder de dop
Spuitdoppen zijn in te delen in:
- Werveldoppen
- Spleetdoppen
- Ketsdoppen
- Schijfvernevelaars
- Neveldoppen

## Slide 5: Slijtvastheid
Materiaal Afwijking in afgifte
na 40 uur slijtage
Koper (Teejet) 11.4 %
Zytel (Delavan) 7.5 %
Roestvrij staal (Teejet) 6.1 %
Kemetal (Lurmark) 2.1 %
Gehard roestvrij staal (Teejet) 1.2 %
SYNTAL (HARDI) 0.4 %
Keramiek 0.2 %

## Slide 6: Werveldop met holle kegel
Moeilijk om goed spuitbeeld te maken
Dubbel overlap is noodzakelijk
Spuitboom hangt tussen de 80 en 100 cm. boven het gewas
2 types:
  - werveldop met scheefgeboorde gaatjes
  - werveldop met rechtgeboorde gaatjes

## Slide 7: Werveldop met gevulde kegel
Opbrengst is 30% groter als met holle kegel
Lager dan 3 bar , kunnen straaltjes ontstaan
Bij hoge spuitdrukken ontstaat juist weer een holle kegel

## Slide 8: Spleetdop
Vrij plat vlies
Grootte en vorm van de spleet i.c.m. spuitdruk bepalen de druppelgrootte
Tophoek gaat van 45 – 145 graden
Ideale spuitdruk is 2,5 à 3 bar
Hogere druk geeft een betere dwarsverdeling. Nadeel is fijnere druppel -> drift
Lagere druk -> tophoek kleiner -> buitenste druppels vallen sneller naar beneden

## Slide 9: Bijzondere spleetdoppen
Anti-driftdoppen
Kantdoppen

## Slide 10: De dopcodering
11004 VK
XR TEEJET
XR
04
dopafgifte
0,4 US Gallon
per minuut bij 2,8 bar
merknaam
K
Doptype
110
tophoek
materiaal
K = keramiek
P = kunststof
S = roestvrijstaal
V
VisiFlo® kleurcodering
01 015 02 03 04 05 06 08