## Slide 1: Machines en veiligheid 2

## Slide 3: PBM’s
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een laatste redmiddel
Gevaar aan de bron bestrijden
Gevaar isoleren of afschermen
Dan pas PBM’s gebruiken!
Let op CE markering
Onderhoud PBM’s goed
10 Persoonlijke beschermingsmiddelen

## Slide 4: Oog- en gelaatsbescherming
Veiligheidsbril, ruimzichtbril voor stoffige omgeving en gevaarlijke vloeistoffen.
Gelaatscherm
10 Persoonlijke beschermingsmiddelen

## Slide 5: Gehoorbescherming
Beschikbaar stellen van 80dB(a)
Verplicht gebruik vanaf 85 dB(A)
10 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Toename van 3 dB(A) is verdubbeling van de geluidssterkte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gehoorschade treed op voorbij:
80 decibel 8 uur/dag
83 decibel 4 uur/dag
86 decibel 2 uur/dag
104 decibel 2 minuten/dag
120 decibel enkele tellen/dag

## Slide 7: Gehoorbescherming
Watten -10dB(A)
Oorpluggen -10-15dB(A)
Universele oordoppen -10-15dB(A)
Otoplastieken tot -30dB(A)
Gehoorkappen tot -30dB(A)
10 Persoonlijke beschermingsmiddelen

## Slide 8
Moet je bij deze maaimachine gehoorbescherming gebruiken?
Zo ja, welk type?
Je moet gehoorbescherming hebben met een reductie van 18 dB. Bij 98 dB kun je hooguit 10 minuten onbeschermd veilig weken.

## Slide 9
Welke van twee onderstaande gehoorbescherming is geschikt?
3M optime III
STIHL concept 24
Beide
3M optime III

## Slide 10: Trillingen
http://www.husqvarna.com/nl/support/vibration-calculator/

## Slide 11: Stoffilter
P1 Hinderlijk stof
P2 Schadelijk stof
P3 Giftig stof
10 Persoonlijke beschermingsmiddelen

## Slide 12: Hoofdbescherming
Veiligheidshelm
10 Persoonlijke beschermingsmiddelen

## Slide 13: Handbescherming
UV zonlicht
Trillingdemping
Doornen
Schuren (bestrating)
Snijden
Schadelijke stoffen
Hitte of koude
10 Persoonlijke beschermingsmiddelen

## Slide 14: Werkhandschoen Cat. I voor licht werk

## Slide 15: Handschoenen met kettingzaagbescherming.

## Slide 16: Showa gewone en winter werkhandschoen voor zwaar werk. Cat. II

## Slide 17: Voet- en beenbescherming
Zaagbroek
Zaagschoenen
Veiligheidsschoenen S3
10 Persoonlijke beschermingsmiddelen

## Slide 18: Zaaglaars en zaagschoen.
Class 2 en 3 geven bescherming tegen hogere kettingsnelheden.

## Slide 19: Voor werk in het groen S3 schoen gebruiken.
Stalen neus en stalen tussenzool vaak ook met kruipneus.

## Slide 20: Lichaamsbesherming
Snipperoverall
Werkbroek met kniestukken
Overall katoen
Tuinbroek
Winterjas
Bescherming tegen de zon
10 Persoonlijke beschermingsmiddelen

## Slide 21: Signaalkleding
Klasse 1, 2(vestje) en 3 hoog risico
10 Persoonlijke beschermingsmiddelen

## Slide 23: stokheggenschaar

## Slide 24: Accu in oplader

## Slide 25: Aanwijzingen op accu oplader

## Slide 26: Kettingzaag, accu, oplader.

## Slide 27: Aanwijzingen op elektrische kettingzaag
Lees gebruiksaanwijzing
Hoofd, ogen en gehoor beschermen
Niet gebruiken bij regen
101 decibel
Ce markering
Kickback
risico

## Slide 28
Gordel met (lege) accuhouder
Stekker die in de accumachine gaat
accumachine
Accu gedragen aan gordel

## Slide 29: Volledige uitrusting met accu kettingzaag
2
3
6
4
1
1
5
1 Helm, gehoorbescherming, oog- en gelaatbescherming
2 Zaagbroek met beschermende vezels
3 Zaaglaars en zaagschoen met beschermende vezels
4 Acculader met accu
5 Stekker met snoer naar gordel waar accu in gaat
6 Accu kettingzaag
Felle keur van jas is voor extra veiligheid

## Slide 30
3M optime III
Geluidreductie 35dB
Geschikt voor gebruik 95-110dB

## Slide 31
STIHL concept 24
24 dB geluidreductie
Bruikbaar tot 104 dB

## Slide 32
Graszodensnijder huren.
Lees eerst gebruiksaanwijzing
Gebruik PBM’s

## Slide 33: 2
Huur een tuinfrees
Hoe kun je rugpijn bij het spitten voorkomen?
Spit nooit meer dan 10m2 of….

## Slide 34: Vegen
Is zwaar werk voor schouders en polsen.
Kies voor een niet te zware bezem. Dan maar wat langer werken.
Veel professionals kiezen voor de luchtbezem ofwel bladblazer.
Dit werkt veel sneller en lichter.
Nadelen zijn stof en lawaai.