## Slide 1: Embedded systemen Programmeren op de Arduino Les 4 loops en analoge output

## Slide 2: Vandaag
Notes: Deze sheets gaan over de for-loops

## Slide 3: Bouw (zelfde als les 3)
Notes: Dit bouwen en dan test uitvoeren of het lampje aan/uit gaat

## Slide 4: De software (zelfde als les 3)

## Slide 5: Opdracht (les 3)
Beschrijf wat dit programma doet
Zorg ervoor dat de rode LEDS MINIMAAL 5* knipperen als het knopje word ingedrukt
Hoe heb je dit opgelost?

## Slide 6: herhaal
Notes: Herhaling kan simpeler. Sommige studenten zullen 5 * hetzelfde stukje code hebben geknipt/plakt.
Hier brengt de for loop uitkomst

## Slide 7: Zijsprong
Meer weten over de programmeer omgeving die je net zag:
https://scratch.mit.edu/
(wij gaan door met de Arduino)

## Slide 8: For loop op de Arduino
Notes: Je hebt een teller nodig die bijhoud hoeveel keer iets moet gebeuren
int teller
Het loopje ziet er als volgt uit :
for (

## Slide 9: Nu jij
Zorg ervoor dat de rode LEDS MINIMAAL 5* knipperen als het knopje is ingedrukt
  Maar nu met for loop
  Welke stukje code moet er vervangen worden?

## Slide 10: Wat kun je nog meer?
experimenteer

## Slide 11: Analoge output
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dimmen
Hoe zouden we rode LED op pin 5 kunnen dimmen?
Voer dit uit en observeer
Notes: Laat leerlingen nadenken hoe dit zou kunnen gaan. Tip: led heel snel laten knipperen (delay omlaag brengen).
Laten varieeren met de aan/uit tijd en laten beschrijven wat er gebeurd.

## Slide 12: Analoge output
analogWrite(ledPin, waarde)
  Waarde tussen 0 en 255
http://arduino.cc/en/Reference/analogWrite

## Slide 13: Wat heb je geleerd?
Noteer voor jezelf wat je geleerd hebt deze week
Neem dit op in je verslag

## Slide 14: Volgende les