## Slide 1: Embedded systemen Programmeren op de Arduino Les 1

## Slide 2: Inhoud
Wat kan ik met ICT ?
Aan de slag met een arduino?

## Slide 3: Wat gaan we de komende weken doen?

## Slide 4: Wat kun je met een Arduino?
Zoek zelf en maak een overzicht.

## Slide 5: De voorbereiding
Volg :
http://arduino.cc/en/Guide/HomePage
Notes: Opdracht
Installeer de Arduino omgeving op de PC/laptop (indien nog niet gedaan)
Sluit de Arduino aan en installeer de blink applicatie.

## Slide 6: Instellen omgeving
Type bord
Type processor
Notes: Naast de compoort moet je ook vertellen welk type processor je arduino gebruikt. In ons geval maken we meestal gebruik van zogenaamde arduino duemillanove of arduino Uno bordjes. De Uno kent slechts 1 type processor en staat spreciaal in het lijstje. De duemillanove gebruikt twee verschillende processoren de 328 en de 168. Welke je hebt kun je op de package van het processor IC zien (let wel: het zijn kleine lettertjes, dus je moet goed kijken)

## Slide 7: Blink
We testen of het arduino bord werkt
Open de arduino software omgeving
Stel bord en serial port in
Laad het example Blink en download het naar je target
Notes: Om er zeker van te zijn dat onze hardware goed werkt, runnen we allereerst een testprogramma. In de programmeerwereld is dat vaak een programma dat heet ‘hello world’ dat deze tekst naar het beeldscherm schrijft. Echter, bij hardware is er vaak geen beeldscherm aanwezig. In dit geval ook niet. We gebruiken als alternatief de testled op het arduino bord. Deze led laten we knipperen. Als dat inderdaad lukt, heb je al een hoop aangetoond:
Je ontwikkelomgeving is in orde
Je kunt succesvol een bestand ‘vertalen’ naar een formaat dat de arduino processor begrijpt
Je kunt het bestand succesvol oversturen
Je arduino is in staat het programma uit te voeren en de hardware werkt (in ieder geval voor een deel) naar behoren.
Het gebruik van dit soort kleine teststapjes is in de software ontwikkeling (maar zeker in de ICT & Technology) heel gebruikelijk.

## Slide 8: Breadboard
Bouw de opstelling rechts
Voer de de blink code uit