## Slide 1: Arbo en ziekteverzuim
Persoonlijke beschermingsmiddelen

## Slide 2: Persoonlijke beschermingsmiddelen
Om veilig te kunnen werken kunnen individuele werknemers persoonlijke bescherming nodig hebben. Beschermingsmiddelen die gericht zijn op onder meer vitale onderdelen als hoofd, ogen, oren, handen en voeten kunnen het risico op (blijvend) letsel aanzienlijk verminderen.

## Slide 3: Persoonlijke beschermingsmiddelen
Ademhalingsbescherming
Beschermende kleding
Gehoorbescherming
Gelaatsbescherming
Handbescherming
Hoofdbescherming
Oogbescherming
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Valbeveiliging
Voetbescherming

## Slide 4: Ademhalingsbescherming
Met lucht kunnen de volgende problemen aanwezig zijn:
het kan gevaarlijke stoffen bevatten;
het kan te weinig of te veel zuurstof bevatten;
het kan een explosief mengsel bevatten. Dit wordt behandeld in Explosieveiligheid.
De vorm waarin gevaarlijke stoffen voorkomen zijn dampen, gassen, fijn stof, ultrafijn stof en vezels. Afhankelijk van de stoffen kunnen deze risico's groot of klein zijn.
Keuze beschermingsmiddel
Ademhalingsbescherming zorgt ervoor dat de in te ademen lucht vrij is van gevaarlijke stoffen. Dat kan op twee manieren: onafhankelijk door schone lucht aan te voeren of afhankelijk door de omgevingslucht te zuiveren met een filter.
Het kiezen van de juiste bescherming vereist een grondige, specialistische kennis van luchtkwaliteit en de bedreigende risicostoffen, maar ook van de verschillende mogelijkheden van ademhalingsbescherming. Een belangrijk onderdeel van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) behandelt dit aspect.
Welke ademhalingsbescherming het beste is hangt af van verschillende omstandigheden:
De aard van de vervuiling en de gezondheidsrisico’s die daaraan verbonden zijn.
De grenswaarde: welke concentratie is maximaal toegestaan? Voor een beperkt aantal stoffen heeft de overheid grenswaarden vastgesteld.
De locatie en de voorzieningen.
De duur van de werkzaamheden.
De noodzakelijke ademhalingsbescherming kan variëren van een eenvoudig wegwerpmasker tot en met een gezichtsbedekkend masker met een ademlucht

## Slide 5: Ademhalingsbescherming
Afhankelijke of onafhankelijke adembescherming
Zogenaamde onafhankelijke adembescherming maakt gebruik van afgesloten luchtcapsules. Dit zorgt voor onafhankelijkheid van de kwaliteit van de omgevingslucht. Er zijn verschillende situaties waarbij het absoluut noodzakelijk is om onafhankelijke adembescherming te gebruiken:
bij onvoldoende zuurstof;
bij kans op vermindering van het zuurstofgehalte zoals bijvoorbeeld in een besloten ruimte;
bij aanwezigheid van stoffen waarvoor speciale regelgeving geldt;
als de aanwezige stof geen geschikte waarschuwingseigenschappen heeft;
als de verontreiniging te groot is.
Afhankelijke adembescherming
Filtermaskers
Stofmaskers
Filterbussen
Motoraangedreven systemen

## Slide 6: ademhalingsbescherming
Onafhankelijke adembescherming
Er zijn drie principes van onafhankelijke adembescherrning:
ademluchttoestel;
kringloopademtoestel (zuurstofgenererend);
aansluiting op een ademluchtleidingnet.

## Slide 7: Beschermende kleding
Beschermende kleding moet bestand zijn tegen zo veel mogelijk vormen van gevaar, zoals die volgens de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) op de werkplek kunnen voorkomen. Dat kunnen vonken zijn bij laswerk of vezels bij asbestsanering. Ook zichtbaarheid kan een eis aan beschermende kleding zijn, bijvoorbeeld bij wegwerkers en bij de brandweer. Wanneer de werkgever op basis van de RI&E een keuze voor beschermende kleding heeft gemaakt, is het dragen ervan voor de werknemer verplicht. De kosten die daaraan verbonden zijn komen geheel voor rekening van de werkgever.

## Slide 8: Beschermende kleding
Soorten beschermende kleding
Enkele soorten beschermende kleding:
winterkleding voor korte of langere tijd werken in de kou;
regenkleding;
vlamdovende of vlamvertragende kleding, bijvoorbeeld voor laswerkzaamheden;
UV-werende kleding;
vloeistofdichte kleding voor het werken met vloeistoffen, zoals vloeibare chemicaliën, waaronder zuren, logen en/of oplosmiddelen;
wegwerpkleding voor werk in zeer stoffige ruimten of bij werkzaamheden die veel deeltjes veroorzaken, zoals verfspuiten;
signaalkleding voor situaties waarbij de werknemer moet opvallen (bijvoorbeeld bij werken langs de weg of bij het te water geraken en bij aanrijdgevaar);
zaagbroek voor het werken met een kettingzaag, zodat de ketting het been niet kan raken.

## Slide 9: gehoorbescherming
De pijngrens
Enkele getallen:
Een normaal gesprek voeren levert een geluidsniveau op van circa 60 dB(A).
De pijngrens ligt bij de meeste volwassenen boven 120 dB(A).
Een autoradio op vol volume zit met pieken soms wel op 100 dB(A).
Het gevaar van lawaaislechthorendheid begint bij werknemers bij 80 dB(A). Boven deze waarde moet de werkgever volgens de Arbowet gehoorbescherming aanbieden. De noodzaak van dit volume moet ook in de RI&E worden opgenomen. Er zullen dan ook maatregelen moeten worden getroffen.
Bij 83 dB(A) mag een werknemer nog maar 4 uur zonder gehoorbescherming werken, waarbij er geen onacceptabel grote kans op gehoorschade mag bestaan. In de overige 4 uur mag dan geen hoog geluidsniveau meer voorkomen.
Een werknemer is verplicht gehoorbescherming te gebruiken als de dagdosis gemiddeld hoger is dan 85 dB(A).

## Slide 10: gehoorbescherming
Soorten gehoorbeschermers
Er zijn drie soorten gehoorbeschermers:
Gehoorkappen die als koptelefoons worden gedragen. Als deze de oren goed omsluiten, dan is een demping met 30 dB(A) mogelijk. Het dragen van gehoorkappen kan verhitting van de oren veroorzaken. Ook isolatie van de omgeving (en resoneren van eigen bewegingsgeluid) kunnen hinderlijke bijeffecten van het dragen van gehoorkappen zijn.
Oorpluggen, dopjes, stopjes worden vaak niet goed in het hoorkanaal ingebracht, waardoor onvoldoende demping optreedt en dus gehoorschade kan ontstaan. Ook zijn ze niet altijd hygiënisch, waardoor gezondheidsklachten kunnen optreden.
Otoplastieken zijn op maat gemaakte oordoppen die bescherming kunnen bieden oplopend tot 30 dB(A). Meestal worden ze echter afgestemd op de demping die noodzakelijk is op de werkplek, zodat ze niet meer dempen dan strikt noodzakelijk. Hierdoor stijgt het draagcomfort. Wel moeten de otoplastieken jaarlijks worden gecontroleerd op lekkage en voldoende dempende eigenschappen.

## Slide 11: gelaatsbescherming
Een veiligheidsbril is een goed middel om de ogen te beschermen, maar beschermt niet in alle gevallen het gelaat. Gelaatsbescherming moet bescherming bieden tegen:
vaste deeltjes of spaanders zoals stof en splinters;
vloeistofspetters, bijvoorbeeld tijdens het werken met gevaarlijke vloeistoffen;
infraroodstraling en vlammen; en
gevaren van het werken laser of uv.

## Slide 12: Voetbescherming
Veiligheidsschoenen zijn bij veel productiewerk een standaard onderdeel van de beveiliging van werknemers. Een ongeval waarbij voeten geblesseerd raken leidt snel tot verzuim.
De keuze van veiligheidsschoenen
Het begrip veiligheidsschoen omvat diverse vormen van veilig schoeisel: schoen, laars, hoog of laag model. Maar ook houten klompen kunnen in sommige gevallen tot veiligheidsschoen gerekend worden. De keuze van de veiligheidsschoen moet zijn afgestemd op het werk en de werkomstandigheden. Het is aan te bevelen de informatie die de leverancier van de veiligheidsschoenen verschaft te raadplegen voor de specifieke omstandigheden binnen een bedrijf.