## Slide 1: GPS op tractor en werktuig
Piet Bleeker & Leonard den Hartog
Module 1.2 Praktijkonderwijs Precisielandbouw
Notes: 31/07/26
<number>
De basiskennis over satellietplaatsbepaling wordt in module 1.1 behandeld.
Via internet is veel informatie beschikbaar over het gebruik van GPS in de agrarische sector.
Deze presentatie dienst als inleiding op praktijklessen waarin de cursisten van MBO 3 en 4 en HBO leren werken met navigatie systemen voor landbouw tractoren en werktuigen.

## Slide 2: Leerdoelen.
Niveau MBO 3 - 4
Kan stuursysteem opstarten en voorbereiden
  Bepaalt de rijrichting (AB lijn), voert bewerking in en slaat gegevens op voor latere bewerkingen
Begrijpt hoe GPS navigatie op tractor werkt
Kent de componenten van een stuursysteem hun functies
Niveau HBO 5
Kan voordelen van GPS besturing benoemen en economische voordelen kwantificeren
Notes: 31/07/26
<number>

## Slide 3: GPS stuursystemen voor tractor en werktuig
Toepassing GPS plaatsbepaling voor geleiding van tractor en machine in parallelle banen
Van stuurhulp tot volledig automatisch sturen
Diverse merken:
  Trimble, SBG, Autofarm, John Deere, Topcon, Raven e.a.
Notes: 31/07/26
<number>

## Slide 4: GPS besturing op tractor
Eisen aan GPS nauwkeurigheid
Instellen systeem
  Positie GPS antenne instellen
  A-B lijn
  Werkbreedte machine
Sturen
  Stuurhulp/lightbar
  Automatisch sturen
    motor op stuur
    hydrauliek
Kopakker: management
Notes: Een stuurhulp/lightbar kan gezien worden als een soort ‘elektronische’ markeur. De chauffeur heeft nog steeds zelf het stuur in handen, maar wordt ‘genavigeerd’ door middel van signalen (links, rechts, midden).
31/07/26
<number>

## Slide 5: Welke GPS nauwkeurigheid nodig? (1)
Markeren plekken in een perceel
  Structuur-, onkruid- en valplekken
  Management zones voor bemesting aangeven
Plekken in perceel terugvinden bij bewerking
  Plaatsspecifiek bemesten of onkruidbestrijding
Eis: weten waar je ongeveer bent
  Alleen GPS met EGNOS correctie (2 tot 3 meter)
  Ongeschikt voor tractornavigatie
Notes: Deze toepassing wordt nog niet veel toegepast in de akkerbouw in Nederland maar wel in grootschalige landbouwgebieden in Oost Europa, Australië en de VS. Op percelen met bonte grond, of met stukken die onvruchtbaar zijn door verdichting, stenen, (kwel)water kunnen hoog productieve delen en stukken waar niet of nauwelijks geteeld kan worden met GPS worden ingemeten. Deze kaarten worden in het tractor stuursysteem ingeladen of in de strooi- of spuitcomputer. Voor elke zone geldt een eigen management van zaaidichtheid, bemesting, en/of gebruik van herbiciden en pesticiden. De inputs worden afgestemd op de specifieke groeiomstandigheden.
Voor Nederlandse omstandigheden, met relatief homogene percelen, liggen er mogelijkheden op percelen waar de opbrengst potentie van plaats tot plaats varieert. Op deze percelen kan bijvoorbeeld een opbrengstkaart van graan, mais of gras de basis zijn, of een serie satellietbeelden van verschillende jaren. Als de oorzaak van de opbrengstvariatie bekend is kan hierop specifiek management worden gericht.
Bij besmetting met nematoden kunnen door gerichte bemonstering, zones met een te hoge besmetting worden geïdentificeerd. De beheersingsmaatregelen worden dan niet op het hele perceel maar op een deel daarvan gericht. Hetzelfde geldt bij het bodem gebonden schimmels, probleemonkruiden, verdichting of plekken met wateroverlast.
De coördinaten van afwijkende plekken worden met een pocket PC of mobiele telefoon met GPS opgenomen en naar het navigatiesysteem van tractor overgebracht. De nauwkeurigheid bij deze toepassingen hoeft niet groot te zijn (2-3 meter)
31/07/26
<number>

## Slide 6: Welke GPS nauwkeurigheid nodig? (2)
Toepassing
  Kunstmeststrooien
  Mest uitrijden
  Stoppelbewerkingen
Eis:
  parallel rijden
  DGPS (- 1 meter)
  DGPS OmniSTAR (- 30 cm)
Notes: Bij deze toepassing vervangt de GPS aansturing het zetten van markeerjalons. De tractor heeft een eenvoudig stuursysteem of stuurhulp (lightbar) waarbij de chauffeur nog wel zelf stuurt. Aan de nauwkeurigheid worden geen hoge eisen gesteld omdat bij onnauwkeurige plaatsbepaling, deze langzaam veranderd. Bij het rijden van parallelle banen is van een nauwkeurige aansluiting van werkgangen hierdoor geen sprake. Als er langere tijd tussen twee werkgangen ligt kan er een overlap ontstaan of een strook worden overgeslagen.
Bij deze groep toepassingen hoeft een volgende keer niet exact over hetzelfde spoor te worden gereden.
Een GPS ontvanger met een goede DGPS correctie en een nauwkeurigheid van 0,3 – 1 meter is hiervoor benodigd. Deze correctie signalen zijn in het algemeen gratis beschikbaar.
OmniSTAR is wereldmarktleider voor dit correctiesignaal. Om toegang te hebben tot dit correctiesignaal moet je een OmniSTAR geschikte ontvanger hebben. OmniSTAR geschikte ontvangers zijn: Autofarm, Topcon, Trimble, Raven, etc. John Deere werkt met een eigen STARFIRE DGPS correctie.
31/07/26
<number>

## Slide 7: Welke GPS nauwkeurigheid nodig? (3)
Toepassing:
  Zaaien, poten, planten zonder GPS gestuurde vervolgbewerk-ing
  Aansluitende werkgangen
Eisen:
  Hoge rij tot rij nauwkeurigheid
  Minder nauwkeurig in de tijd ?
  HP-DGPS 7-10 cm nauwkeurig
Notes: HP-DGPS (bijvoorbeeld Starfire 3 of OmniSTAR) is een nauwkeurigere versie van DGPS en heeft een nauwkeurigheid van 7-10 cm. De aansluiting van werkgangen is bij dit signaal goed. In het geval er opnieuw gebruik moet worden gemaakt van dezelfde rijbanen, bijvoorbeeld frezen na aardappelpoten, is dit signaal nog niet voldoende nauwkeurig. Voor deze DGPS correctie moet een abonnement worden afgesloten. Het prijsverschil met RTK GPS is dan vaak gering.
De nauwkeurigheid van plaatsbepaling wordt beïnvloed door verschillen in nauwkeurigheid van het tijdsignaal tussen de satellieten en veranderingen in de toestand van de atmosfeer. Navigatie satellieten draaien om de aarde en hebben steeds een andere positie ten opzichte van de ontvanger. Steeds worden van andere satellieten signalen ontvangen. Hierdoor kan de positiebepaling ook bij HP-DGPS binnen 48 uur verschillen. Bij een bewerking zijn de verschillen tussen opeenvolgende werkgangen gering, de rij tot rij nauwkeurigheid. Over langere perioden kunnen de afwijkingen variëren globaal tussen de 7 en 10 cm.
31/07/26
<number>

## Slide 8: Welke GPS nauwkeurigheid is nodig (4)
Toepassing
  Ploegen, zaaien, planten, poten, aanaarden, schoffelen en egaliseren
  Vaste rijpaden systeem
Eis:
  RTK-GPS met vast referentie station of dicht GSM netwerk Nauwkeurigheid: 0-2 cm
Notes: Centimeter nauwkeurigheid kan met een lokaal basisstation worden verkregen in combinatie met ‘Real Time Kinematic’ (RTK) correctie. Zowel op korte als lange termijn is de nauwkeurigheid kleiner dan 2 cm.
RTK-GPS kan worden gebruikt voor automatisch sturen van tractor en werktuig bij zaaien poten, aanaarden, ruggen frezen, schoffelen, stroken bewerking en egalisatie. Ook kunnen probleemloos werkgangen worden overgeslagen en later opgevuld zonder dat overlap ontstaat of stroken onbewerkt blijven. Omdat constant een hoge nauwkeurigheid is gewaarborgd is navigatie op basis van RTK GPS signalen geschikt voor rijpaden teelt. Steeds exact dezelfde rijpaden volgen en bij opeenvolgende werkzaamheden in het zelfde gewas zoals poten/planten, ruggen frezen, schoffelen en rooien in aardappel, peen, koolgewassen etc.
Het RTK signaal kan van een eigen referentiestation komen maar er zijn steeds meer RTK netwerken die de signalen doorgeven via mobiele telefonie frequenties in plaats van radiofrequenties. ‘06 GPS’ (http://www.06-gps.nl) is een aanbieder van nauwkeurige correctiesignalen (via mobiele frequenties).
31/07/26
<number>

## Slide 9: Welke GPS nauwkeurigheid is nodig(5)
Toepassing
  Synchroniseren van bewerkingen:
    Poten gevolgd door aanaarden
    Planten, poten, zaaien gevolgd door schoffelen en oogsten rijgewassen (groenten)
Eis:
  0-2 cm bij het werktuig
  RTK-GPS aansturing van tractor en werktuig (dubbele besturing)
Notes: Op de websites van SBG en Agrometius (Trimble) is veel informatie over de verschillende toepassingen, beschikbaar.
Ook zijn er filmpjes en foto’s van de toepassingen beschikbaar
Zie: www.sbg.nl en www.agrometius.nl
31/07/26
<number>

## Slide 10: Automatische trekker + machinebesturing
Wat zijn de mogelijkheden?
Grondbewerking
  Ploegen (Geoplough)
  Zaaibedbereiding enz.
Gewasverzorging
  Zaaien, planten, poten (Geo seed)
  Gewasbescherming (+ sectiecontrol)
  Aanaarden, schoffelen
Oogsten
  Bijv. wortels (trekbanden/opnamepunt precies boven de wortelrij)
Notes: 31/07/26
<number>

## Slide 11: Vraag: Welke GPS nauwkeurigheid is voor elk van deze foto’s wenselijk??
1
2
3
4
5
6
7
8
Notes: Antwoorden:
Foto 1 (rijenfrezen aardappelen): RTK-GPS (0-2 cm)
Foto 2 (gewasbescherming/sectiecontrole): DGPS (10-30 cm)
Foto 3 (spitten/bodembewerking): HP-DGPS (7-10 cm)
Foto 4 (ploegen): RTK-GPS (0-2 cm)
Foto 5 (weidebeluchten): DGPS (10-30 cm)
Foto 6 (uien schoffelen): RTK-GPS (0-2 cm)
Foto 7: (bemesten met dierlijke mest): DGPS (10-30 cm)
Foto 8: (mais zaaien): RTK-GPS (0-2 cm) / HP-DGPS (7-10 cm)
31/07/26
<number>

## Slide 12: Instellen systeem (1) Plaats GPS ontvanger
Trekker:
  Bovenop cabinedak, zodat de ontvangst niet wordt verstoord
Machine:
  Positie voldoende hoog zodat de ontvangst niet verstoord wordt.
  Iets voor het middelpunt waar de machine de bewerking uitvoert. Afhankelijk van rijsnelheid en reactiesnelheid GPS.
Notes: 31/07/26
<number>

## Slide 13: Schematisch tekening systeem
Gps-ontvanger
op werktuig
Gps-ontvanger
op tractor
Notes: Schematisch weergave van tractor en werktuig met stuurschijf en GPS ontvangers bij dubbele besturing (trekker & werktuig). Deze opstelling werd gebruikt bij een proef met drie verschillende stuursystemen. Voor nadere toelichting: zie volgende twee sheets.
31/07/26
<number>

## Slide 14: Aandachtspunt (1)
Vlakke ligging perceel verhoogt nauwkeurigheid!
Kuil 5 cm
Trekker
4 km/uur
Trekker en werktuig
4 km/uur
Trekker
8 km/uur
Notes: Op een proefveld werden oneffenheden in de bodem aangebracht door plaatselijk het spoor 5 cm diep uit te graven. De drie lijnen van de markeurschijf laten goed zien dat er verschil is in wel of geen werktuigbestruring (met behulp van GPS). Doordat de verdieping maar voor één wiel is gegraven moet de vlakteregeling van de GPS erg snel reageren. Dit kan met een waterpassysteem of met giroscopen.
31/07/26
<number>

## Slide 15: Afwijking in mm bij verschillende manieren van RTK-GPS
snelheid | 4 km/uur |  |  |  | 8 km/uur |  |  | 
Stuur-systeem | sideshift | trekker | schijf |  | sideshift | trekker | schijf | 
vlak | 21 | 27 | 18 |  | 21 | 30 | 19 | 
kuilen | 26 | 35 | 29 |  | 32 | 58 | 31 | 
Cijfers geven de afwijking in mm naar beide zijden van de rij aan.
Notes: Deze tabel toont de afwijkingen van de streeflijn bij twee rijsnelheden en variaties van RTK-GPS stuursystemen. Vergeleken zijn tractorbesturing en dubbele besturing. Dubbele besturing heeft zowel een GPS ontvanger op de tractor als het werktuig en onafhankelijke aansturing van beide. De aansturing van de machine gebeurd via een stuurschijf of een sideshift.
De nauwkeurigheid van de positiebepaling met RTK-GPS is <2 cm. Als een gedragen werktuig (in de hef) achter de tractor met een GPS op de tractor wordt gestuurd zijn de afwijkingen bij de aansturing van het werktuig altijd groter dan de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling. Onnauwkeurigheid wordt veroorzaakt doordat de positie van het werktuig wordt gecorrigeerd met de voorwielen van de tractor. Als het werktuig achter de tractor naar rechts moet worden bijgestuurd, beweegt het in eerste instantie naar links (uitwijken).
Verder zorgen speling in het werktuig en in de verbinding (hefinrichting) met de tractor voor grotere afwijkingen.
Door zowel tractor als werktuig aan te sturen kan de nauwkeurigheid, binnen de marge van 2 cm blijven.
Voor de aparte aansturing van het werktuig kan een zogenaamde sideshift worden gebruikt. Dit is een hydraulisch verschuifbare bok in de 3-puntshefinrichting waaraan het werktuig hangt. Met de sideshift kan het werktuig ongeveer 10 centimeter naar rechts en links worden verplaatst.
Het werktuig kan ook met een stuurschijf worden bestuurd. De verbinding van de tractor met het werktuig moet dan ‘flexibel’ zijn (stabilisatie van de hefarmen los).
Een onnauwkeurigheid van 2 cm betekent 2 cm rechts en 2 cm links van de te volgen rechte lijn, in totaal dus 4 cm.
Uit onderzoek bleek dat bij een rijsnelheid tot 8 km/uur op vlak land, de afwijkingen van het werktuig alleen bij dubbele besturing rond de 20 mm bleven. Bij kunstmatig aangebrachte oneffenheden (drempels van 5 cm in het spoor) werden de afwijkingen groter. De afwijkingen bedroegen bijna 60 mm bij alleen tractorbesturing en een snelheid van 8 km/uur.
31/07/26
<number>

## Slide 16: Vragen invloed positie ontvanger(HBO)
Hoever verplaatst de GPS ontvanger op de trekker naar links of rechts als het trekkerwiel door een kuil van 5 cm rijdt? Wielbasis trekker 1.50 meter en de hoogte van de GPS ontvanger 3.25 meter.
Hoever moet de GPS ontvanger minimaal voor het werkende deel van het werktuig staan, om een goede werking te realiseren? Rijsnelheid 6 km per uur en reactiesnelheid van het systeem van 0,2 sec.
Notes: Antwoorden:
Uitwerking: zie volgende dia
Rijsnelheid 6 km/h is gelijk aan 1,66 m/s (6000 m per uur / 3600 sec.). Reactietijd gps-systeem is 0,2 sec. De afstand dat de GPS module moet ‘voorlopen’/’vooruitdenken’ op het werkende deel van het werktuig wordt dan: (6/3,6) x 0,2 = 0,33 m (33 cm)
31/07/26
<number>

## Slide 17: Antwoorden positie ontvanger (HBO)
De gps module verplaatst naar links of rechts en zakt naar beneden a.g.v. de kuil
Gevraagd: horizontale afstand D-F
Eerst: berekening hoek ‘1’: sin-1(5/75)=3.823 graden
hoek 1=hoek 2
Afstand D-F: sin(3.823) x 325 (A-D)= 21,67 cm
[of als verhouding driehoeken ABG t.o.v. ADF: (AD x GB)/AB = (325 x 5)/75=21.67 cm]
>De GPS module op het trekkerdak verplaatst zich dus bijna 22 cm zijdelings a.g.v. een kuil van 5 cm diep!!
Afstand A-E (=A-B): 75 cm (hart trekker-wiel)
Afstand (kuil) B-G: 5 cm
Afstand A-C (=A-D): 325 cm
Notes: In de GPS systemen zorgen een electronische waterpas of een giroscoop voor de positiecorrectie als de positie van de ontvanger door hellen wordt verplaatst. Bij plotselinge veranderingen en een hoge werksnelheid is deze correctie soms onvoldoende.
Ook bij RTK GPS is het zaak het perceel vlak te houden.
31/07/26
<number>

## Slide 18: Stuursystemen (1) Stuurhulp/lightbar
Een lightbar toont de afwijking van de ideale lijn
Op een beeldscherm wordt de rijrichting getoond
De chauffeur stuurt zelf langs de ideale lijn (net als ‘TomTom’)
Notes: Zie:
http://www.kramp.com/info/fileadmin/nl/PDF/MobieleElektronicalow_01.pdf
http://www.agrometius.nl/uploads/handleidingen/Stuurhulptest_Boerderij_23-3-2010.pdf
http://edepot.wur.nl/6309
31/07/26
<number>

## Slide 19: Stuursystemen (2) Motor op/naast stuur
Automatisch sturen met een motor op het tractorstuur
De motor aangestuurd door de GPS ontvanger
Door slip tussen motor en stuur neemt nauwkeurigheid af
Relatief goedkoop
Pas op de ontvanger bepaalt de max. haalbare nauwkeurigheid!
Notes: Zie:
http://www.kramp.com/info/fileadmin/nl/PDF/MobieleElektronicalow_01.pdf
http://www.agrometius.nl/uploads/handleidingen/Stuurhulptest_Boerderij_23-3-2010.pdf
http://edepot.wur.nl/6309
31/07/26
<number>

## Slide 20: Stuursystemen (3) hydraulisch
Volledig automatisch sturen
Stuursysteem direct op de stuurhydrauliek van tractor (en werktuig)
Nauwkeurigheid GPS ontvanger direct naar aansturing tractor/werktuig
Extra ventielenblokken nodig voor koppeling met stuurhydrauliek tractor
Notes: Zie:
http://www.kramp.com/info/fileadmin/nl/PDF/MobieleElektronicalow_01.pdf
http://www.agrometius.nl/uploads/handleidingen/Stuurhulptest_Boerderij_23-3-2010.pdf
http://edepot.wur.nl/6309
31/07/26
<number>

## Slide 21: Instellen systeem: aanmaken A-B lijn
Automatische stuursystemen voor parallelle werkgangen
De bewerkingsrichting: ‘A-B lijn’
Eerst basislijn in bewerkingsrichting
Dan beginpunt A en eindpunt B van deze lijn vastleggen
Bij kromme lijn: de A-B lijn is de eerste werkgang
A-B lijnen opslaan voor later gebruik
Denk aan unieke codering A-B lijnen!
Notes: De A-B lijn ligt in de bewerkingsrichting van het perceel maar hoeft niet persé op het perceel te liggen. Als de bewerkingsrichting parallel is aan een pad of weg kan de A-B lijn hierop worden ingesteld. Als op een perceel altijd dezelfde bewerkingsrichting wordt toegepast kan steeds dezelfde A-B lijn worden gebruikt. De A-B lijnen van alle percelen kunnen in het stuursysteem worden opgeslagen en bij volgende bewerkingen weer worden gebruikt. Het is dus niet nodig elke keer een A-B lijn te rijden.
Als de bewerkingsrichting niet in een rechte lijn loopt maar bijvoorbeeld in een boog. Kan een gebogen A-B lijn worden gereden.
Hiermee maakt men A-B lijnen met bijzondere vormen door het exacte spoor dat wordt gereden te loggen. Op basis hiervan en de werkbreedte worden de volgende werkgangen gegenereerd. Bij Trimble kun je controleren of de kromme A-B lijn wordt opgeslagen
doordat de lijn rood wordt ingetekend achter het voertuigicoon. Het systeem pakt automatisch het volgende spoor.
De opname kan handmatig of automatisch plaatsvinden. Als er op een perceel meerdere lijnen zijn, is er een optie om van AB-lijn om te wisselen.
31/07/26
<number>

## Slide 22: Instellen systeem (2): werkbreedte
Afstand parallelle banen = werkbreedte machine
Alle werkgangen zijn ingepland
Werkgangen kunnen worden overgeslagen, waardoor:
  draaien op de kopakker wordt beperkt
  spuitbanen/sporen kunnen eerst worden overgeslagen
Notes: Door goed gebruik te maken van het systeem kan het perceel van te voren precies ingedeeld worden. Akkerranden beide zijden even breed, spuitsporen enz. De meest optimale rijrichting kan gekozen worden. Zie volgende dia.
Bron: dia’s uit presentatie planning percelen GAOS van o.a. Sytze de Bruin.
31/07/26
<number>

## Slide 23: Instellen systeem (3): werkbreedte (2)
A
A
A
A
A
A = kopakkers (groen)
De rode lijnen zijn de werkgangen
Notes: 31/07/26
<number>

## Slide 24: Instellen systeem (4) kopakkermanagement
Voor de optie ‘kopakkermanagement’ perceelsgrenzen/hoekpunten inmeten
Aantal kopakker werkgangen aangev-en
  Bij rechthoekig perceel alleen breedte perceel.
  Anders moet ook de afwijkende zijkant uitgezet worden. Zie afbeelding >
Notes: Voor kopakkermanagement moet de perceelsgrens in het systeem bekend zijn. De grenzen van een perceel kunnen worden ingevoerd door met de tractor met GPS op een vaste afstand vlak langs de perceelsgrens te rijden. De netto te betelen oppervlakte wordt zo vastgelegd en de kopakker en werkgangen kunnen worden ingepland.
Het aantal werkgangen op de kopakker wordt ingevoerd.
Hiermee worden begin en einde van de werkgangen op het scherm zichtbaar.
Kopakkermanagement is een optie in de software bij het stuursysteem.
Recent is er een programma ontwikkeld (GAOS) om het gebruik van een perceel te optimaliseren. Hierbij worden economisch marginale delen van een perceel aangewezen, geschikt voor alternatief gebruik zoals akkerranden of natuurontwikkeling.
Bron: de afbeelding op de sheet komt uit de presentatie planning percelen GAOS van o.a. Sytze de Bruin.
31/07/26
<number>

## Slide 25: Instellen systeem (5) sectiecontrole
Sectiecontrole voor spuitmachines
Secties in- en uitschakelen om overlap te voorkomen
Eerst een werkgang langs de perceelsrand
Komt de sectie boven een bespoten deel; dan schakelt de sectie automatisch uit
Notes: Precies op tijd aan- en uitzetten van de secties is met kopakkermanagement goed mogelijk. Bij een perceel dat niet rechthoekig is kan met sectiecontrol de overlap tot een minimum beperkt blijven. Zie laatste stuk van het filmpje. Hier rijdt de trekker schuin over het veld.
31/07/26
<number>

## Slide 26: Sectieafsluiting en opp. perceel bepalen reductie spuitvloei-stof
Notes: Grafiek geeft de meeste overlap als er geen sectiecontrol aanwezig is en als alle 66 doppen apart dicht gezet kunnen worden met behulp van RTK-GPS is er nauwelijks overlap. Ook de vorm en de oppervlakte van het perceel zijn van (grote) invloed op de reductie van overlap.
31/07/26
<number>

## Slide 27: Vraag!!
Noem zoveel mogelijk voordelen van GPS besturing?
Welke twee verschillende stuursystemen kunnen op een trekker gebouwd worden?
Wat is het verschil in nauwkeurigheid tussen DGPS en HP-DPGS?
Wat is de zogenaamde ‘A-B lijn’ en waarvoor dient deze?
Waarom wordt in sommige gevallen de machine ook voorzien van een GPS ontvanger?
Notes: Voordelen GPS besturing, zie volgende dia
Stuursysteem via een wieltje tegen het stuur (kans op slip!) of sturen via de trekkerhydrauliek (orbitrol-stuurcilinder vooras)
Nauwkeurigheid DGPS: minder dan 30 cm. Nauwkeurigheid HP-DGPS: 7-10 cm. HP-DGPS is dus ongeveer 20 cm nauwkeuriger. Het prijsverschil tussen RTK-GPS en HP-DGPS is vaak gering.
De A-B lijn is de beginlijn of referentielijn van waaruit het GPS systeem werkt.
Wanneer de trekker één kant op stuurt, wijkt het werktuig in de hefinrichting naar de tegenovergestelde zijde uit (dit veroorzaakt onnauwkeurigheid). Een tweede GPS ontvanger (op het werktuig) corrigeert de bewegingen van het werktuig, zodat de nauwkeurigheid hoog blijft. Dit is alleen zinvol bij RTK GPS systemen (zeer hoge nauwkeurigheid) en toepassingen waarbij deze zeer hoge nauwkeurigheid is vereist.
31/07/26
<number>

## Slide 28: Voordelen GPS besturing
Rechtrijden eenvoudiger
Betere controle op het werk
Doorwerken bij slecht zicht en in het donker
Uitzetten voor bewerkingen niet meer nodig
Aansluitend bewerken niet meer noodzakelijk (tijdsbesparing)
Schoffelen/aanaarden na zaaien/poten mogelijk
Aardappelen bij aanaarden beter in het midden van de rug
Effectievere benutting werkbreedte machines
Structuurbederf kopakker lager
Minder spierstress en psychische belasting (>vermoeidheid ogen)
Minder slijtage trekker/werktuig (op lange termijn)
Mogelijkheid tot verdere automatisering
Reduceren van overlap (optimale benutting teeltoppervlakte)
Notes: 31/07/26
<number>

## Slide 29: Aandachtspunten GPS systemen
Zorg voor goede perceelsadministratie bij het opslaan en terugvinden van o.a. A-B lijnen!!
  Elk perceel zijn unieke codering
Instelling stuursystemen op machines vragen ook om een juiste afstelling
  Het afstellen van de hydrauliek voor het stuursysteem is erg belangrijk voor een goede werking van het systeem.
Notes: 31/07/26
<number>