## Slide 1: B-VCA / VOL-VCA / VIL-VCU
© PBNA. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PBNA.
versie: November 2022

## Slide 2: 1. Regelgeving en veiligheidsregels 1.6 Richtlijnen voor algemene en specifieke veiligheidsmaatregelen
Algemene veiligheidsregels:
voor gehele organisatie
duidelijk en eenduidig
Specifieke veiligheidsregels:
aanvulling op algemene veiligheidsregels
voor specifieke taken en functies
Procedures:
puntsgewijze beschrijving van taken en werkwijzen
belangrijk onderdeel bij veiligheidsinstructies op de werkvloer
thema
A

## Slide 3: 1. Regelgeving en veiligheidsregels 1.7 VCA en certificeren
VCA** algemene goedkeuring
(voor bedrijven met 35 of meer medewerkers en hoofdaannemers)
VCA* beperkte goedkeuring
(voor bedrijven met minder dan 35 werknemers)
VCA petrochemie aanvullende eisen op VCA**
(voor bedrijven, die risicovolle werkzaamheden in de petrochemische industrie uitvoeren)
VCU goedkeuring voor detachering- en uitzendbureaus
VCO voor opdrachtgevers van VCA-/VCU gecertificeerde bedrijven
thema
A

## Slide 4: 1. Regelgeving en veiligheidsregels 1.8 Taken en verantwoordelijkheden inlener en uitzendorganisatie
Inlener:
Verantwoordelijkheden
Informatievoorziening
Risico-inventarisatie
Doorgeleidingsplicht:
Instructie en voorlichting
Aandachtspunten bij aanvraag inlener
Aandachtspunten bij selectie
Dossier uitzendkracht:
Wat moet aanwezig zijn in het dossier
Evaluatie:
Met inlener
Met uitzendkracht
thema
A

## Slide 5: 2. Veilig werken en overleg 2.2 Overleg en voorlichting
Voorlichting en instructie:
introductie nieuwe medewerkers
start werk, kick off meeting
toolboxmeeting: korte vergadering over veiligheid in informele sfeer
VGM-bijeenkomst:
overleg met medewerkers
motiveren van medewerkers
Aandachtspunten voor een goede VGM-bijeenkomst:
duidelijke vastgelegde afspraken
toets of de boodschappen zijn begrepen
thema
A

## Slide 6: 2. Veilig werken en overleg 2.3 Werkplekinspectie en observatieronden
Veiligheidsobservatieronde:
door leidinggevenden (objectief)
gericht op:
  onveilige handelingen
  onveilige situaties
verhogen veiligheidsbewustzijn groep
leidinggevenden komen op werkplek
krijgen inzicht in de werkplek en medewerkers
Maak een jaarplan voor observatieronden en werkplekinspecties
thema
A

## Slide 7: 2. Veilig werken en overleg 2.4 Veilig gedrag van uitzendkrachten bevorderen
Veilig werken en mentaliteit van de uitzendkracht
Met betrekking tot veilig werken:
Met betrekking tot mentaliteit
Doorgeleidingsplicht
Bovenstaande informatie wordt veelal vastgelegd in een zogenaamd Arbo-document of V&G-document. Hierin staan relevante zaken over arbeidsomstandigheden.
thema
A

## Slide 8: 3. Preventie 3.4 Preventie en de rol van de leidinggevende
Rol leidinggevende belangrijk voor de veiligheid:
toezicht houden, werkplekinspecties en veiligheidsronden
organiseren van overleg, instructie en voorlichting
Veiligheid bevorderen door goede motivatie:
Beoordeel objectief en geef uw mening aan betreffende persoon
Laat iemand in zijn waarde als mens/vakman bij correctie
Vertel niet alleen hoe maar ook waarom
Leidinggevende heeft voorbeeldfunctie
thema
A

## Slide 9: 3. Preventie 3.5 RI&E, V&G-jaarplan en plan van aanpak
Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
verplicht voor alle bedrijven met (ingeleend) personeel
inventarisatie van gevaren bij het werk en de kans op negatieve effecten
actieve rol leidinggevende bij opstellen RI&E
Evaluatie en plan van aanpak (V&G- jaarplan)
  concrete preventieve maatregelen
  middelen (organisatorisch, financieel)
  verantwoordelijken en termijn voor uitvoering
  RI&E en V&G jaarplan: regelmatig bijstellen
thema
A

## Slide 10: 4. De werkplek 4.1 Risico’s van de werkomgeving (2)
Comfortabel klimaat wordt bepaald door:
  kleding
  inspanning
  luchtvochtigheid (relatieve luchtvochtigheid 40-60%)
  temperatuur
  luchtsnelheid
Maatregelen om het werkcomfort te verbeteren zijn:
  temperatuur behaaglijk en gelijkmatig
  aangepast aan de fysieke inspanning
  geen hinderlijke luchtbeweging
  luchtvochtigheid in de ruimte op peil houden
  PBM’s
thema
B

## Slide 11: 4. De werkplek 4.1 Risico’s van de werkomgeving (3)
Andere omgevingsfactoren:
licht (verlichting, daglicht)
geluid
trillingen
afmetingen werkruimte
ventilatie
inrichting en meubilair
Preventie: programma’s voor timemanagement, omgaan met werkdruk, voorkomen van ziekteverzuim
thema
B

## Slide 12: 4. De werkplek 4.2 Lichamelijke belasting
Langdurig zitten is belastend door statische belasting
Afwisseling voorkomt klachten:
lopen/staan/zitten/verschillende zithoudingen
Optimale zithouding:
  goede ondersteuning benen
  goede stand rug
  ontlasting schouders
  mogelijkheid kiezen andere houdingen
thema
B

## Slide 13
reactiviteit
instabiliteit
brandgevaar
gezondheids-
gevaar
bijzonderheden
1
2
0
w
8. Gevaarlijke stoffen 8.1 Gevarendiamant
thema
C

## Slide 14: 8. Gevaarlijke stoffen 8.4 Asbest
Verwerken en bewerken asbest is verboden
Beroepsmatig omgaan met asbest alleen:
  bij slopen/verwijderen
  onderhoud/reparatie
  vrijstelling/ontheffing
  Deskundig Toezichthouder (DTA) aanwezig
Vermoeden van asbesthoudend materiaal?
  werk stilleggen
  monster LATEN nemen door onafhankelijk laboratorium
  verwijderen alleen door deskundig bedrijf
  KOMO-procescertificaat asbest verwijderen voor aannemers
  medewerkers asbestsaneringswerkzaamheden volgens schriftelijk plan opleiden
thema
C

## Slide 15: 8. Gevaarlijke stoffen 8.7 Toezicht door de leidinggevende
Toxicologie = de leer van de inwerking van schadelijke stoffen op levende wezens
Toxiciteit = giftigheid (eigenschap van een stof)
giftig voor alle levende organismen;
individuele gevoeligheid.
Maatregelen om risico’s te beperken:
  aan de bron;
  technische, collectieve en organisatorische maatregelen.
thema
C

## Slide 16: 8. Gevaarlijke stoffen 8.7 Toezicht door de leidinggevende
De leidinggevende maakt en houdt de medewerker bewust van:
  de gevaren;
  belang (persoonlijke) hygiëne;
  het voorkomen van risico’s.
Extra toezicht houden op:
  juiste toepassing en gebruik van gevaarlijke stoffen;
  juist gebruik PBM’s;
  orde en netheid;
  reinigingen gereedschap en andere middelen;
  afvoeren afval.
thema
C

## Slide 17: 9. Elektriciteit 9.4 Straling
Ioniserende straling:
  genoeg energie om bestraalde materiaal te veranderen
  afhankelijk van sterkte, dosis en blootstelling schadelijk voor mens en omgeving
Bijvoorbeeld: geneeskunde, kerncentrales,
meet/detectieapparatuur, aardgaswinning en ertsverwerking
Niet-ioniserende straling:
  niet van invloed op materiaalstructuur
  hoge dosis / langdurige blootstelling wel schadelijk (letsel)
Bijvoorbeeld zonlicht, ultraviolet/infrarood straling, laserstralen, radio-
of microgolven
thema
C

## Slide 18: 9. Elektriciteit 9.4 Straling
Veiligheidsmaatregelen bij het werken met straling zijn:
  afstand houden; afstand 4x groter  stralingsdosis 16x kleiner
  verpakkingen van de materialen niet beschadigen;
  gebied rond de bron afzetten,waarschuwingsborden plaatsen;
  PBM’s gebruiken;
  permanent meten;
  stralingsdeskundige aanwezig.
Medewerkers zijn verplicht om:
  de persoonlijke dosis straling te laten meten;
  nauwkeurig alle voorschriften te volgen;
  een medische keuring te ondergaan.
thema
C

## Slide 19: 10. Brand en explosie 10.5 Explosiegevaarlijke werkomgeving
In explosiegevaarlijke omgevingen is het streng verboden om:
zonder toestemming te betreden;
zonder toestemming materialen en middelen mee te nemen die een gevaar kunnen opleveren;
zonder werkvergunning werkzaamheden uit te voeren.
Bij werkzaamheden brandwacht of heetwerkwacht aanwezig
Zoneaanduiding:
gas/damp: zone 0, 1 of 2
stof: zone 20, 21 of 22
thema
C

## Slide 20: 11. Ongevallen 11.2 Ongevalsonderzoek en registratie
Registratie van:
ongevallen en bijna ongevallen
milieu incidenten
brand en explosie
Registratie is belangrijk:
vastleggen gegevens voor arbobeleid
voldoen aan wettelijke eisen en aan VCA-eisen
maatregelen om ongevallen te voorkomen
thema
D

## Slide 21: 11. Ongevallen 11.2 Ongevalsonderzoek en registratie
Doelen ongevallenonderzoek:
welke factoren zijn oorzaak van het ongeval?
gericht op voorkomen ongevallen
Onderdelen ongevalsonderzoek:
onderzoek ter plekke van ongeval
bewijsmateriaal bewaren
interviewen getuigen/betrokkenen
analyse onderzoeksresultaten
eindrapport (conclusies/aanbevelingen)
thema
D

## Slide 22: 12. Noodsituaties 12.2 Bedrijfshulpverlening (BHV)
Arbowetverplichting:
in elk bedrijf voldoende bedrijfshulpverleners of
de bedrijfshulpverlening geregeld met bv. buurbedrijven
mede op basis van RI&E wordt invulling BHV-organisatie bepaald
eisen van deskundigheid BHV-ers
ontruimingsoefening tenminste eenmaal per jaar
thema
D

## Slide 23: 12. Noodsituaties 12.2 Bedrijfshulpverlening (BHV)
Voor bedrijfshulpverlening geldt:
  moet in ieder organisatie geregeld en gewaarborgd zijn
  BHV-ers moeten voldoende opgeleid zijn
  er is een vastgesteld takenpakket
  vastleggen waarschuwings- en alarmeringsprocedures
Taken van de BHV-er zijn:
  verlenen eerste hulp
  bestrijden beginnende brand
  evacuatie
  communicatie met hulpdiensten
  preventie
thema
D

## Slide 24: 12. Noodsituaties 12.2 Bedrijfshulpverlening (BHV)
Opleiding oefening en training:
nodig voor testen van BHV-plan
om medewerkers en BHV-ers voor te bereiden op incidenten
oefeningen/herhaling van bedrijfsnoodplan:
  intern
  in combinatie met hulpdiensten
Ten minste eenmaal per jaar een ontruimingsoefening!
thema
D