## Slide 1: Uitzetten haakse hoek Met behulp van de 3 4 5 steek
Notes: <number>

## Slide 2: Doel van deze handeling
Het uitzetten van een haakse hoek
  Dit is een hoek van 90° (graden)
Deze hoek uit te zetten in een groene omgeven (grote ruimte)
Minder fout als bij gebruik met winkelhaak
Notes: <number>

## Slide 3
4 5
90°
3

## Slide 4: Gebruik dus altijd getallen die deze verhouding hebben
3 | 4 | 5
30 | 40 | 50
6 | 8 | 10
9 | 12 | 15
12 | 16 | 20

## Slide 5: Benodigde materialen
4 pennen
Meetband of
duimstok
koord

## Slide 6: Stap 1
Bepaal de hoofdlijn waarlang de haaks hoek uitgezet moet worden
Noem deze lijn de vaste lijn
3

## Slide 7: Stap 2
Bepaal het punt waar de haaks lijn moet komen
Zet daar een pen neer
3

## Slide 8: Stap 3
Meet vanaf die pen, langs de vaste lijn 3
3

## Slide 9: Stap 4
Meet vanaf de pen waar de haakse lijn op de hoofd lijn uitkomt 4 ongeveer haaks op de hoofdlijn
4
3

## Slide 10: Stap 5
Verbind beide punten met een koord
Haal de pin uit de bodem en teken met de (passer) cirkel bij 4 meter
3
4

## Slide 11: Stap 6
Meet vanaf het punt 3 5 richting punt 4
Teken dit zoals bij stap 5 zodat er een kruis ontstaat
4
5
3

## Slide 12: Stap 7
Maak de haakse hoek af door de punten te verbinden
90°

## Slide 13: Meetpunt zwevend maken
Doel
Ruimt creëren voor graafwerkzaamheden.
Meetpunt blijft bewaard

## Slide 14: Geen zwevend meetpunt

## Slide 15: Zet langs de bestaande lijn en nieuwe lijn en laat deze voorbij het meetpunt lopen

## Slide 16: Plaats een pen buiten het werk langs die lijn

## Slide 17: Verbind het koord de pen die staat op de 90° lijn

## Slide 18: Zorg voor een ruime lijn

## Slide 19: Haak de pen in de lus van het koord

## Slide 20: Span het koord met de pen en plaats de pen in de zelfde lijn met de haakse lijn

## Slide 21: Zet de pen stevig vast

## Slide 22: Verwijder de pen en het koord.

## Slide 23: Nu kan er gewerkt worden zonder het meetpunt onbewust te verplaatsen

## Slide 25: Maak je het meetpunt niet zwevend dan staat je in de weg

## Slide 26: Hierdoor wordt het te lastig om te werken

## Slide 27: En bestaat de kans dat je meetpunt valt weg en zal je het uitzetwerk opniet moeten uitvoeren