## Slide 1: B-VCA / VOL-VCA
© PBNA. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PBNA.

## Slide 2: Informatie voor de docent
Gebruik PowerPoint:
Deze presentatie is voor de opleidingen: B-VCA en VOL-VCA;
De volgorde van de sheets loopt gelijk met de VCA boeken van PBNA;
Alle sheets zonder groene bovenbalk zijn bestemd voor bovenstaande opleidingen;
Alle sheets met groene bovenbalk zijn toegevoegd voor VOL-VCA.
Online proefexamen via www.vca-proefexamens.nl:
Deze proefexamens zijn door PBNA ontwikkeld en representatief voor het echte VCA-examen;
De lay-out en de soort vragen zijn vergelijkbaar, maar het zijn GEEN echte VCA examenvragen;
Na het proefexamen wordt een studie advies op thema niveau verstrekt.
Voorbereiding voor het examen:
Wilt u tijdens de training melden dat iedere kandidaat een geldig ID-bewijs meeneemt naar het examen en dan tevens een kopie moet inleveren?
Wilt u minimaal 30 minuten voor het examen stoppen met de opleiding, zodat de examinator het examen kan voorbereiden en de kandidaten op tijd met hun examen kunnen starten?
Suggesties voor verbeteringen graag naar redactie@pbna.com
© PBNA. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PBNA.

## Slide 3: VIER THEMA’S
Thema A:
Voorbereiden, bespreken en inspecteren van werkzaamheden
Thema B:
Uitvoeren van werkzaamheden
Thema C:
Beheersen van specifieke gevaren
Thema D:
Beheersen van incidenten en ongevallen
thema
D
thema
C
thema
A
thema
B

## Slide 4: 1. Regelgeving en veiligheidsregels 1.1 Veiligheid en gezondheid (V&G)
Arbowet: veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk
Geen nadelige invloed vanuit arbeid:
  gevaar bij bron bestrijden
  afschermen
  persoonlijke beschermingsmiddelen
Redelijkerwijs haalbaar:
  technisch
  organisatorisch
  economisch
m
thema
A

## Slide 5: 1. Regelgeving en veiligheidsregels 1.1 Veiligheid en gezondheid (V&G)
Inspectie SZW:
toezicht op naleving V&G-wetgeving en Arbeidstijdenwet
maatregelen, proces verbaal of stilleggen werk bij misstanden
onderzoek na ongevallen
Ernstige arbeidsongevallen verplicht en direct melden!
thema
A

## Slide 6
Interne ondersteuning bij arbozaken door preventiemedewerker
Externe arbodeskundige (arbodienst en bedrijfsarts) voor:
  ondersteuning bij opstellen RI&E en toetsing
  onderzoeken naar geluidsbelasting, klimaat, fysieke belasting en gevaarlijke stoffen
  periodiek gezondheidskundig onderzoek
  begeleiding van zieke werknemers
  medische keuringen (voor sommige functies verplicht)
1. Regelgeving en veiligheidsregels
1.2 preventie en deskundige bijstand
thema
A

## Slide 7: 1. Regelgeving en veiligheidsregels 1.3 Arbeidstijdenwet, milieuwet en CE
Arbeidstijdenwet: regels werk- en rusttijden
Rekening houden met werknemer zijn zorgtaken in gezin
Wet Milieubeheer: regels ter bescherming van mens en milieu
en doelmatige verwijdering van afvalstoffen
Europese richtlijnen: nationale wet- en regelgeving aanpassen
aan Europese richtlijnen
thema
A

## Slide 8: 1. Regelgeving en veiligheidsregels 1.3 Arbeidstijdenwet, milieuwet en CE
CE-KEURMERK
CE = Conformité Européene
CE = Europese richtlijn voor gebruiksveiligheid van producten
Verplicht voor o.a. arbeidsmiddelen, werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen etc.
Verplicht in alle EU-landen
thema
A

## Slide 9
thema
A
redelijkerwijs
Verantwoordelijkheden van de werkgever:
risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
opstellen van plan van aanpak;
voeren van beleid;
onderzoeken, melden en registreren van ongevallen;
geven van voorlichting;
zorgen voor veilige middelen en werkmethoden.
1. Regelgeving en veiligheidsregels
1.4 Taken verantwoordelijkheden & bevoegdheden

## Slide 10: 1. Regelgeving en veiligheidsregels 1.4 Taken verantwoordelijkheden & bevoegdheden
thema
A
Verantwoordelijkheden van werknemers:
geen gevaar veroorzaken
beveiligingen en persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen
voorlichting en instructie volgen
gereedschap (en machines) op de juiste manier gebruiken
melden van gevaar
meewerken aan ongevalsonderzoek

## Slide 11: 1. Regelgeving en veiligheidsregels 1.5 Werkvergunningen
Werkvergunning:
overleg tussen betrokkenen;
bindende afspraken;
vastleggen van voorwaarden voor uitvoeren van werk.
Specifieke werkvergunningen zijn:
heetwerkvergunningen
graafvergunningen
werken met gevaarlijke stralingsbronnen
verwijderen van asbest
thema
A

## Slide 12: 1. Regelgeving en veiligheidsregels 1.5 Werkvergunningen
Onderdelen werkvergunning:
aanvraag werkzaamheden
maatregelen door verstrekkende afdeling
maatregelen door houder
bekrachtiging
thema
A

## Slide 13: 1. Regelgeving en veiligheidsregels 1.6 Richtlijnen voor algemene en specifieke veiligheidsmaatregelen
Algemene veiligheidsregels:
voor gehele organisatie
duidelijk en eenduidig
Specifieke veiligheidsregels:
aanvulling op algemene veiligheidsregels
voor specifieke taken en functies
Procedures:
puntsgewijze beschrijving van taken en werkwijzen
belangrijk onderdeel bij veiligheidsinstructies op de werkvloer
thema
A

## Slide 14: 1. Regelgeving en veiligheidsregels 1.7 VCA en certificeren
VCA** algemene goedkeuring
(voor bedrijven met 35 of meer medewerkers en hoofdaannemers)
VCA* beperkte goedkeuring
(voor bedrijven met minder dan 35 werknemers)
VCA petrochemie aanvullende eisen op VCA**
(voor bedrijven, die risicovolle werkzaamheden in de petrochemische industrie uitvoeren)
VCU goedkeuring voor detachering- en uitzendbureaus
VCO voor opdrachtgevers van VCA-/VCU gecertificeerde bedrijven
thema
A

## Slide 15: 2. Veilig werken en overleg 2.1 Veilig werken en gedrag
Veilig gedrag is:
Je zodanig gedragen dat je jezelf en anderen niet in gevaar brengt
Dat bereik je door:
je aan de veiligheidsvoorschriften te houden;
aanwijzingen en instructies op te volgen;
onveilige handelingen stoppen;
onveilige situaties opheffen;
onveilig gedrag: persoon aanspreken of melden aan leidinggevende;
orde en netheid betrachten.
thema
A

## Slide 16: 2. Veilig werken en overleg 2.2 Overleg en voorlichting
Voorlichting en instructie:
introductie nieuwe medewerkers
start werk, kick off meeting
toolboxmeeting: korte vergadering over veiligheid in informele sfeer
VGM-bijeenkomst:
overleg met medewerkers
motiveren van medewerkers
Aandachtspunten voor een goede VGM-bijeenkomst:
duidelijke vastgelegde afspraken
toets of de boodschappen zijn begrepen
thema
A

## Slide 17: 2. Veilig werken en overleg 2.3 Werkplekinspectie en observatieronden
Veiligheidsobservatieronde:
door leidinggevenden (objectief)
gericht op:
  onveilige handelingen
  onveilige situaties
verhogen veiligheidsbewustzijn groep
leidinggevenden komen op werkplek
krijgen inzicht in de werkplek en medewerkers
Maak een jaarplan voor observatieronden en werkplekinspecties
thema
A

## Slide 18: 3. Preventie 3.1 Gevaren en risico’s
Bronnen van gevaar:
het soort werk
kennis en ervaring
de werkplek zelf
het welzijn
de mentaliteit
RISICO = KANS x EFFECT
Risico’s beperken door voorkomen van:
onveilige handelingen
onveilige situaties
thema
A

## Slide 19: 3. Preventie 3.2 Voorkomen van ongevallen
Ongevallen/incidenten voorkomen door:
Voorkomen van onveilige handelingen
Voorkomen van onveilige situaties
Maatregelen:
taak- of werkomschrijving
toezicht, instructie en voorlichting
Preventief veiligheidsbeleid: techniek, organisatie,
mens en omgeving
thema
A

## Slide 20: 3. Preventie 3.3 TRA en LMRA
Taak Risico Analyse  RI&E op projectniveau
  bij uitvoering van risicovolle taken of bij werken in risicovolle omgeving:
  start werkvoorbereiding
  analyse van de gevaren
  vaststellen maatregelen
thema
A

## Slide 21: 3. Preventie 3.3 TRA en LMRA
Een LMRA of Start Werk Analyse:
uitvoeren voor je echt aan het werk gaat
korte risico controle en “zelf check”
eerst denken dan pas doen
thema
A

## Slide 22: 3. Preventie 3.4 Preventie en de rol van de leidinggevende
Rol leidinggevende belangrijk voor de veiligheid:
toezicht houden, werkplekinspecties en veiligheidsronden
organiseren van overleg, instructie en voorlichting
Veiligheid bevorderen door goede motivatie:
Beoordeel objectief en geef uw mening aan betreffende persoon
Laat iemand in zijn waarde als mens/vakman bij correctie
Vertel niet alleen hoe maar ook waarom
Leidinggevende heeft voorbeeldfunctie
thema
A

## Slide 23: 3. Preventie 3.5 RI&E, V&G-jaarplan en plan van aanpak
Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
verplicht voor alle bedrijven met (ingeleend) personeel
inventarisatie van gevaren bij het werk en de kans op negatieve effecten
actieve rol leidinggevende bij opstellen RI&E
Evaluatie en plan van aanpak (V&G- jaarplan)
  concrete preventieve maatregelen
  middelen (organisatorisch, financieel)
  verantwoordelijken en termijn voor uitvoering
  RI&E en V&G jaarplan: regelmatig bijstellen
thema
A

## Slide 24: 4. De werkplek 4.1 Risico’s van de werkomgeving
Gevaar voor:
vallen
uitglijden
verstappen
slechte verlichting
geluidshinder (>80dB(A))
Veilige werkomgeving door:
goede werkplekinrichting
good housekeeping
goede verlichting
thema
B

## Slide 25: 4. De werkplek 4.1 Risico’s van de werkomgeving
Comfortabel klimaat wordt bepaald door:
  kleding
  inspanning
  luchtvochtigheid (relatieve luchtvochtigheid 40-60%)
  temperatuur
  luchtsnelheid
Maatregelen om het werkcomfort te verbeteren zijn:
  temperatuur behaaglijk en gelijkwaardig
  aangepast aan de fysieke inspanning
  geen hinderlijke luchtbeweging
  luchtvochtigheid in de ruimte op peil houden
  PBM’s
thema
B

## Slide 26: 4. De werkplek 4.1 Risico’s van de werkomgeving
Omgevingsfactoren:
klimaat
licht (verlichting, daglicht)
geluid
trillingen
afmetingen werkruimte
ventilatie
inrichting en meubilair
Preventie: programma’s voor timemanagement, omgaan met werkdruk, voorkomen van ziekteverzuim
thema
B

## Slide 27: 4. De werkplek 4.2 Risico’s van lichamelijke belasting
Veilig tillen:
niet meer dan 23 kg
gebruik goede PBM’s: veiligheidsschoenen, handschoenen
gebruik tilhulpmiddelen
til met twee personen
Veilig tillen:
maak een tilplan
juiste houding, afwisselende houding
bepaal eigen tempo
regelmatig een korte pauze
thema
B

## Slide 28: 4. De werkplek 4.2 Lichamelijke belasting
Trillingen:
vermijd langdurige en regelmatige blootstelling
gebruik trillingdempende materialen of isolatie
PBM: trillingdempende handschoenen
regelmatig een korte pauze
thema
B

## Slide 29: 4. De werkplek 4.2 Lichamelijke belasting
Langdurig zitten is belastend door statische belasting
Afwisseling voorkomt klachten:
lopen/staan/zitten/verschillende zithoudingen
Optimale zithouding:
  goede ondersteuning benen
  goede stand rug
  ontlasting schouders
  mogelijkheid kiezen andere houdingen
thema
B

## Slide 30: 4. De werkplek 4.3 Veiligstellen van werkplek en installatie
Veilig stellen werkomgeving:
door bevoegd persoon
voorafgaand aan werkzaamheden controleren
veiligheidsmaatregelen op de werkvergunning
haal geen beveiligingen of sloten weg
Veiligstellen procesleiding / installatie
gebruik steekflens voor afsteken leiding
ga nooit onder de leiding staan tijdens (de)montage
regelmatig controleren op eventuele lekkages
thema
B

## Slide 31: 4. De werkplek 4.4 Veiligheidssignalering op de werkplek
Signalering:
Verbod
Gebod
Waarschuwing
Veiligheidsvoorziening
Markering en strepen:
markeren van gevaren op de werkvloer
looproutes, doorgangen
Lint:
markeren gevaarlijke situatie
niet gebruiken als fysieke afzetting
thema
B

## Slide 32: 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen 5.1 Persoonlijke bescherming
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
door werkgever beschikbaar gesteld
verplicht dragen als werk of werkplek dit vereist
Eisen en gebruik:
gebruikshandleiding in Nederlands
CE-keurmerk verplicht
juist gebruiken en regelmatig controleren
onderhoud en reinigen volgens instructie
veilig en zorgvuldig opslaan
thema
B

## Slide 33: 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen 5.1 Persoonlijke bescherming
Lichaamsbescherming:
overall
vlamvertragende kleding
signaalkleding
doorwerkkleding
antistatische kleding
thema
B

## Slide 34: 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen 5.2 PBM voor hoofd, handen en voeten
Hoofdbescherming
Handbescherming
Voetbescherming:
Bescherming: S1, S2, S3
thema
B

## Slide 35: 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen 5.3 Oogbescherming
veiligheidsbril
ruimzichtbril
gelaatscherm
Specifieke oogbescherming:
lasbril
laskap
thema
B

## Slide 36: 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen 5.4 Gehoorbescherming
oorwatten 10 dB(A)
oorpluggen 10-15 dB(A)
oordoppen 10-15 dB(A)
oorkappen 25 dB(A)
otoplastieken 25 dB(A)
thema
B

## Slide 37: 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen 5.5 Valbeveiliging
Veiligheidsharnas
Valopvangsystemen
vanglijn met lijnklem valopvangapparaat
thema
B

## Slide 38: 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen 5.6 Adembescherming
Afhankelijke adembescherming:
stofmasker
halfgelaat filtermasker
volgelaat filtermasker
Onafhankelijke adembescherming:
thema
B

## Slide 39: 6. Arbeidsmiddelen 6.1 Werken met vast opgestelde machines (1)
Gereedschapmachines:
CE-keur
keuring elektrische installatiedelen: NEN 3140
afscherming scherpe en draaiende delen
noodstop
gebruiks- en onderhoudsvoorschriften
instructiekaart
pictogrammen: waarschuwing risico’s
te dragen PBM’s
Jonger dan 18? Dan alleen onder toezicht werken!
thema
B

## Slide 40: 6. Arbeidsmiddelen 6.2 Werken met vast opgestelde machines (2)
thema
B
kolomboormachine slijpmachine cirkelzaagmachine
Gebruik alleen nauwsluitende handschoenen!!

## Slide 41: 6. Arbeidsmiddelen 6.3 Aangedreven handgereedschap
Handslijpmachine:
beschermkap, zijhandvat en de juiste schijf
PBM: veiligheidsbril
Handcirkelzaag:
spouwmes en automatische beschermkap
gebruik alleen nauwsluitende handschoenen!
Kettingzaag
>18 jaar en opgeleid
PBM: zaagbroek, zaaghelm met oorkappen
laarzen met zaagbescherming
nauwsluitende handschoenen met
zaagbescherming
thema
B

## Slide 42: 6. Arbeidsmiddelen 6.4 Werken met handgereedschap
gebruik passend gereedschap
gebruik gereedschap waar het voor bedoeld is
beschadigd gereedschap repareren of vervangen
thema
B

## Slide 43: 6. Arbeidsmiddelen 6.5 Werken met hijswerktuigen
Verschillende soorten hijswerktuigen:
keuringsdocumenten en CE-markering
hijstabellen en -grafieken
opleiding bediener / machinist
Handtakel: ook voor horizontaal verplaatsen
thema
B

## Slide 44: 6. Arbeidsmiddelen 6.6 Werken met hijstoebehoren en handtakels
beschadigde kettingen of staalkabels niet gebruiken
voer zelf geen reparaties uit
hijstoebehoren moeten worden gekeurd
gekeurde materialen zijn voorzien van label
thema
B

## Slide 45: 6. Arbeidsmiddelen 6.6 Werken met hijstoebehoren en handtakels
Speciale hijstoebehoren:
samenstel met twee, drie of vier lengen
hijsjuk
Hijsen met een samenstel:
spreidhoek maximaal 120° (wettelijk)
veilige hijshoek: 90°
thema
B

## Slide 46: 6. Arbeidsmiddelen 6.7 Vorkheftrucks en palletwagens
Veilig werken met vorkheftruck:
stabiel beladen over beide vorken
bestuurder minimaal 18 jaar
veiligheidsgordel dragen is verplicht
Veilig werken met palletwagen:
let op de juiste werkhouding
niet te zwaar of te hoog beladen
goed zicht en voldoende manoeuvreerruimte
thema
B

## Slide 47: 7. Specifieke werkomstandigheden 7.1 Lassen, branden en snijden
werkplek goed afschermen
zorg voor voldoende afzuiging en ventilatie
juiste PBM’s gebruiken
thema
B

## Slide 48: 7. Specifieke werkomstandigheden 7.2 Sloopwerkzaamheden
Risico’s:
vallen en struikelen
geraakt worden door puin
gehoorschade door lawaai
gevaarlijke stoffen (asbest, kwartsstof)
PBM’s dragen, minimaal:
veiligheidshelm, overall, veiligheidsschoenen
bij handmatig sloopwerk: veiligheidsbril/ruimzichtbril
adembescherming: stoffilter of filterbusmasker
thema
B

## Slide 49: 7. Specifieke werkomstandigheden 7.3 Werken op hoogte
Vanaf 2,5 meter veiligheidsmaatregelen:
werkvloeren
openingen afzetten met hekwerk en leuningen
vloeropeningen dichtleggen indien mogelijk
gebruik dakrandbeveiliging bij werken op daken
PBM: veiligheidsharnas
Werken op daken: let op weersomstandigheden!
thema
B

## Slide 50: 7. Specifieke werkomstandigheden 7.4 Graafwerkzaamheden
Veiligheid bij graafwerkzaamheden:
KLIC-melding en handmatig voorsteken
veilig talud, voldoende stutvoorzieningen
geen gasflessen in diepe sleuf
maatregelen om vallen in de sleuf te voorkomen
Graven in vervuilde grond: extra maatregelen
thema
B

## Slide 51: 7. Specifieke werkomstandigheden 7.5 Materialen voor werken op hoogte (1)
Aandachtspunten bij het werken met ladders:
in goede staat houden
niet verven
niet zelf repareren
zorgvuldig en goed opstellen
op de juiste wijze gebruiken
Aandachtspunten bij het werken met rolsteigers:
wielen blokkeren
van binnenuit beklimmen
niet verplaatsen als er iemand op staat
verrijden op vlakke ondergrond door 2 personen
thema
B

## Slide 52: 7. Specifieke werkomstandigheden 7.5 Materialen voor werken op hoogte (1)
streng verboden zelf te (ver)bouwen aan steiger
geen materiaal achterlaten
gebruik geen los klimmateriaal op de
steiger.
let op de maximale belasting
gebruik stortkokers voor afvoer materiaal
gebruik de bouwlift veilig (personenlift of
goederenlift)
Steigerkaart geeft veiligheidsstatus aan.
Geen steigerkaart of gebreken? Steiger niet betreden!
thema
B

## Slide 53: 7. Specifieke werkomstandigheden 7.6 Materialen voor werken op hoogte (2)
Veilig werken met een hoogwerkers en hangsteigers:
alleen als je een instructie hebt gehad
bij storing niet verder werken maar (laten)
repareren
nooit gebruiksklaar achterlaten
risicovolle omgeving? Begeleiding op de grond!
Hulpmiddelen gebruiken voor communicatie:
vanaf 25 m verplicht
als normale communicatie niet mogelijk is
PBM: veiligheidsharnas met vallijn
thema
B

## Slide 54: 7. Specifieke werkomstandigheden 7.6 Materialen voor werken op hoogte (2)
Veilig werken met een werkbak:
alleen gebruiken als het echt niet anders kan vanaf windkracht 7 Bft verboden;
de kraanmachinist en persoon in de werkbak
moeten elkaar zien en verstaan (portofoon);
iedere persoon in de werkbak draagt een individueel veiligheidsharnas (vast aan de werkbak);
in- of uitstappen alleen toegestaan als werkbak op stevige ondergrond staat.
thema
B

## Slide 55: 7. Specifieke werkomstandigheden 7.7 besloten ruimten
Risico’s besloten ruimten:
brand en explosie
aanwezigheid gevaarlijke stoffen
zuurstoftekort
elektrocutie
vallen en struikelen
thema
B

## Slide 56: 7. Specifieke werkomstandigheden 7.7 besloten ruimten
Veilig werken in besloten ruimten:
werkvergunning
metingen voor betreden
gebruik juiste gereedschappen
veilige spanning (50V~ of 110 V=)
waarschuwingsborden bij toegang
noodprocedure
toezicht: veiligheidswacht, mangatwacht
PBM’s: tenminste overall, veiligheidsschoenen
Industrie: veiligheidshelm en veiligheidsbril
Soms ook adembescherming nodig.
thema
B

## Slide 57: 7. Specifieke werkomstandigheden 7.7 besloten ruimten
Veilig stellen van werkplek:
steekflens plaatsen in leidingwerk
zo dicht mogelijk voor de werkplek
na de afsluiter
thema
B

## Slide 58: 8. Gevaarlijke stoffen 8.1 Risico’s en veiligheidsmaatregelen
Op het etiket:
(chemische) naam van de stof
gevarensymbool / pictogram
H-zinnen
P-zinnen
naam fabrikant / leverancier
Bij of op de verpakking: gebruiksinstructie in het Nederlands
thema
B

## Slide 59
reactiviteit
instabiliteit
brandgevaar
gezondheids-
gevaar
bijzondere aanduidingen
1
2
0
w
8. Gevaarlijke stoffen 8.1 Gevarendiamant
thema
C

## Slide 60: 8. Gevaarlijke stoffen 8.2 Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
Opname via:
spijsvertering
ademhaling
huid
Maatregelen ter voorkoming van blootstelling:
bronaanpak
ventilatie
scheiden mens en bron
PBM’s
thema
C

## Slide 61: 8. Gevaarlijke stoffen 8.3 Grenswaarden en reukwaarneming
Vergiftiging:
acuut
chronisch
Grenswaarde:
8 uur/dag, 40 uur/week
volwassen, gezond persoon
normale werkomstandigheden
Reukgrens: geen goede aanduiding!
thema
C

## Slide 62: 8. Gevaarlijke stoffen 8.4 Veel voorkomende gevaarlijke stoffen
Soorten:
(Organische) oplosmiddelen
Cyclische verbindingen
Zuren en logen
Zware metalen
Koolmonoxide
Asbest
Cement
Huishoudmiddelen
thema
C

## Slide 63: 8. Gevaarlijke stoffen 8.4 Asbest
Verwerken en bewerken asbest is verboden
Beroepsmatig omgaan met asbest alleen:
  bij slopen/verwijderen
  onderhoud/reparatie
  vrijstelling/ontheffing
  Deskundig Toezichthouder (DTA) aanwezig
Vermoeden van asbesthoudend materiaal?
  werk stilleggen
  monster LATEN nemen door onafhankelijk laboratorium
  verwijderen alleen door deskundig bedrijf
  KOMO-procescertificaat asbest verwijderen voor aannemers
  medewerkers asbestsaneringswerkzaamheden volgens schriftelijk plan opleiden
thema
C

## Slide 64: 8. Gevaarlijke stoffen 8.5 Biologische stoffen
Risico’s bij blootstelling:
infecties;
vergiftigingen;
allergie;
schimmels.
Wanneer?
bij contact met dieren
werken in riolen
werken in vervuilde grond of afvalverwerking
werken in bepaalde afdelingen van ziekenhuizen en verpleegcentra
thema
C

## Slide 65: 8. Gevaarlijke stoffen 8.6 Industriële gascilinders
Aandachtspunten:
Kleurcodering op schouder van cilinder
Correct opslaan
Voldoende ventilatie van opslagruimte
Nooit opslaan in of bij kelders, putten en sleuven
Zuurstofflessen gescheiden houden van flessen met brandbare gassen
Aangepaste blusmiddelen
Water als koelmiddel bij opslagruimte
thema
C

## Slide 66: 8. Gevaarlijke stoffen 8.7 Toezicht door de leidinggevende
Toxicologie = de leer van de inwerking van schadelijke stoffen op levende wezens
Toxiciteit = giftigheid (eigenschap van een stof)
giftig voor alle levende organismen;
individuele gevoeligheid.
Maatregelen om risico’s te beperken:
  aan de bron;
  technische, collectieve en organisatorische maatregelen.
thema
C

## Slide 67: 8. Gevaarlijke stoffen 8.7 Toezicht door de leidinggevende
De leidinggevende maakt en houdt de medewerker bewust van:
  de gevaren;
  belang hygiëne;
  het voorkomen van risico’s.
Extra toezicht houden op:
  juiste toepassing en gebruik van gevaarlijke stoffen;
  juist gebruik PBM’s;
  orde en netheid;
  reinigingen gereedschap en andere middelen;
  afvoeren afval.
thema
C

## Slide 68: 9. Elektriciteit 9.1 Elektriciteit, gevaren en risico’s
Ongevallen:
weerstand kleiner  stroomsterkte groter  warmte ontwikkeling groter
De grootte en aard van het letsel is afhankelijk van:
  weg van stroom door lichaam
  aanrakingsoppervlak
  stroomsterkte
  tijd stroomdoorgang
  soort en hoogte spanning
  lichamelijke conditie
thema
C

## Slide 69: 9. Elektriciteit 9.2 Veilig werken met elektriciteit
Gebruik dubbel geïsoleerd gereedschap
Laat installaties en gereedschap keuren (NEN3140)
Alleen handelingen door deskundigen:
  Geen deskundigheid? NIET AANKOMEN!
Bij bouwstroomaansluiting: aardlekschakelaar in elektrische voeding (aanspreekwaarde 30 mA);
Aarding van metalen werkplaats- en opslagcontainers;
Aarding stalen steigers;
Veilige spanning: max. 110 V gelijkspanning (=) of
max. 50 V wisselspanning (~)
thema
C

## Slide 70: 9. Elektriciteit 9.3 Bijzondere gevaren bij elektriciteit
Statische elektriciteit, veiligheidsmaatregelen:
toevoegen anti-statische dope (ASA)
beperken stroomsnelheid
valhoogte van product in opslagvat beperken
goede aarding leidingen, apparatuur, tanks
hogedrukspuit aarden
toepassen inert gas (bijvoorbeeld stikstof)
aansluiten op aardleidingnet
verhogen luchtvochtigheid bij droge stof
draag altijd antistatische PBM’s
thema
C

## Slide 71: 9. Elektriciteit 9.4 Straling
Ioniserende straling:
  genoeg energie om bestraalde materiaal te veranderen
  afhankelijk van sterkte, dosis en blootstelling schadelijk voor mens en omgeving
Bijvoorbeeld: geneeskunde, kerncentrales,
meet/detectieapparatuur, aardgaswinning en ertsverwerking
Niet-ioniserende straling:
  niet van invloed op materiaalstructuur
  hoge dosis / langdurige blootstelling wel schadelijk (letsel)
Bijvoorbeeld zonlicht, ultraviolet/infrarood straling, laserstralen, radio-
of microgolven
thema
C

## Slide 72: 9. Elektriciteit 9.4 Straling
Veiligheidsmaatregelen bij het werken met straling zijn:
  afstand houden; afstand 4x groter  stralingsdosis 16x kleiner
  verpakkingen van de materialen niet beschadigen;
  gebied rond de bron afzetten,waarschuwingsborden plaatsen;
  PBM’s gebruiken;
  permanent meten;
  stralingsdeskundige aanwezig.
Medewerkers zijn verplicht om:
  de persoonlijke dosis straling te laten meten;
  nauwkeurig alle voorschriften te volgen;
  een medische keuring te ondergaan.
thema
C

## Slide 73: 10. Brand en explosie 10.1 Brand en explosie
Brand: brandbare stof + zuurstof + ontsteking
Explosie: veel schade door drukgolf
Rook: beperkt zicht
schadelijke stoffen en gassen
Hitte: kans op ernstig letsel (huid, luchtwegen)
Extra brandgevaar: zuurstof >22%
thema
C

## Slide 74: 10. Brand en explosie 10.2 Brand en explosiegevaarlijke omgeving
Vlampunt:
temperatuur waarbij damp van vloeistof kan ontsteken
Explosie: zeer snelle brand met drukgolf
Explosiegebied: tussen explosiegrens LEL en UEL
Werken in explosiegevaarlijke omgeving:
gebruik alleen explosieveilig gereedschap
draag antistatische kleding
thema
C

## Slide 75: 10. Brand en explosie 10.3 Brandklassen en blusmiddelen
thema
C

## Slide 76: 10. Brand en explosie 10.4 Wat te doen bij brand?
Bij ontdekken brand:
eigen veiligheid eerst!
meld de brand (112 of intern alarmnummer)
waarschuw anderen in de omgeving
sluit ramen en deuren
volg de aangegeven vluchtroute
Alleen blussen als het mogelijk is!
Bij alarm:
schakel ontstekingsbronnen uit
verlaat de ruimte / omgeving
meld je op de verzamelplaats
thema
C

## Slide 77: 10. Brand en explosie 10.5 Explosiegevaarlijke werkomgeving
In explosiegevaarlijke omgevingen is het streng verboden om:
zonder toestemming te betreden;
zonder toestemming materialen en middelen mee te nemen die een gevaar kunnen opleveren;
zonder werkvergunning werkzaamheden uit te voeren.
Bij werkzaamheden brandwacht of heetwerkwacht aanwezig
Zoneaanduiding:
gas/damp: zone 0, 1 of 2
stof: zone 20, 21 of 22
thema
C

## Slide 78: 11. Ongevallen 11.1 Wat te doen bij incidenten?
Een ongeval is ongewenst met schade en/of letsel
tot gevolg
Een bijna-ongeval is ongewenst maar heeft geen
schade en/of letsel tot gevolg
Meld deze incidenten bij de leidinggevende
Goede melding:
naam
locatie
aard incident
aantal slachtoffers en letsel
Intern
nummer
thema
D

## Slide 79: 11. Ongevallen 11.2 Ongevalsonderzoek en registratie
Registratie van:
ongevallen en bijna ongevallen
milieu incidenten
brand en explosie
Registratie is belangrijk:
vastleggen gegevens voor arbobeleid
voldoen aan wettelijke eisen en aan VCA-eisen
maatregelen om ongevallen te voorkomen
thema
D

## Slide 80: 11. Ongevallen 11.2 Ongevalsonderzoek en registratie
Doelen ongevallenonderzoek:
welke factoren zijn oorzaak van het ongeval?
gericht op voorkomen ongevallen
Onderdelen ongevalsonderzoek:
onderzoek ter plekke van ongeval
bewijsmateriaal bewaren
interviewen getuigen/betrokkenen
analyse onderzoeksresultaten
eindrapport (conclusies/aanbevelingen)
thema
D

## Slide 81: 12. Noodsituaties 12.1 Noodsituaties
Inhoud bedrijfsnoodplan
Maatregelen en voorzieningen om de effecten van een calamiteit te beperken en te bestrijden
Op basis van ingeschatte calamiteiten c.q. incidenten (oa. RI&E)
  Medewerkers en bezoekers moeten op de hoogte zijn van:
  procedure bij noodsituaties
  evacuatieplaatsen
thema
D

## Slide 82: 12. Noodsituaties 12.1 Noodsituaties
Het bedrijfsnoodplan omvat:
  plattegrond;
  waarschuwingsmiddelen;
  alarm;
  oefeningen;
  hulpmiddelen;
  eerste hulp;
  wegnemen oorzaak;
  melden;
  waarschuwing hulpdiensten.
Aan het plan kan ook het aanvalsplan zijn toegevoegd
thema
D

## Slide 83: 12. Noodsituaties 12.1 Noodsituaties
Fasering:
eerste melding/antwoord
klassering van incident bekend maken
handelingen/maatregelen:
  stoppen met werken, telefoon niet gebruiken;
  uitschakelen apparatuur;
  naar verzamelplaats en melden bij coördinator;
  beëindiging incident en sporen oorzaak incident veilig stellen.
thema
D

## Slide 84: 12. Noodsituaties 12.1 Noodsituaties
Fasen noodsituatie:
melden
handelen en maatregelen nemen
situatie veilig stellen
beëindiging noodsituatie
Op de verzamelplaats:
verzamelplaats niet verlaten
wacht op instructies BHV-er
T.b.v. onderzoek:
verander niets aan de plaats van het ongeval
thema
D

## Slide 85: 12. Noodsituaties 12.2 Bedrijfshulpverlening (BHV)
Arbowetverplichting:
in elk bedrijf voldoende bedrijfshulpverleners of
de bedrijfshulpverlening geregeld met bv. buurbedrijven
mede op basis van RI&E wordt invulling BHV-organisatie bepaald
eisen van deskundigheid BHV-ers
ontruimingsoefening tenminste eenmaal per jaar
thema
D

## Slide 86: 12. Noodsituaties 12.2 Bedrijfshulpverlening (BHV)
Voor bedrijfshulpverlening geldt:
  moet in ieder organisatie geregeld en gewaarborgd zijn
  BHV-ers moeten voldoende opgeleid zijn
  er is een vastgesteld takenpakket
  vastleggen waarschuwings- en alarmeringsprocedures
Taken van de BHV-er zijn:
  verlenen eerste hulp
  bestrijden beginnende brand
  evacuatie
  communicatie met hulpdiensten
  preventie
thema
D

## Slide 87: 12. Noodsituaties 12.2 Bedrijfshulpverlening (BHV)
Opleiding oefening en training:
nodig voor testen van BHV-plan
om medewerkers en BHV-ers voor te bereiden op incidenten
oefeningen/herhaling van bedrijfsnoodplan:
  intern
  in combinatie met hulpdiensten
Ten minste eenmaal per jaar een ontruimingsoefening!
thema
D

## Slide 88: Examen: B-VCA / VOL-VCA / VIL-VCU
Vraag soorten:
meerkeuze
meervoudige antwoordvraag
matrixvraag
rangschikvraag
matchingvraag
Examen
 | B-VCA | VOL-VCA | VIL-VCU
Aantal vragen | 40 | 70 | 70
Max. aantal punten | 4.000 | 7.000 | 7.000
Cesuur (aantal punten om te slagen) | 2.600 | 4.500 | 4.500
Tijd | 60 minuten | 75 minuten | 75 minuten

## Slide 89: Examen: meerkeuzevraag
Wat moet je doen als het evacuatiesignaal klink op het terrein?
112 of intern alarmnummer bellen
naar de verzamelplaats gaan
de leidinggevende waarschuwen
Examen

## Slide 90: Examen: meervoudige antwoordvraag
Welke veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing bij het werken
met gereedschapmachines? Meerdere antwoorden kunnen juist zijn.
Er moet een gebruiksinstructie bij de machine aanwezig zijn
Beschermkappen en beveiligingen moeten kunnen worden verwijderd
Machines moeten zijn aangesloten op een stofafzuiginstallatie
De machine moet een CE-markering hebben
Je moet 16 jaar of ouder zijn
Er moet een noodstop op de machine zitten
Examen

## Slide 91: Examen: matrixvraag
Om veilig te werken met gereedschapmachines moet je:
boorkrullen met de hand wegvegen ja/nee
een veiligheidsbril dragen ja/nee
lang haar los laten hangen ja/nee
sieraden dragen ja/nee
beschermkappen verwijderen ja/nee
het werkstuk goed vastzetten ja/nee
Examen

## Slide 92: Examen: rangschikvraag
Je bent aan het werk in een gebouw. Het ontruimingsalarm gaat en via de intercom
hoor je de mededeling, dat iedereen naar de verzamelplaats moet gaan.
Zet onderstaande acties in de juiste volgorde.
Je gaat naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats.
Je meldt je bij de BHV-er.
Je wacht op verdere instructies.
Je stopt met je werkzaamheden.
Je sluit ramen en deuren.
Examen

## Slide 93: Examen: matchingvraag
Welke PBM’s gebruik je bij deze werkzaamheden?
1. lassen (elektrisch) a. lasbril
2. betonband slijpen b. laskap
3. metaal boren c. ruimzichtbril
4. zagen met kettingzaag d. gelaatscherm
5. autogeen lassen e. veiligheidsbril
Examen

## Slide 94: EXAMEN TIPS
TIPS:
Zorg dat je op tijd bij het examen bent;
Neem altijd geldig ID-bewijs en een kopie van dat ID-bewijs mee;
Telefoons mogen NIET in het examenlokaal aanwezig zijn;
Lees alle vragen en antwoorden GOED door. Er worden helaas redelijk veel fouten gemaakt omdat kandidaten niet goed lezen;
Beantwoord alle vragen, een niet beantwoorde vraag is altijd fout;
Bij sommige vragen moet je meer antwoorden selecteren.
Veel succes met jouw examen
Examen