## Slide 1
<number>
6650_700
VOL-VCA versie 4.7 alleen extra sheets
Veiligheid
voor
Operationeel
Leidinggevenden
Notes: VOL-VCA - versie 4.4
6650_705
<number>

## Slide 2
<number>
6650_700
Hoofdstuk 1
Arbeidsomstandigheden en milieu
Arbeidsomstandigheden en milieu
Notes: VOL-VCA - versie 4.4
6650_705
<number>

## Slide 3: GRONDBEGINSELEN ARBOWET
Zo goed mogelijk:
  Veiligheid
  Gezondheid
  Welzijn
Geen nadelige invloed vanuit arbeid, anders:
  Gevaar bij bron bestrijden
  Afschermen
  Persoonlijke beschermingsmiddelen
Redelijkerwijs haalbaar:
  Technisch
  Organisatorisch
  Economisch
<number>
6650_700
Arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving
Notes: VOL-VCA - versie 4.4
6650_705
<number>

## Slide 4
<number>
6650_700
Arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving
Arbowet  doelvoorschriften
Arbobesluit  toelichting
Hulpmiddel bij overheidstoezicht en – handhaving
Arbocatalogus  door werkgever en werknemers opgesteld
Branche brochure  informatie van Inspectie SZW* voor bedrijven
Europese regelgeving is opgenomen in nationale wetgeving
* Voorheen Arbeidsinspectie
Notes: VOL-VCA - versie 4.4
6652_705
<number>

## Slide 5
<number>
6650_700
Regels voor werk en rusttijden.
Maximale werktijd per dag en week.
Hoeveel uren werken en hoeveel uren rust.
Rekening houden met werknemer zijn zorgtaken in gezin.
Arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving
ARBEIDSTIJDENWET

## Slide 6: BELEID VOEREN IS STRUCTURELE AANPAK Verplicht voor elke onderneming
Maatregelen om risico’s te verminderen
Beleid realiseren, Plan van Aanpak
Ziekteverzuim beleid voeren
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastleggen
Beleid toetsen en aanpassen
<number>
6650_700
Arbeidsomstandigheden en milieu
Notes: VOL-VCA - versie 4.4
6650_705
<number>

## Slide 7: PLAN VAN AANPAK
Plan voor verbeteren van arbeidsomstandigheden
Bevat o.a. plannen over:
  Maatregelen voor risico-vermindering en ter voorkoming
  Concrete uitvoering maatregelen: Verantwoordelijkheden, middelen, werkwijze, eindlimiet
  Wijze van rapportage
Betrokkenheid leidinggevenden belangrijk
<number>
6650_700
Arbeidsomstandigheden en milieu
Notes: VOL-VCA - versie 4.4
6650_705
<number>

## Slide 8: VOORLICHTING EN ONDERRICHT.
Werkgever verplicht te geven
Werknemer verplicht te volgen
Afgestemd op werknemer
Niet alleen schriftelijk
Vast en tijdelijk personeel
<number>
6650_700
Arbeidsomstandigheden en milieu

## Slide 9: WERKOVERLEG
Samenwerking en overleg in:
  Ondernemingsraad
  Afdelingswerkoverleg
Drie kenmerken:
  Vindt regelmatig plaats
  Is groepsactiviteit
  Beïnvloeding van “onderaf” (werkvloer)
<number>
6650_700
Arbeidsomstandigheden en milieu

## Slide 10
Toewijzen toezichthoudende taken aan leidinggevenden:
  Toezicht op eigen personeel
  Toezicht op personeel van andere leidinggevenden
  Toezicht op bedrijfsmiddelen
Nodig:
  Geven van bevoegdheden en middelen
  Schriftelijk toewijzen:
      Eén leidinggevende
      Eén zelfde taak
  Toezicht op welke handelingen
  Toezicht op welke personen
  Toezicht op welke middelen en waar
<number>
6650_700
Arbeidsomstandigheden en milieu

## Slide 11
GEVAAR VOOR ANDERE PERSONEN ZO VEEL MOGELIJK VOORKOMEN
Werknemers van andere werkgevers
Leveranciers goederen
Bezoekers, voorbijgangers en omwonenden
Onbevoegden, die zich toegang kunnen verschaffen
<number>
6650_700
Arbeidsomstandigheden en milieu

## Slide 12: SAMENWERKENDE WERKGEVERS
Meer werkgevers gelijktijdig op dezelfde locatie moeten samenwerken om de Arbowet na te leven
Afspraken vooraf vastleggen in Arboprojectplan:
  Wijze van samenwerken
  Te treffen voorzieningen
  Manier van toezicht
  Risico’s vanuit en naar omgeving en te nemen maatregelen
<number>
6650_700
Arbeidsomstandigheden en milieu

## Slide 13: IN- EN UITLENEN VAN PERSONEEL
Afspraken maken:
  Wie geeft instructies?
  Wie verzorgt voorlichting en onderricht?
  Wie verstrekt PBM?
Algemeen gesteld:
  Wie geeft aanwijzingen?
  Wie houdt toezicht?
  Wie verstrekt middelen?
Deze personen zijn verantwoordelijk voor de naleving van de
Arbowet
Als leidinggevende vertegenwoordigt u uw werkgever, dus: medeverantwoordelijk
<number>
6650_700
Arbeidsomstandigheden en milieu

## Slide 14: TOEZICHT DOOR INSPECTIE SZW
Landelijke Werkwijze handhavingsbeleid
1e Fase: Inspectie SZW maakt afspraken om tekortkomingen op te heffen
2e Fase: Afspraak niet nakomen: Officiële waarschuwing
3e Fase: Officiële waarschuwing niet nagekomen: Proces verbaal
<number>
6650_700
Arbeidsomstandigheden en milieu

## Slide 15: TOEZICHT DOOR INSPECTIE SZW
Bij ernstige overtredingen (dus bij direct ernstig gevaar voor personen):
1:
Vrijwillig stilleggen werk en afspraken maken
Opheffen tekortkoming voor beginnen met werk
2:
Onwil om afspraken te maken of na te leven
Formele stillegging werk en opmaken proces-verbaal
<number>
6650_700
Arbeidsomstandigheden en milieu

## Slide 16: ARBODESKUNDIGE
interne Arbodeskundige
preventiemedewerker
eventueel externe Arbodeskundige
Voor
RI&E
onderzoeken naar geluidsbelasting, klimaat, fysieke belasting en gevaarlijke stoffen
periodiek gezondheidskundig onderzoek
begeleiding van zieke werknemers
medische keuringen (voor sommige functies verplicht)
<number>
6650_700
Arbeidsomstandigheden en milieu

## Slide 17
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk
Hoofdstuk 2
Arbo in de praktijk

## Slide 18
<number>
6650_700
BRONNEN VAN RISICO’S
  het soort werk
kennis en ervaring
de werkplek zelf
het welzijn
de mentaliteit
RISICO = KANS x EFFECT
Veiligheid = bewust nemen van aanvaardbaar risico
Arbo in de praktijk

## Slide 19: IJSBERG MET VERHOUDING TUSSEN VERSCHILLENDE SOORTEN ONGEVALLEN
ongeval met dodelijke afloop of zeer ernstig letsel
ongeval met ernstig letsel met verzuim
ongevallen met letsel met verzuim
(bijna) ongevallen met gering
letsel / EHBO zonder verzuim
gevaren als gevolg van onveilige
handelingen en/of situaties
<number>
6650_700
1
30
300
3.000
30.000
Arbo in de praktijk

## Slide 20: DE OORZAKEN/GEVOLGENREEKS
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 21
<number>
6650_700
PREVENTIE
Ongevallen/incidenten voorkomen door:
voorkomen van onveilige handelingen
voorkomen van onveilige situaties
Maatregelen:
bv. taak- of werkomschrijving, toezicht
instructie en voorlichting
Arbo in de praktijk
Notes: VOL-VCA - versie 4.4
6652_705
<number>

## Slide 22: GEVOLGEN ONGEVALSTHEORIEËN VOOR ARBOBELEID
IJsbergtheorie: rol leidinggevende bij voorkomen van:
  onveilige handelingen
  onveilige situaties
Oorzaken/gevolgenreeks:
  Ongevallen/incidenten hebben verscheidene oorzaken
Conclusie:
Voer een structureel Arbobeleid
Hierin spelen direct leidinggevenden en management een rol
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 23: TAKEN VAN MANAGEMENT BETREFFENDE ARBOBELEID
Structureren van Arbobeleid
Delegeren van taken en bevoegdheden (aan leidinggevenden)
Taken direct Leidinggevenden
Toezicht houden
Geven van voorlichting en instructie
Systematisch rapporteren van (bijna)ongevallen
Doorgeven van gesignaleerde problemen en klachten
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 24: ONGEVALLENONDERZOEK EN -REGISTRATIE
Doelen ongevallenonderzoek:
Welke factoren zijn oorzaak ongeval?
Gericht op voorkomen ongevallen
Ongevallen melden aan:
opdrachtgever
directe chef
Inspectie SZW (ernstige ongevallen)
    situatie niet wijzigen
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 25: ASPECTEN ONGEVALLENONDERZOEK
1. Onderzoek ter plekke van ongeval
2. Bewijsmateriaal bewaren
3. Interviewen getuigen/betrokkenen
4. Analyse onderzoeksresultaten
5. Eindrapport (conclusies/aanbevelingen)
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 26: ONGEVALLENREGISTRATIE
Belangrijk:
Vastleggen gegevens voor beleid
Voldoen aan wettelijke eisen
Maatregelen om ongevallen te voorkomen
Onderscheid ongevallen:
Arbeidsongevallen
Verkeersongevallen
Privé-ongevallen
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 27: OOK REGISTRATIE VAN:
Milieu-incidenten
Schadegevallen
Brand/explosies
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 28
<number>
6650_700
Taak Risico Analyse  RI&E op projectniveau
  start werkvoorbereiding
  analyse van de gevaren
  bij uitvoering van risicovolle taken of bij werken in risicovolle omgeving
  veiligheid en de gezondheid van werknemers.
Doel:
risico’s te analyseren en te evalueren
afspreken van juiste beheersmaatregelen
TRA en LMRA
Arbo in de praktijk

## Slide 29: WERKWIJZE BIJ TAAK - RISICOANALYSE
WERKOBJECT
BEPALEN VAN RISICO
ELIMINEREN OF VERVANGEN VAN HOOG RISICO
WERKVOORBEREIDING
OPSTELLEN TAAK - RISICOANALYSE
COMMUNICATIE
UITVOERING
EVALUATIE
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 30: TRAJECT RISICOBEHEERSING
Job
<number>
6650_700
Opdelen in
taakstappen
Beheerst via
procedure?
Risico-
bepaling
Opstellen
risico-analyse
Communicatie van risico’s
en beheersmaatregelen
Heroverweging
Uitvoering
risico’s beheersbaar
laag
ja
nee
hoog
risico’s niet beheersbaar
Arbo in de praktijk

## Slide 31
<number>
6650_700
Laatste minuut risico analyse (LMRA)
Een LMRA of Start Werk Analyse:
Uitvoeren voor je echt aan het werk gaat
Korte risico controle en “zelf check”
Eerst denken dan pas doen
TRA en LMRA
Arbo in de praktijk

## Slide 32: LINE SAFETY MEETING
Doorspreken van risico’s vóór de aanvang van het werk
In kick-off meeting:
  voor gehele werk (risico’s, beheersmaatregelen, interacties)
Startwerkmeeting:
  door leidinggevenden, gericht op komende werkdag
Shiftoverdracht:
  bij ploegendiensten
Op de werkplek:
    bijv. toolboxmeeting
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 33
beïnvloeding van gedrag
<number>
6650_700
SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE VIER STRATEGIEËN
4 strategieën
M.b.t. veilig werken:
1. Benadruk succes van veilig gedrag
2. Verminder nadelen van veilig gedrag
M.b.t. onveilig werken:
3. Verduidelijk gevolgen van onveilig werken
4. Bemoeilijk mogelijkheden van onveilig werken
Arbo in de praktijk

## Slide 34: REGELS EN PROCEDURES
Regel = richtlijn voor gedrag en handeling
Procedure = chronologisch stappenplan met acties/ handelingen en beslismomenten Consequent, Veilig en Efficiënt uit te voeren
Beschreven in handboeken, beschikbaar voor iedere medewerker
Behandeld in voorlichting en Instructieprogramma's
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 35: ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS
Voor de gehele organisatie:
  eigen personeel
  derden
Betreffende:
  aan/afmelden
  verkeersregels
  melden ongeval, brand enz.
  hoe te handelen bij alarm en evacuatie
  waar een werkvergunning vereist is
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 36: SPECIFIEKE VEILIGHEIDSREGELS
Voor taken, functies en werkzaamheden met
verhoogd risico
Betreffende:
  gebruik aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen
  gebruik bijzonder(e) gereedschap/apparatuur en werktuigen
  plaatsen afscherming, markering en gebruik beveiligingen
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 37: DOEL BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN
Voorbereiden op noodsituaties
Incidenten bestrijden
Slachtoffers voorkomen en beperken
Slachtoffers helpen
Werknemers maar ook bezoekers moeten op de hoogte zijn
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 38: INHOUD BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN
Maatregelen en voorzieningen om de effecten van een calamiteit te minimaliseren en te bestrijden
Op basis van ingeschatte calamiteiten c.q. incidenten
Welke soort incidenten:
  Type
  Omvang
  Aanwezige stoffen
  Scenario
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 39: INHOUD BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN
Het bedrijfsnoodplan omvat:
  plattegrond;
  waarschuwingsmiddelen;
  alarm;
  oefeningen;
  hulpmiddelen;
  eerste hulp;
  wegnemen oorzaak;
  melden;
  waarschuwing hulpdiensten.
Aan het plan kan ook het aanvalsplan zijn toegevoegd
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 40: BEDRIJFSHULPVERLENINGSORGANISATIE
Eisen bedrijfshulpverleningsorganisatie
Opbouw
Verantwoordelijkheden van iedere functie
Totstandkoming/inrichting centra
Alle waarschuwings- en alarmeringsprocedures
Actuele alarmeringslijsten
Alarmerings- en Communicatiesystemen
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 41: INVULLING BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN
Voor bedrijfshulpverlening geldt:
  moet in ieder organisatie geregeld en gewaarborgd zijn;
  BHV-ers moeten voldoende opgeleid zijn;
  er is een vastgesteld takenpakket.
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk
Taken van de BHV-er zijn:
  verlenen eerste hulp;
  bestrijden beginnende brand;
  evacuatie;
  communicatie met hulpdiensten;
  preventie.
Elke leidinggevende moet op de hoogte zijn van
de alarmeringsprocedures en zijn/haar taken
tijdens een calamiteit

## Slide 42: FASERING
Eerste melding/antwoord
Klassering van incident bekend maken
Handelingen/maatregelen:
  Stoppen met werken, telefoon niet gebruiken
  Uitschakelen apparatuur
  Naar verzamelplaats en melden bij coördinator
  Beëindiging incident en sporen oorzaak incident veilig stellen
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 43: OPLEIDING, OEFENING, HERHALING
Nodig voor testen van plan.
Om medewerkers en BHV-ers voor te bereiden op incidenten.
Oefeningen/herhaling van bedrijfshulpverleningsplan/gemeentelijke rampenbestrijdingsplannen:
  apart
  in combinatie
  Ten minste eenmaal per jaar een ontruimings-oefening
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 44: BEDRIJFSHULPVERLENING
Arbowetverplichting:
in elk bedrijf voldoende bedrijfshulpverleners of
bedrijfshulpverlening geregeld hebben met bv. buurbedrijven
mede op basis van RI&E wordt invulling BHV-organisatie bepaald
eisen van deskundigheid BHV-ers
Ontruimingsoefening ten minste eenmaal
per jaar
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 45: VEILIGHEID DOOR LEIDINGGEVEN
Rol leidinggevenden belangrijk voor de veiligheid
Toezichthouders/directe chefs:
  hebben informatie over
    medewerkers
    arbeidsproces
    arbeidsomstandigheden
  bepalen hoe werk moet worden uitgevoerd
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 46: VEILIGHEID DOOR LEIDINGGEVEN
Handhaven
Middelen, Mogelijkheden en Mentaliteit
Leidinggevende heeft voorbeeldfunctie
Veiligheid bevorderen door goede motivatie:
Beoordeel objectief en geef uw mening aan betreffende persoon
Laat iemand in zijn waarde als mens/vakman bij correctie
Vertel niet alleen hoe maar ook waarom
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 47: VEILIGHEIDSOBSERVATIES
Door leidinggevenden (objectief)
Gericht op:
  onveilige handelingen
  onveilige situaties
Verhogen veiligheidsbewustzijn groep
Leidinggevenden komen op werkplek
Krijgen inzicht in de werkplek en medewerkers
Maak jaarplan observaties
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 48: VCA** EN VCA*
VCA** - Algemene goedkeuring
(voor bedrijven met 35 of meer medewerkers en
hoofdaannemers)
VCA* - Beperkte goedkeuring (voor bedrijven met minder dan 35 werknemers)
VCA petrochemie - aanvullende eisen op VCA** (voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden in de petrochemische industrie uitvoeren)
VCU - goedkeuring voor detachering- en uitzendbureaus
VCO - voor opdrachtgevers van VCA-/VCU gecertificeerde bedrijven
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 49: TOOLBOX/LINE SAFETY MEETING
Korte vergadering over veiligheid in informele sfeer
overleg met medewerkers
motiveren van medewerkers
Aandachtspunten voor een goede VGM-bijeenkomst:
duidelijke vastgelegde afspraken;
toets of de boodschappen zijn begrepen.
<number>
6650_700
Arbo in de praktijk

## Slide 50
<number>
6650_700
Gevaarlijke stoffen
Hoofdstuk 3
Gevaarlijke stoffen

## Slide 51: TOXICOLOGIE
Toxicologie = de leer van de inwerking van schadelijke stoffen op levende wezens
Toxiciteit = giftigheid (eigenschap van een stof)
Giftig voor alle levende organismen
Individuele gevoeligheid:
  van elke soort
  binnen elke soort
<number>
6650_700
Gevaarlijke stoffen

## Slide 52: Gevaarlijke stoffen en leidinggeven:
De leidinggevende maakt en houdt de medewerker bewust van:
  de gevaren;
  belang hygiëne;
  het voorkomen van risico’s.
Maatregelen om risico’s te beperken:
  aan de bron;
  technische, collectieve en organisatorische.
<number>
6650_700
Blz 55
Gevaarlijke stoffen
6650_700

## Slide 53: SYSTEEMWERKING
Stof in bloed heeft effect op bepaalde organen, bijvoorbeeld aantasting door oplosmiddelen
  Zenuwstelsel
  Lever/nieren
  Celverandering
  Erfelijke eigenschappen (mutageen)
  Schadelijk voor ongeboren kind (teratogeen)
  Kankerverwekkend (carcinogeen)
Pas op:
  Van diverse stoffen zijn niet alle eigenschappen bekend
<number>
6650_700
Gevaarlijke stoffen

## Slide 54: CONTACTWERKING
Werking van stof op huid, ogen, slijmvliezen, neus/keel en luchtwegen
Bij een te lange blootstelling of allergisch zijn voor stof
Effect:
  Eczeem
  Aandoening luchtwegen
<number>
6650_700
Gevaarlijke stoffen

## Slide 55: SPECIFIEK OF ASPECIFIEK EFFECT
Specifieke effecten kunnen worden veroorzaakt door één stof (asbest/kanker)
Aspecifieke effecten kunnen worden veroorzaakt door verscheidene stoffen (schoonmaakmiddelen/sufheid)
<number>
6650_700
Gevaarlijke stoffen

## Slide 56: ASBEST
Asbest veroorzaakt ernstige gezondheidsaandoeningen:
  asbestose (incubatietijd 15-25 jaar);
  asbestlongkanker;
  mesothelioom.
Wettelijke bepalingen bij asbest:
  inventarisatie van aanwezige asbest verplicht;
  het nieuw toepassen en verwerken van asbest is verboden;
  asbesthoudend afval scheiden;
  aanwezig asbest labelen;
  alle werkzaamheden met asbest melden aan de Inspectie SZW.
<number>
6650_700
Gevaarlijke stoffen

## Slide 57: PLAATSEN WAAR ASBEST ANGETROFFEN KAN WORDEN
  als warmte-isolatie;
  in flenzen en afdichtingen;
  brandwerende constructies;
  in fornuizen;
  als isolatie in elektrische apparatuur;
  brandwerende dekens;
  remvoeringen;
  riool;
  als afdichtingmateriaal;
  dak- en wandbeplating;
  vloerbedekking.
<number>
6650_700
Gevaarlijke stoffen

## Slide 58: WETTELIJKE BEPALINGEN
Ver- en bewerken asbest verboden
Beroepsmatig omgaan asbest alleen:
  bij slopen/verwijderen
  onderhoud/reparatie
  vrijstelling/ontheffing
  KOMO procescertificaat
DTA = deskundig toezichthouder asbestverwijdering
<number>
6650_700
Gevaarlijke stoffen

## Slide 59: HOE TE HANDELEN, WANNEER MATERIAAL “ASBESTVERDACHT” IS
Monster LATEN nemen door onafhankelijk laboratorium
  Werkzaamheden alleen door deskundig bedrijf
  Deskundig toezichthouder (DTA)
  KOMO-procescertificaat asbest verwijderen voor aannemers
  Medewerkers asbestsaneringswerkzaamheden volgens schriftelijk plan opleiden
Voor elk werk geldt:
  Aangemeld bij Inspectie SZW
  Werkplan aanwezig
  DTA aanwezig
<number>
6650_700
Gevaarlijke stoffen

## Slide 60
kleurcodering op schouder van cilinder.
correct opslaan.
voldoende ventilatie van opslagruimte.
nooit opslaan in of bij kelders,putten en sleuven.
zuurstofflessen gescheiden houden van flessen met brandbare gassen.
aangepaste blusmiddelen.
water als koelmiddel bij opslagruimte.
<number>
6650_700
Gevaarlijke stoffen
INDUSTRIËLE GASCILINDERS

## Slide 61: PREVENTIEVE MAATREGELEN
controleer opslagvaten en tanks regelmatig op lekkage.
controleer bedrijfsinstallaties zoals leidingen, filters, afsluiters en verdeelstukken op lekkages.
zorg voor voldoende lekbakken.
gelekte producten zo snel mogelijk opruimen.
<number>
6650_700
Gevaarlijke stoffen

## Slide 62: Gevaarlijke stoffen
Voor het werken met biologische agentia geldt:
  zo mogelijke eerst de bronaanpak;
  aanvullende regels voor pbm’s;
  strenge hygiënische voorschriften;
  instructie en onderricht;
  controle op en informatie over mogelijke gevolgen;
  controle op legionella.
<number>
6650_700
PREVENTIEVE MAATREGELEN BIJ BIOLOGISCHE STOFFEN

## Slide 63: PREVENTIEVE MAATREGELEN BIJ BIOLOGISCHE STOFFEN
<number>
6650_700
inenten;
blootgestelde werknemers beperken;
duur blootstelling beperken;
beschermende kleding gebruiken;
huidcrème gebruiken;
oogbescherming gebruiken;
na het werk en bij pauze de handen en gezicht wassen.
Gevaarlijke stoffen

## Slide 64: Gevaarlijke stoffen
Bijtende stoffen tasten bij contact je huid, ogen, longen en kleding aan.
Irriterende stoffen kunnen ontstekingen aan je huid en slijmvliezen veroorzaken.
Harsen, kleurmiddelen, sommige verven, metaalbehandelings- middelen kunnen een gevoelige huid veroorzaken en heftige allergische reacties oproepen.
Cfk’s en bepaalde pesticiden zijn gevaarlijk voor mens, dier en milieu.
<number>
6650_700

## Slide 65
<number>
6650_700
Bij het werken met gevaarlijke stoffen moet de leidinggevende extra toezicht houden. Hij let daarbij op:
  gebruik pbm’s;
  orde en netheid;
  reinigingen gereedschap en andere middelen;
  afvoeren afval.
DE ROL VAN DE LEIDINGGEVENDE
Gevaarlijke stoffen

## Slide 66: Gevaarlijke stoffen
Ioniserende straling:
  genoeg energie om bestraalde materiaal te veranderen
  afhankelijk van sterkte, dosis en blootstelling schadelijk voor mens en omgeving
  bv. geneeskunde, kerncentrales, meet/detectieapparatuur, aardgaswinning en ertsverwerking
Niet-ioniserende straling:
  niet van invloed op materiaalstructuur
  hoge dosis / langdurige blootstelling wel schadelijk (letsel)
  bv. zonlicht, ultraviolet/infrarood straling, laserstralen, radio- of microgolven
<number>
6650_700
WERKEN MET STRALING

## Slide 67: WERKEN MET STRALING
Risico van radioactieve straling: “Je hoort, ziet, voelt en ruikt niets”
Maatregel nummer 1:
Zo ver mogelijk er vandaan (de stralingssterkte neemt af met het kwadraat van de afstand) :
afstand 4 x groter stralingsdosis 16 x kleiner
<number>
6650_700
Gevaarlijke stoffen

## Slide 68: WERKEN MET STRALING (VERVOLG)
Veiligheidsmaatregelen bij het werken met straling zijn:
  afstand houden;
  verpakkingen van de materialen niet beschadigen;
  gebied rond de bron afzetten;
  pbm’s gebruiken;
  waarschuwingsborden plaatsen;
  permanent meten.
Medewerkers zijn verplicht om:
  de persoonlijke dosis straling te laten meten;
  nauwkeurig alle voorschriften te volgen;
  een medische keuring te ondergaan.
<number>
6650_700
Gevaarlijke stoffen

## Slide 69: WERKEN MET STRALING (VERVOLG)
De verplicht aanwezige stralingsdeskundige:
  houdt toezicht op de stralingsveiligheid en -hygiëne;
  controleert medewerkers en materiaal op besmetting;
  neemt zonodig extra maatregelen;
  kan werkzaamheden stilleggen.
Bij niet-ioniserende straling gelden de volgende veiligheidsmaatregelen:
  instructie en informatie op toestellen;
  werken volgens de instructies;
  net langer dan toegestaan doorwerken;
  houdt afstand.
<number>
6650_700
Gevaarlijke stoffen

## Slide 70: ARBEIDSHYGIËNISCH ONDERZOEK
Oriënterend werkplekonderzoek:
  Is er kans op blootstelling aan een bepaalde stof?
  Aard van de blootstelling
  Hoeveel mensen hebben kans op blootstelling?
  Geeft antwoord op mogelijke risico’s en te nemen maatregelen
Monitoring:
  Metingen en registraties
  Resultaten vergelijken met:
      grenswaarden
      eigen bedrijfswaarden
  Gericht op gezondheidsbeheersing op werkplek
<number>
6650_700
Gevaarlijke stoffen

## Slide 71: ARBOWET - GEZONDHEID WERKNEMERS
Werkgever moet werknemers in de gelegenheid stellen zich periodiek medisch te laten onderzoeken
Periodiek gezondheidskundig onderzoek:
  op vrijwillige basis
  tijdig schade onderkennen en beperken/wegnemen
  soms verplicht (bv bij werken met asbest, straling en bestrijdingsmiddelen, gebruik ademluchtapparatuur).
  Arbeidsgezondheidsonderzoek voorafgaand aan specifieke werkzaamheden (functiekeuring) verplicht (bv ademluchtapparatuur, werken met onderdruk of overdruk)
<number>
6650_700
Gevaarlijke stoffen

## Slide 72
<number>
6650_700
Etikettering en signalering
Hoofdstuk 4
Etikettering en signalering

## Slide 73: SIGNALERING/ETIKETTERING
Signalering van gevaar op de werkvloer:
  Zodanig aanbrengen, dat deze wordt opgemerkt
  Zodanig vormen, dat de betekenis duidelijk is
  Zo min mogelijk tekst
Etikettering van gevaarlijke stoffen:
  Grote verscheidenheid stoffen
  Risico’s inschatten om juiste maatregelen te nemen
<number>
6650_700
Etikettering en signalering

## Slide 74: ELKE STOF IN EEN CATEGORIE
Etiket
Goed zichtbaar
Gemakkelijk leesbaar
In het Nederlands
Aanduidingen:
  Naam stof
  Gevaarssymbool/symbolen
  Bijzondere gevaren
  Veiligheidsaanbevelingen
WMS: kleinverpakking
Vervoer: vervoerscodering (ADNR)
<number>
6650_700
Etikettering en signalering

## Slide 75
<number>
6650_700
((zeer) licht)
ontvlambaar
explosief
corrosief
oxiderend
Schadelijk
of irriterend
(zeer) giftig
milieuschadelijk
klein chemisch afval
( geen GHS klasse)
nieuw; lange termijn
Gezondheidsschadelijk.
(kankerverwekkende, mutagene en/of
reprotoxische stoffen)
ETIKETTERING VOLGENS HET GHS
(GLOBAL HARMONIZED SYSTEM)
nieuw;
gassen onder druk
Nieuwe etiketten 2010 ingevoerd
en vanaf 2017 verplicht
Notes: <number>

## Slide 76: NIEUWE SYMBOLEN VOOR:
Carcinogeen (kankerverwekkend)
Teratogeen (functiestoornissen ongeboren kind)
Mutageen (erfelijke eigenschappen veranderen)
<number>
6650_700
Etikettering en signalering

## Slide 77: Etikettering en signalering
GEVARENDIAMANT (grootverpakkingen)
reactiviteit instabiliteit
brandgevaar
gezondheids-
gevaar
bijzondere aanduidingen
1
2
0
w

## Slide 78: SIGNALERING
Verplicht op werkvloer, geregeld in Arbowet/besluiten
Vijf groepen:
  verbod
  gebod
  waarschuwing
  Veiligheidsvoorziening
  mededeling
  Tijdelijke markering:
<number>
6650_700
Etikettering en signalering

## Slide 79
<number>
6650_700
Elektriciteit
Hoofdstuk 5
Elektriciteit

## Slide 80: GEVAREN BIJ GEBRUIK ELEKTRICITEIT
Stroomdoorgang door menselijk lichaam
Verwonding door vuur
Letsel van val ten gevolge van elektriciteit
Brand/explosie
VEILIGE INSTALLATIE
als gevaren er niet zijn of tot een minimum worden beperkt
<number>
6650_700
Elektriciteit

## Slide 81: GEVAREN DOOR ELEKTRICITEIT
Gevaar van installaties/machines/ apparatuur/gereedschap:
  Niet in orde/verkeerd behandeld
Veel ongevallen:
  Defecte en ondeugdelijke machines/toestellen/leidingen
  Slechte of ontbrekende aardverbindingen
  Foutieve aanleg of montage
  Onwillekeurige aanraking onder spanning staande delen
<number>
6650_700
Elektriciteit

## Slide 82
<number>
6650_700
VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
alleen handelingen door deskundigen
VOP = voldoende onderricht persoon
gebruik "veilige spanning" (in besloten ruimten);
veiligheidsaarding van uitwendig metalen omhulsel aarding steigers;
bij bouwwerken aardlekschakelaar in elektrische voeding (aanspreekstroom 30 mA);
aarding van metalen werkplaats- en opslagcontainers;
deugdelijke kabels (mechanische bescherming).
Elektriciteit
Notes: VOL-VCA - versie 4.4
6652_705
<number>

## Slide 83
<number>
6650_700
Brand- en explosiegevaar
Hoofdstuk 6
Brand- en explosiegevaar

## Slide 84
<number>
6650_700
Werken in besloten ruimten
Hoofdstuk 7
Werken in besloten ruimten

## Slide 85: RISICOBRONNEN EN WERKVERGUNNING
Risico’s:
Het werk, het gereedschap, het materiaal
processen (inhoud/soort)
beheersen door werken volgens voorwaarden vergunning
Wat is de invloed van uw werkzaamheden op uw omgeving
Wat is de invloed van uw omgeving op uw werkzaamheden
Doel van werkvergunning: goede voorbereiding van risicovol werk
Een werkvergunning is een bedrijfsregel, geen wettelijke verplichting
<number>
6650_700
Werken in besloten ruimten

## Slide 86
<number>
6650_700
AANVRAAG WERKZAAMHEDEN
(In te vullen door aanvrager)
Locatie / equipment nr.:
Afdeling:
Omschrijving van het werk:
Werkwijze:
 monteren/demonteren  hakken/boren
 openen installaties  slijpen
 betreden besloten ruimte  hogedruk spuiten
 branden/gutsen/lassen  gritstralen
 röntgen/stralingswerk  graven handmatig/machinaal
 hijsen 
 instrumentatie/Electrical
Toegepaste gereedschappen:
Toegepaste voertuigen / equipment:
Gepland aantal uitvoerenden : personen
Geplande begindatum :
Geplande einddatum :
Werktijd van tot
Bijzondere vergunningen van toepassing:
 Hottap  Graafvergunning
 Pluglas 
Werken in besloten ruimten

## Slide 87
<number>
6650_700
MAATREGELEN TE NEMEN DOOR VERSTREKKENDE AFDELING
(In te vullen door verstrekker/area operator)
Welk product bevat of heeft de apparatuur/leiding bevat?
Invloed van naburige werkzaamheden:
Nodig Gereed
 flenzen labelen
 systeem spoelen
 systeem aftappen
 systeem stomen
 systeem inblokken
 systeem afsteken
 systeem afkoppelen
 systeem drukvrij maken
 systeem productvrij maken
 omgeving controleren op tox. en/of agress. stoffen
omgeving controleren op brandbaar materiaal
apparatuur elektrisch blokkeren (nr./handtekening )
apparatuur elektrisch vrijschakelen (nr./handtekening )
apparatuur mechanisch blokkeren (hoe? )
besloten ruimte conditierapport (nr. )
verzamelplaats
milieueschermende maatregelen
(t.w. )
Speciale operationele aandachtspunten:
Mogelijke risico’s:
GASMETINGEN



continu
Nodig meting
Datum
Tijd
Zuurstof % O2
Explosiviteit % LEL
Toxische stoffen ppm
Type meting
Paraaf
Werken in besloten ruimten

## Slide 88
<number>
6650_700
MAATREGELEN TE NEMEN DOOR HOUDER
(In te vullen door aanvrager)
Te nemen voorzorgsmaatregelen:
putten goten en/of riolen afdekken binnen 30 meter
vonkafscherming plaatsen
werkplek afzetten
mangatwacht inzetten
brandwacht inzetten
brandwaterslang gereed met straalpijp
aanvullende brandblusmiddelen (t.w. )
werkplek en/of werkstuk nat houden
werkplek beveiligen tegen valgevaar
(t.w. )
ventilatie
Aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen:
ruimzicht/zuurbril
gelaatscherm
valbescherming
hand/arm bescherming (t.w. )
beschermende kleding (t.w. )
vluchtmasker binnen handbereik
Persoonlijke gasalarmering (t.w. )
gebruik adembescherming
filtermasker (type )
verse lucht kap
persluchtmasker
Extra eisen (in te vullen door verstrekker):
Werken in besloten ruimten

## Slide 89
<number>
6650_700
BEKRACHTIGING
Risico Categorie:
Risico analyse (nr. )
De kolommen “Aanvraag werkzaamheden” en “Maatregelen te nemen door houder” zijn juist ingevuld:
Aanvrager
Naam: Firma:
Telefoon:
Datum: Handtekening:
Principe toestemming bijzondere werkzaamheden: n.v.t.
Operationeel beheerder
Naam:
Datum: Handtekening:
Vergunning mede beoordeeld: n.v.t.
Mede ondertekenaar
Naam: Afdeling:
Datum: Handtekening:
Vergunning is voorbereid: n.v.t.
Vergunning voorbereider
Naam:
Datum: Handtekening:
Het werk kan veilig uitgevoerd worden en beheersmaatregelen zijn doorgesproken met vergunninghouder:
Verstrekker
Naam:
Datum: Handtekening:
Akkoord met opgelegde eisen en draagt zorg voor uitvoering volgens de vergunningsvoorwaarden:
Houder
Naam: Firma:
Datum: Handtekening:
Houder na overdracht
Naam: Firma:
Datum: Handtekening:
Verlenging maximaal 1 week geldig
 Hoog  Laag
Verstrekker Houder
Datum Naam Paraaf Naam Paraaf
Werken in besloten ruimten

## Slide 90
<number>
6650_700
Algemene werkplekeisen
Hoofdstuk 8
Algemene werkplekeisen

## Slide 91: DEFINITIE ERGONOMIE
Ergonomie volgens Arbowet:
vooral gericht op het welzijn van de medewerker
Gezondheid van medewerkers beschermen door stellen van ergonomische randvoorwaarden:
machines;
gereedschappen
gebruiksvoorwerpen
werkplek
omgevingsfactoren:
geluid
licht
trillingen
klimaat
<number>
6650_700
Algemene werkplekeisen

## Slide 92: ARBOWET
Arbeidssituatie en taak
aanpassen aan de
eigenschappen van de
werknemers
en niet andersom!
<number>
6650_700
Algemene werkplekeisen

## Slide 93: MENS-MACHINESYSTEEM
Werkplek is combinatie van twee zaken:
Machines, gereedschappen, gebruiksvoorwerpen en werkplekomstandigheden daaromheen:
  verlichting
  geluid
  klimaat
  trillingen
Mens met zijn:
  lichamelijke belasting
    inspanning
    beweging
    werkhouding
  geestelijke belasting
<number>
6650_700
Algemene werkplekeisen

## Slide 94: 7 FACTOREN, DIE ERGONOMIE WERKPLEK BEPALEN
1. Tillen
2. Zitten en staan
3. Geluid
4. Klimaat
5. Trillingen
6. Verlichting
7. Lichamelijke en mentale belasting
<number>
6650_700
Algemene werkplekeisen

## Slide 95: TILLEN
Belastende factor in veel beroepen
Minste belasting:
  rug recht
  massa boven rug
In praktijk:
  tillen last vóór lichaam
Belastbaarheid spier/skeletsysteem individueel verschillend:
  leeftijd
  geslacht
  lichaamsbouw
  getraindheid:
    bewustwording belastingen
    tilinstructie
<number>
6650_700
Algemene werkplekeisen

## Slide 96: TILINSTRUCTIE
Plan maken
<number>
6650_700
Benen in spreid-
stand, voeten 45
graden naar buiten
Knieën buigen,
rug recht houden
Vanuit staande positie
beginnen met lopen
Algemene werkplekeisen

## Slide 97: MAATREGELEN TER BEPERKING VAN TILBELASTING
Mechanisering/hulpmiddelen
Verminder gewicht
Organisatie werk
Meer mensen
Niet zittend tillen
Beperk tilhoogte
Beperk verplaatsingsafstand
<number>
6650_700
Algemene werkplekeisen

## Slide 98: ZITTEN
Langdurig zitten is belastend
  statische belasting van bekken, wervelkolom, schouder, gordel
Afwisseling voorkomt klachten
  lopen/staan/zitten/verschillende zithoudingen
Optimale zithouding:
  goede ondersteuning benen
  goede stand rug
  ontlasting schouders
  mogelijkheid kiezen andere houdingen
<number>
6650_700
Algemene werkplekeisen

## Slide 99: STAAN
Alleen, indien:
Onvoldoende beenruimte om te zitten
Vaak reiken (hoog, laag, ver)
Gescheiden werkplekken (vaak heen en weer lopen)
Neerwaartse krachten (verpakkingswerkzaamheden)
Gebruik:
Stasteun:
  vangt 60% lichaamsgewicht op
  ontlast benen/voeten
<number>
6650_700
Algemene werkplekeisen

## Slide 100: GELUID
Lichamelijke effecten:
  verhoogde bloeddruk
  gestoorde ademhaling
  gestoorde stofwisseling
  tragere bloedcirculatie
  tragere spijsvertering
  hoofdpijn
  gespannen spieren
  moeheid
  nervositeit
  verminderde waakzaamheid
<number>
6650_700
Algemene werkplekeisen

## Slide 101: GELUID (VERVOLG)
De grootte van het blijvende gehoorverlies is afhankelijk van:
  totale blootstellingstijd
  duur van blootstelling
  duur van rustperiode tussen blootstelling (beschadiging in het begin omkeerbaar)
  sterkte van het lawaai
  frequentiespectrum van het lawaai (hoge tonen schadelijker dan lage)
  continuïteit van het geluid
<number>
6650_700
Algemene werkplekeisen

## Slide 102: GELUID (VERVOLG)
Optellen van twee geluidsbronnen.
Een verdubbeling van de afstand tot de geluidsbron geeft een vermindering van 6 dB(A).
<number>
6650_700
Algemene werkplekeisen

## Slide 103: Algemene werkplekeisen
Maatregelen om geluidhinder te voorkomen in volgorde van prioriteit:
  niveau van de geluidsbron verlagen;
  geluidsbron afschermen;
  geluidtrillingen dempen;
  persoonlijke gehoorbescherming.
<number>
6650_700
GELUID (VERVOLG)

## Slide 104: Algemene werkplekeisen
De werkgever moet tegen geluid de volgende maatregelen nemen:
  vanaf 80 dB(A):
    mogelijkheid tot gehooronderzoek;
    gehoorbescherming uitreiken.
  vanaf 85 dB(A):
    beheersplan;
    maatregelen;
    waarschuwingsborden.
<number>
6650_700
GELUID (VERVOLG)

## Slide 105: TRILLINGEN
Veroorzaken stotende verplaatsingen van het gehele lichaam of gedeelten daarvan
Grootte van verplaatsing bepaalt het gevolg
Gevolgen
Trillingen
<number>
6650_700
Algemene werkplekeisen

## Slide 106: TRILLINGEN (vervolg)
4 - 9 Hz: algemeen onwel 13 - 20 Hz: hoofdpijn 4 - 14 Hz: buikpijn
<number>
6650_700
Algemene werkplekeisen
Fysieke trillingen:
  hand- en armtrillingen bij gebruik handgereedschap;
  lichaamstrillingen door een voertuig, installatie of bewegend vloer.

## Slide 107: TRILLINGEN (vervolg)
Klachten door hand- en armtrillingen:
  pijn;
  beschadiging bloedvaten en gewrichten;
  gevoelloze vingertoppen;
  “witte vingers”.
Klachten door lichaamtrillingen:
  maagklachten;
  rugklachten;
  vermoeidheid;
  hoofdpijn;
  spierpijn;
  verminderde concentratie;
  aandoeningen evenwichtsorgaan
<number>
6650_700
Algemene werkplekeisen

## Slide 108: MAATREGELEN TEGEN BLOOTSTELLING AAN TRILLINGEN
Maatregelen tegen trillingen:
  aandacht bij aanschaf machines;
  aanbrengen van dempers of isolatie;
  toepassen alternatieve technieken;
  beperken van blootstellingduur .
Klimaat op de werkplek wordt bepaald door:
  omgevingstemperatuur;
  stralingswarmte;
  luchtvochtigheid;
  hinderlijke luchtbewegingen.
<number>
6650_700
Algemene werkplekeisen

## Slide 109: KLIMAAT
Beheersen, zodat we ons behaaglijk voelen en optimale prestaties kunnen leveren
Drie factoren bepalen een comfortabel klimaat:
  Kleding:
    Isolatie
  Inspanning:
    Afvoer warmte
  Klimaat:
    Vochtigheid (relatieve luchtvochtigheid 40-60%)
    Temperatuur
    Luchtsnelheid (‘s winters < 0,15 m/s en ‘s zomers < 0,25 m/s)
<number>
6650_700
Algemene werkplekeisen

## Slide 110
Maatregelen om het werkcomfort te verbeteren zijn:
  temperatuur behaaglijk en gelijkwaardig en aangepast aan de fysieke inspanning te houden;
  geen hinderlijke luchtbeweging;
  verstrekken pbm’s;
  vochtbalans ruimte op peil houden.
<number>
6650_700
KLIMAAT (vervolg)
Algemene werkplekeisen

## Slide 111: VERLICHTING
Waarnemen kleine details vereist hogere verlichtingssterkte
Verlichtingssterkte in lux
Lampen gaan minder licht geven
  bij vervuiling
  bij veroudering
Ouderen hebben meer licht nodig dan jongeren
Contrast niet te groot (verhouding licht : donker)
<number>
6650_700
Algemene werkplekeisen

## Slide 112: VERLICHTING
Bij verlichting op de werkplek rekening houden met:
  hoe kleiner de voorwerpen waarmee wordt gewerkt, hoe meer licht;
  oudere werknemers hebben meer licht nodig;
  contrasten mogen niet te groot zijn;
  weerspiegeling moet voorkomen worden;
  nieuwe lampen geven meer licht;
  lichtsterkte moet voldoen aan de wetgeving.
<number>
6650_700
Algemene werkplekeisen

## Slide 113: INSPANNING
Fysiek en/of geestelijk
Rustperiode nodig
  herstel spieren/bloedsomloop
Statische belasting
  voortdurend aanspannen van de spieren belemmert doorbloeding blessures, letsel
Dynamische overbelasting
  spieren regelmatig spannen/ontspannen vraagt energie
  algemene lichamelijke vermoeidheid
Mentale overbelasting
  geestelijke spanning
  werkdruk en persoonlijke capaciteit
<number>
6650_700
Algemene werkplekeisen

## Slide 114: Algemene werkplekeisen
Risicovolle werkomstandigheden die lichamelijk klachten veroorzaken zijn:
  te lange duur van de inspanning;
  langdurig zitten of staan;
  verkeerde houding;
  blootstelling aan trillingen;
  terugkerende handelingen;
  bovenmatige inspanning.
Statische belasting veroorzaakt:
  verminderde doorbloeding;
  spierpijn of kramp;
  chronische vermoeidheid.
<number>
6650_700
INSPANNING

## Slide 115: Algemene werkplekeisen
<number>
6650_700
Dynamische belasting is minder slecht dan statische belasting, maar kan toch de volgende gevolgen hebben:
  vermoeidheid;
  spierpijn;
  letsel.
Mentale belasting wordt veroorzaakt door:
  werkdruk;
  taak versus capaciteiten;
  relatie met collega’s;
  hiërarchische relatie;
  fysische arbeidsomstandigheden;
  werk(on)zekerheid;
  infrastructuur en uitrusting.
INSPANNING

## Slide 116
<number>
6650_700
Hijs- en hefwerktuigen
Hoofdstuk 9
Hijs- en hefwerktuigen

## Slide 117
<number>
6650_700
Werken op hoogte
Hoofdstuk 10
Werken op hoogte

## Slide 118
<number>
6650_700
SCHUINE EN PLATTE DAKEN, GATEN IN VLOEREN EN WANDEN
Risico op vallen
Gebruik loopplanken (hellend dak)
Gebruik individueel veiligheidsharnas
Gebruik dakrandbeveiliging of vangnet (plat dak)
Dek gaten af met stevig materiaal
Breng markering aan op gevaarlijke plaatsen
Werken op hoogte

## Slide 119
<number>
6650_700
Handgereedschap
Hoofdstuk 11
Handgereedschap

## Slide 120
<number>
6650_700
Gereedschapsmachines
Hoofdstuk 12
Gereedschapsmachines

## Slide 121
<number>
6650_700
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Hoofdstuk 13
Persoonlijke beschermingsmiddelen

## Slide 122: INDELING NAAR STOF- EN STOFFILTERKLASSE
Stof-
klasse
2a
2b
2c
<number>
6650_700
Omschrijving
Inert zwevend stof met een grens-
waarde van 10 mg/m3 behalve
asbest
Schadelijke stof met een grens-
waarde van 0,1 tot 10 mg/m3
behalve asbest
Giftige stof met een grenswaarde
van < 0,1 mg/m3, waaronder
asbest, carcinogene stoffen,
sporen, virussen, bacteriën,
proteolytische enzymen en bij
besluit aangewezen stoffen
Filter
P-1
P-2
P-3
Maximale
concentratie
5x grenswaarde
Snuitje:
10x grenswaarde
Halfmasker:
12 x grenswaarde
Volgelaatsmasker:
16 X grenswaarde
Alleen samen met vol-
gelaatsmasker inzetten:
200x grenswaarde
adembescherming

## Slide 123: Persoonlijke beschermingsmiddelen
INDELING GASFILTERTYPEN
Type Kleur Beschermt tegen:
A Bruin organische dampen en oplosmiddelen
B Grijs zure gassen, zoals Cl2, H2S en HCN.
E Geel zwaveldioxide
K Groen ammoniak
Speciale filters
CO Zwart koolstofmonoxide
Hg Rood kwik(damp)
NO Blauw nitreuze dampen
Re Oranje reactorfilter, radioactief jodium

## Slide 124
<number>
6650_700
<number>
Voor het examen geldt:
Lees vragen goed door.
Kies het meest juiste antwoord.
Controleer of je alle vragen goed hebt beantwoord.
70 vragen waarvan er 21 fout mogen zijn.
105 minuten de tijd.
EXAMEN
6650_700