## Slide 1
De bosmaaier

## Slide 2
Bosmaaier worden gebruikt voor:
Bijmaaien rondom obstakels.
Het afmaaien van grassen, kruiden en lichte, houtige gewassen langs water of tussen beplantingen.
Het afzagen van lichte, houtige gewassen.

## Slide 3
De bouw v.d. bosmaaier

## Slide 4
Bijzonderheden bosmaaier
Motor: 2-takt
Maaiboom: aandrijfas
Stuurboom: gebogen/recht
Ophangoog: balans
Draagstel: tuig
Tandwielhuis: vast/instelbaar
Garnituur: draad/slagmes/zaagblad
Beschermkap: div. modellen

## Slide 5
Garnituur

## Slide 6
Gebruik garnituur
Draad: voor gras + licht onkruid.
Slagmes: voor riet, bramen, heide, bodembedekkers, onkruiden, houtige gewassen
Zaagblad: voor houtige beplanting tot
12 cm doorsnede.

## Slide 7
Draadkop
Maaikop

## Slide 8
Het afmaaien van grassen, kruiden en lichte, houtige gewassen langs water of tussen beplantingen.

## Slide 9
Persoonlijke bescherming
Gehoorbescherming
Oog-/gelaatsbescherming
Handschoenen
Beenbescherming
Voetbescherming

## Slide 10: De bosmaaier
Vraag:’’Welke onderdelen zijn aan de bosmaaier te
onderscheiden?’’

## Slide 11: Machine- opbouw
De gemotoriseerde zeis of bosmaaier heeft een
tweetaktmotor.
Vraag: Wat wil dit zeggen, een tweetaktmotor?

## Slide 12: Bedrijfsklaar maken en onderhoud
Brandstof
Gebruik mengsmering of tweetaktbenzine met
toevoeging van tweetaktolie.
Verhouding 1 : 40 – 50, octaangehalte 90 ROZ.
Vraag:’’Wat wil de verhouding 1 : 40 – 50 zeggen?’’

## Slide 13: Bedrijfklaar maken en onderhoud
Gebruik Aspen/Motomix- benzine of gelijkwaardige benzine
omdat:
Zijn al kant-en-klaar.
Betere verbranding.
Bezitten minder schadelijke stoffen.
Minder schadelijke uitlaatgassen.
Onbeperkt houdbaar.
Nadeel, duurder. Maar medewerkers ziek thuis met bijv. hoofdpijn kost meer geld!

## Slide 14: Bedrijfsklaar maken en onderhoud
Algemene aandachtspunten:
Luchtfilter.
Het vetniveau in het tandwielhuis.
De a.v- rubbers.
Het koelsysteem.
Het starterskoord.
Vraag:“waarom zou het luchtfilter op een zomerse dag eerder
schoongemaakt moeten worden dan op aan natte dag?’’

## Slide 15: Bedrijfsklaar maken en onderhoud
Controleren van AV-rubbers
Bij slijtage van de AV-rubbers, trilling vermeerdering
Koelsysteem
- Reinigen van koelribben met perslucht
- Bij extreme vuilheid reinigen met schone benzine

## Slide 16: Bedrijfsklaar maken en onderhoud
Controle startkoord
Bij rafels vroegtijdig vervangen. voorkomt problemen in het veld

## Slide 17: Bedrijfsklaar maken en onderhoud
De draden in de draadkop kan op 3 manieren
Verlengd worden n.l.:
Automatisch.
Half of semi- automatisch.
Handmatig verlengen.
Vraag:’’Wat is het nadeel van het handmatig
verlengen van de draden in de draadkop?’’

## Slide 18
Draagstel
Rugzakmodel
Schouderbandmodel
Diverse maten
Comfortabel zitten
Goed afstellen
Goede gewichtsverdeling

## Slide 19: Veiligheid / ergonomie
Afstellen van het draaggarnituur:
Heupslab op rechtheup hangen.
Borstkoppelsysteem midden op de borst.
De ophanghaak naar beneden trekken en de lenderiem strak aantrekken zodat een gelijke verdeling van het gewicht over de schouders plaatsvindt.

## Slide 20: Veiligheid
ARBO- wet of de ARBeidsOmstandighedenwet
waarbij het gaat om Veiligheid, Gezondheid en
Welzijn (VGW).
Gezamenlijke verantwoordelijkheid van en
werkgevers en werknemers!
Vraag:’’Wat wil dit zeggen, een gezamenlijke
verantwoordelijkheid?’’

## Slide 21: Veiligheid
Het werken met de bosmaaier is lichamelijk zwaar
en schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn:
De werkhouding;
Trillingen;
Lawaai;
Uitlaatgassen.
Vraag:’’Wat wordt bedoelt met de werkplek?’’
Vraag:’’’Wat is de veilige afstand tussen de bedieningsman
met een werkende bosmaaier en een derde. En waarom moet een veilige afstand worden aangehouden?’’

## Slide 22: Veiligheid
Alle machines na 1995 moeten CE- gemarkeerd
zijn.
Dit wil zeggen dat de fabrikant zich garant stelt
voor een aantal belangrijke veiligheidseisen,
ontwerpen en produceren van machines.
Vraag:’’Noem minimaal 4 belangrijke
veiligheidseisen waaraan een bosmaaier moet
voldoen?’’

## Slide 23: Bedrijfsstoringen
Belangrijke storingen bij de bosmaaier:
Veer/rubberrek.
Veer/rubberbreuk.
Koordbreuk.

## Slide 24: Het werken met de bosmaaier
Start de bosmaaier altijd op 3,00 meter afstand van de plek
waar je getankt hebt of gereedschap aanwezig is.
Vraag:’’Waarom moet je minimaal 3,00 meter
afstand hanteren?’’
Gebruik de choke- klep als de motor niet heeft
gelopen of enige tijd heeft stilgestaan.
Vraag:’’Wat is de functie van de choke- klep?’’

## Slide 25: Het werken met de bosmaaier
Werken met draden:
De uiteinden van de draden moeten het gewas eraf slaan.
Maai van rechts naar links, draai zo-min-mogelijk met je rug.
Werk tegen de richting van het verkeer in.
Maai zodanig dat maaisel en kleine voorwerpen naar een gewenste richting worden geslingerd.
Vraag:’’Wat zou er gebeuren als je teveel gewas in een
maaibeweging zou meenemen? Op welke wijze moet je dit
probleem oplossen?’’
Vraag:’’Wat is het op wiersen of ruggen maaien?’’

## Slide 26: Het werken met de bosmaaier
Werken met het slagmes:
De scherpe punten van het slagmes snijden of hakken het gewas af.
Maai met korte en voorwaartse bewegingen.
Taluds uitmaaien van beneden naar boven. Bramen van beneden naar boven afmaaien om het gewas te verklepelen.
Vraag:’’Wat is het klepelen van het gewas of
bramen?’’

## Slide 27
Bedrijfsklaarmaken
-Ombouwen van machine naar gewenst maaigarnituur
-Luchtfilter schoonmaken
-Vet in kop controleren
-Afstellen draagstel