## Slide 1: Flora- en faunawet
Ik mag niks meer (!?)
Gedragscode Stadswerk / VHG of FFWS
Jaarrond flora- en faunawetproof
Certificering 
Persoonsgebonden

## Slide 2: Flora- en faunawet
April 2002 in werking getreden
Soortenbescherming, instandhouding biodiversiteit
Zorgplicht:
1 Voorkomen van natuurschade
2 Beperken van natuurschade bij werkzaamheden
3 Ongedaan maken van schade (compenseren)
Ingrijpende Werkzaamheden uitvoeren?
- Houd rekening met (beschermde) flora/fauna

## Slide 3: Inhoud: Flora- en faunawet
Overzicht beschermde status flora en fauna van Nederland:
  Niet beschermd (m.n. flora, uitgezonderd beschermde soorten);
  Beschermd (m.n. fauna)
    Tabel 1: algemene soorten en niet bedreigde soorten;
    Tabel 2: schaarse soorten;
    Tabel 3: zeldzame / specifieke of bedreigde soorten;
    Vogels
    ! Niet alleen soorten zijn beschermd, ook voor de habitat gelden beschermende maatregelen.
    Opdrachtgever kan bijv. m.b.t. Rode lijst-soorten aanvullende maatregelen stellen.

## Slide 4: Gedragscode
Gedragscodes zijn ontwikkeld om de spelregels rond de flora & faunawet duidelijker te maken:
Er zijn meerdere gedragscodes, o.a. waterschap, natuurbeheer, bosbeheer, recreatie, groene ruimte, prorail, enz.;
Informatie hierover kun je vinden op de site van het ministerie van EL&I. Ook de tekst van de verschillende gedragscodes is hier te vinden;

## Slide 5: Gedragscode: bestendig beheer Groene Ruimte
Voorbeeld: Gedragscode  bestendig beheer Groen
Voorbeelden:
Jaarlijks maaien van een berm, dijk of schouwpad in een bepaalde periode;
Begeleidingssnoei in een beplanting;
Uitmaaien van een sloot / slootoever onder voorwaarden;

## Slide 6: Niet bestendig
Voorbeelden niet bestendig beheer:
Omvorming van heestervak naar kruidachtige vegetatie;
Aanbrengen beplanting in een kruidachtige vegetatie;
Kappen van een boombeplanting;
Baggeren;
Dempen van een sloot;
!!Vaak alleen met ontheffing. Mag sowieso geen nadelig effect voor beschermde soorten optreden!!

## Slide 7: Certificering
In de certificering van Stadswerk / VHG, op basis van de gedragscode, worden de volgende niveaus onderscheiden:
Niveau 1: medewerker / meewerkend voorman;
Niveau 2: opzichter / uitvoerder;
Niveau 3: werkvoorbereider / bedrijfsleider;
Doel: kwaliteitsborging!

## Slide 8: In gedragscode: Taakverdeling
Opdrachtgever : Gemeente / Waterschap 
  Zoneringsdocument met kaartmateriaal;
  Info m.b.t. aanwezigheid bijzondere soorten;
  Beheerplan, werkplan of bestek;
  Monitoring en evaluatie;
  Met LNV afhandelen van calamiteiten;

## Slide 9: Taak opdrachtnemer
Opdrachtnemer: eigen dienst, aannemer 
  Aantoonbare deskundigheid m.b.t. flora en fauna in relatie met beheer;
  Toepassen gedragscode;
  Gebruik info opdrachtgever;
  Opstellen plan van aanpak;
  Rapportage en evaluatie;
  Signalering calamiteiten;

## Slide 10: Plan van aanpak/ checklist
Plan van aanpak:
  Onderhoudsacties conform plan/ bestek;
  Uitwerking algemene zorgplicht;
  Uitwerking algemeen zorgvuldig handelen;
  Uitwerking specifiek zorgvuldig handelen;
  O.a. bij gedragscodes Natuurbeheer en zorgvuldig Bosbeheer wordt gewerkt met een checklist;

## Slide 11: Inhoud plan van aanpak
Plan van aanpak
(alleen verplicht bij gedragscode
Stadswerk/ VHG):
  Deskundigheid in te zetten medewerkers;
  Risico analyse;
  Risicomanagement;
  Registratie

## Slide 12: Deskundigheid
Deskundigheid:
  Medewerker (minimaal 1 / ploeg):
    Herkennen van beschermde flora en fauna en hun vaste rust- en verblijfplaats;
    Invulling geven aan zorgvuldig handelen, dit betreft o.a. kennis van werktechnieken;
    Relevante informatie over flora en fauna terug kunnen koppelen naar de uitvoerder of andere leidinggevende;

## Slide 13: Deskundigheid vervolg
Deskundigheid:
  Opzichter / uitvoerder:
    Herkennen van beschermde flora en fauna en hun vaste rust- en verblijfplaats;
    Aangeleverde info over flora en fauna kunnen interpreteren (o.a. controle checklist);
    Uitvoeren risicomanagement;
    Registreren en terugkoppeling relevante gegevens;

## Slide 14: Wat telt voor Sportvisserij?
Antwoord: Dit hangt van de plek af!!
Dus je moet eerst informeren onder welke gedragscode het gebied valt;
Vervolgens probeer je informatie te krijgen over soorten-inventarisaties;
Eventueel moet jezelf inventariseren;
Je moet voor aanvang werkzaamheden altijd een quickscan uitvoeren;

## Slide 15: Richtlijnen Waterschap
Richtlijnen per beheercategorie (Waterschap)
  Kruidachtige vegetaties op bermen, dijken en schouwpaden;
  Oevers en nat profiel;
  Opgaande beplanting;
  Waterkering;
  Verhardingen;
  Verder aparte paragraaf voor nieuwe werken

## Slide 16: Richtlijnen Stadswerk/ VHG
Richtlijnen per beheercategorie (VHG/ Stadswerk)
  Houtige boombegroeiingen met gazon of verharding als ondergrond;
  Houtige boombegroeiingen met ondergroei;
  Houtige struweelbegroeiingen;
  Houtige sierbegroeiingen;
  Kruidige begroeiingen met jaarlijks extensief onderhoud;
  Kruidige begroeiingen met jaarlijks intensief onderhoud;
  Waterbegroeiingen en overgangen land  water;

## Slide 17: Beheercategorieën Natuurbeheer
1. Begrazen van natuurterreinen
2. Omzagen en afzetten van houtige beplantingen
3. Plaggen, chopperen, maaien en strooisel vegen van heide
4. Branden van heide
5. Beheer van weidevogelgrasland
6. Beheer van bijzondere gras- en hooilanden
7. Maaien van rietland
8. Schonen en baggeren van poelen en waterlopen
9. Akkerwerkzaamheden
10. Onderhoud van gebouwen en bouwwerken
Gedragsregels zijn te vinden in de H.2.1 en 2.2

## Slide 18: Habititat-informatie
Viswatertypes:
In de visserij kennen we viswatertypes: d.w.z. dat we aan de hand van de vormgeving van de waterkolom en de aanwezige vegetatie een inschatting kunnen maken over de aanwezige soorten;
Soortgelijke kenmerken zijn er ook voor andere diersoorten, zoals amfibieën, zoogdieren en vogels;
Zogenoemde expert judgement; inschatting kunnen geven of beschermde flora/fauna op locatie aanwezig

## Slide 19: Natuurkalender
Natuurkalender (gemeente amsterdam- opgaande begroeiingen): Voor een overzicht van de perioden en voorwaarden zie onderstaand schema.
Periode soorten jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Planten + + + + + + + + + + + +
Broedvogels + + x x x x x x + + + +
Vleermuizen zomerverblijf + + x x x x x x + + + +
Vleermuizen winterverblijf x x x + + + + + + x x x
Eekhoorn + x x x x x x x + + + +
Ringslang + + + + + + + + + + + +
Geen maatregelen nodig wel Algemene zorgplicht van toepassing
+ = Activiteit uitvoeren onder voorwaarden
X = Activiteit niet uitvoeren

## Slide 20: Enkele artikelen
Artikelen Flora & faunawet:
  Art.2: Algemene zorgplicht  beschermende maatregelen nemen en nadelige handelingen achterwege laten;
  Algemene verbodsbepalingen, bijv.:
    Verboden (beschermde) planten te plukken, verzamelen, af te snijden, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen;
    Het is verboden (beschermde) dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen;
    Enz., enz.;