## Slide 2
Stedelijk water
& kwantiteitsbeheer
Welkom

## Slide 3: Doelstellingen
Kennis vergaren omtrent stedelijk water & beleid
Betrokken partijen en organisaties bij werken in stedelijk water
Voorbeelden van waterkwantiteitsbeheer herkennen

## Slide 4: Betrokken Partijen waterbeleid
Gemeenten
Provincie
Waterschappen en haar RWZI’s
Rijksoverheid
Burgers
Europa (EKRW / Natura 2000 = vogelrichtlijn+habitatrichtlijn)
Toezichthouders & Handhavers
Drinkwaterproducenten
Aannemers & uitvoerders
Plaatselijke partijen / verenigingen
Etc, etc

## Slide 5: Stedelijk waterbeleid
Stedelijk waterbeleid omvat in ieder geval een uitwerking van de volgende onderdelen;
Hoe om te gaan met:
Waterkwantiteit
Waterkwaliteit
Stedelijk grondwater
Afvalwater en afkoppelen regenwater
Beheer en onderhoud stedelijk water / inrichting
Zowel de Provincie, gemeente als waterschap dienen invulling te geven aan deze onderdelen (wie, wat, waar, wanneer, waarmee).

## Slide 6: Waterketen
Bron: winnet.nl

## Slide 7: Waterketen
Waterketen
de keten van waterproductie (drinkwaterbedrijven en individuele waterwinning), waterverbruik (huishoudens, bedrijven en instellingen), inzameling en transport van afvalwater (gemeenten en waterschappen) en rioolwaterzuivering (waterschappen).
Drinkwater
Het drinkwaterbedrijf produceert drinkwater uit grondwater of oppervlakte water en verzorgt het transport via waterleidingen naar woningen, bedrijven en instellingen. Slechts een klein deel van het drinkwater wordt ook opgedronken. Het grootste deel van ons drinkwater wordt dus na gebruik afvalwater.

## Slide 8: Waterketen
Riolering
Afvalwater is slecht voor de gezondheid en het milieu. Daarom is voor het afvoeren van afvalwater een netwerk van gesloten riolen aangelegd. Het riool is de schakel tussen uw huis en de waterzuivering. Het rioolstelsel bestaat uit dunne tot hele dikke buizen van kunststof, klei (gres), of beton. Het grootste deel van het afvalwater stroomt vanzelf weg doordat het riool van hoog (huis) naar laag (gemaal) is aangelegd (en de helft in Nederland is lek: werkt zelfs als een drainage voor het stedelijk grondwatersysteem: kost zo’n 20-30 miljard om dat op orde te brengen!) We noemen dit het vrijverval riool. Met gemalen pompen (waterschap het afvalwater verder. Op veel plaatsen wordt daarbij gebruik gemaakt van persleidingen, waarbij het afvalwater onder druk wordt verpompt. De gemeente verzorgt het onderhoud en de aanleg van het rioolstelsel. Het waterschap beheert de grote transportriolen naar de waterzuivering.

## Slide 9: Waterketen
Waterzuivering
Vroeger werd afvalwater ongezuiverd geloosd in sloten, rivieren en de zee. Tegenwoordig wordt al ons afvalwater eerst grondig (relatief goed, maar voor Nederland niet goed genoeg: rendement is nog te laag: nieuwe technieken worden ontwikkeld: o.a. MBR en Nereda) gezuiverd voordat het op het oppervlakte water wordt geloosd.
Tegenwoordig beschikken we over rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s (heet in de wet nu AWZI=afvalwaterzuiveringsinstallatie). In grote bassins bezinken de vaste delen en eten bacteriën de meeste organische stoffen op. Het water (effluent) wordt daarna pas geloosd op het oppervlakte water.

## Slide 10: Waterketen
Regenwater
Regenwater in stedelijk gebied geeft overlast als we het niet afvoeren. In het verleden voerden we het regenwater daarom af via het riool voor afvalwater. Een nadeel is dat de waterzuivering bij zware buien dan heel veel water tegelijk moet verwerken, waardoor er ongezuiverd afvalwater in het oppervlakte water kan komen. In de afgelopen 25 jaar zijn er daarom bij nieuwbouwwijken aparte hemelwater riolen aangelegd die het regenwater rechtstreeks naar het oppervlakte waters afvoeren. In bestaande wijken wordt hard gewerkt aan het afkoppelen van het regenwater door het gebruik van regentonnen en directe infiltratie in de bodem. Het hemelwaterriool wordt aangelegd en onderhouden door de gemeente.

## Slide 11
Wadi
Bij een wadisysteem stroomt het water van de daken en de wegen niet in de riolering, maar via bovengrondse goten en/of greppels
Afkoppelen regenwater van dakgoten en via ondiepe greppels weg laten stromen. Dit water kan vervolgens inzijgen/infiltreren in de bodem. Bijkomend voordeel >deels verdroging van gebieden tegen gaan
Waterketen

## Slide 12: Bergbezinkbassins
Een bergbezinkbassin is een zogenaamde randvoorziening in een rioolstelsel. Het is in feite een grote (dichte) betonnen bergingskelder die wordt gekoppeld aan het bestaande rioleringsstelsel. Met de bouw van een bassin wordt de inhoud van een rioleringsstelsel vergroot. Een groot voordeel hierbij is dat er tijdens hevige regenbuien minder vervuild water via een overstort in het oppervlaktewater terecht komt. Het bassin is zo aangelegd dat het alleen vol kan stromen bij een hoog waterpeil in de riolering.
Bron: royal haskoning & BMNED.

## Slide 13: Retentievijvers
Op bedrijventerrein Medel te Tiel wordt een steeds grotere oppervlakte verhard. Al het regenwater stroomt daarom sneller weg en de Linge moet al dit water afvoeren. Overtollig water wordt daarom opgeslagen in de retentievijvers “Dolfijn” en “Schildpad”.
De hedendaagse verstening van de particuliere tuin verdient ook aandacht: vermindering inzijgoppervlakte van regenwater ==> meer retentieruimte nodig.
Aanleg retentievijver langs beken voor extra opvang piekafvoeren.

## Slide 14: Stedelijk waterbeleid: Waterkwantiteit
http://picasaweb.google.com/zandpaden/Overkluizingen#
VB Waterkwantiteitsbeheer:
Overkluizing van beken
Met name in vroegere eeuw (Limburg)
Soms over enkele kilometers

## Slide 15
Overkluizing, ook wel een overkapping, die als een constructie over een watergang wordt heen gebouwd.
Herstel beek door slopen v/d overkluizing
Bron: Wikipedia

## Slide 16: Stedelijk waterbeleid: Waterkwantiteit
VB Waterkwantiteitsbeheer:
Hermeandering beken en oevers overdimensioneren voor extra waterberging.
Bron: landschapspartners.nl

## Slide 17: Stedelijk waterbeleid: Waterkwantiteit
VB Waterkwantiteitsbeheer:
Kribvakverlaging en uiterwaarden verlaging voor extra waterberging en vermindering opstuwen water.
(onderdeel: programma ruimte voor de rivier)
Bron: DLG.nl

## Slide 18: Stedelijk waterbeleid: Waterkwantiteit
VB Waterkwantiteitsbeheer:
Verwijderen stuwen, opstuwen water tegen gaan in combinatie met beekherstel.
Bron:kuperusengardenier.nl

## Slide 19: Stedelijk waterbeleid: Waterkwantiteit
VB Waterkwantiteitsbeheer:
Aanleggen, aankoppelen / herstellen nevengeulen (project ruimte voor de rivier) en aanleggen retentiebekkens
Bron:kuperusengardenier.nl

## Slide 20: Stedelijk waterbeleid: waterkwaliteit
VB Waterkwaltiteitsbeheer:
Verwijderen en saneren riool overstorten om vermesting en zuurstofloosheid watergang tegen te gaan.
Bron:KNW.nl

## Slide 21: Stedelijk waterbeleid: waterkwaliteit
VB Waterkwaltiteitsbeheer:
Aanleg en ontwikkeling moeras- helofytenfilters om waterkwaliteit te verbeteren.
Bron: wikipedia.nl

## Slide 22: Stedelijk waterbeleid: waterkwaliteit
VB Waterkwaltiteitsbeheer:
Aanleg en ontwikkeling natuurvriendelijke oevers.
Bron: vdainfra.nl
VB Waterkwaltiteitsbeheer:
Aanleg, herstel beekmondingen en ontwikkeling vistrappen
Bron: roerenovermaas.nl

## Slide 23: Stedelijk waterbeleid:
Voorbeelden herstelwerkzaamheden

## Slide 24: Stedelijk waterbeleid:
Voorbeelden herstelwerkzaamheden