## Slide 1: Hydraulische graafmachine (HGM)
Rupskranen
Mobiele kranen

## Slide 2: Gebruik HGM
Graafwerkzaamheden voor de aanleg van wegen
(cunet zie foto)
Het graven van sloten
of aanleggen van dijken
Het graven van bouwputten
Hijswerkzaamheden bij o.a. het leggen van rioleringen
Het laden van grond

## Slide 3: Voor- en nadelen rups
Voordelen:
Stabiele opstelling
Meer grip
Minder gronddruk door
groot contactoppervlak
Nadeel:
Vervoer over de weg
(oplegger nodig)

## Slide 4: Mobiele kraan
Minder stabiel door flexibele luchtbanden
Stabiel maken door schuifborden of stempels te gebruiken
Multifunctionaliteit
-in bebouwde kom
-op verharde wegen

## Slide 5: Micrograver
Minder dan 1000 kg

## Slide 6: Minigraver
Tussen de 1000 en 4000 kg

## Slide 7: Midigraver
Tussen de 4000 en 8000 kg

## Slide 8: Boven 8000 kg

## Slide 9: Opbouw rupskraan
Cabine
Motor
Contragewicht
Draaikrans
Rups
sprocket
Eerste giek
giekcilinder
Tweede giek
Bakcilinder
Bak
Schuifbord
Bovenwagen onderwagen

## Slide 10: Giek
Mono giek:
Standaard
Gelede giek:
1 scharnierpunt extra

## Slide 11: Opbouw van de onderwagen
Het sprocketwiel is het aangedreven tandwiel. Als je gaat rijden, moet je het sprocketwiel altijd aan de achterzijde houden. De rupsen aan de onderzijde worden dan altijd rechtgetrokken.
De loopwielen of looprollen zorgen voor
een goede geleiding van de rupsketting.
Het spanwiel zit aan de voorkant van de onderwagen. De rups kun je met het spanwiel via de vet cilinder opspannen. In zandgrond met de spanning van de rupsen lager zijn dan in kleigrond. Zand is grover en heeft daarom meer ruimte nodig.

## Slide 12: Bakken
Spitbak of grondbak
Tanden dringen
eenvoudig in harder
ondergrond zoals
leem en klei.

## Slide 13
Puinbak:
Met of zonder tanden
Open breken van straten
en sloopwerkzaamheden
Zand en klein puin
vallen door de
spijlen heen

## Slide 14
Slotenbak:
Grote inhoud
Open of gesloten
Laden van grond
Opschonen of verbreden
van sloten

## Slide 15
Taludbak:
Profiel van een te graven sloot
Vleugels van de bak staan in
een gewenste taludverhouding
Soms instelbare hoek

## Slide 16
Draai kantelbak

## Slide 17
Sleufbak:
Lang en smal
Graven van (smalle)
sleuven voor b.v.
leidingen en kabels

## Slide 18: Filmpjes
https://www.youtube.com/watch?v=01VLoGxesdo (draaikantelstuk)