## Slide 1: ENERGIE VOOR DUMMIES

## Slide 2: ENERGIE VOOR DUMMIES
in 5 scènes:
1. Wat is energie?
2. Een mens als energiegebruiker
3. Efficiënt voortbewegen
4. Zonne-energie
5. Broeikaseffect

## Slide 3: Wat is ENERGIE?
Notes: <number>

## Slide 4: 1. Wat is ENERGIE? Energie komt voor in verschillende vermommingen:
Notes: <number>

## Slide 5: Energie heeft veel gezichten:
1. Energie van beweging…… (‘Kinetische energie’)

## Slide 6: Energie heeft veel gezichten:
2. Energie die nog wat kan…… (‘Potentiële energie’)
b.v. ingedeukte bal
(kan terugspringen)
of ingedrukte veer
(kan terugveren)

## Slide 7: Energie heeft veel gezichten:
3. Arbeid
b.v. een veer
spannen

## Slide 8: Energie heeft veel gezichten:
4. Warmte

## Slide 9: En nu het gekke:
Verschillende vormen van energie gaan in
elkaar over,
maar
De totale hoeveelheid energie blijft daarbij
CONSTANT

## Slide 10: EENHEDEN van energie
Heel eenvoudig: de basiseenheid is de
Joule
(rijmt op stoel)
Symbool: J

## Slide 11: Energieke Vuistregels (1)
1 kg olie, benzine, vet, CnH2n+2: ca. 40 MJ

## Slide 12: En de WATT?
Dat is de eenheid van ‘vermogen’ (Power; P)
Hoeveelheid energie per tijdseenheid
1 Watt = 1Joule/s

## Slide 13: VOORBEELD: een lucifer
Verbrandigswarmte droog hout: 20 kJ/gram
Een lucifer: 0,1 gram → 2 kJ

## Slide 14: VOORBEELD: een lucifer
Verbrandigswarmte droog hout: 20 kJ/gram
Een lucifer: 0,1 gram → 2 kJ
Stel: opbranden in 20 s
Dan is vermogen 2 kJ / 20 s = 100 J/s = 100 W
Conclusie: vlammetje van lucifer =
kachel van 100 W

## Slide 15: Berekening Energiegebruik
E (kWh) =
P(vermogen in kW) x t (in uur)

## Slide 16: Van de ene energievorm naar de andere
Voorbeelden van rendementen:
Van warmte naar mechanische energie
met een: stoommachine/-turbine:10-50 %
dieselmotor: max. 30 %
automotor: max. 25 %
Rest van de energie? Afvalwarmte!

## Slide 17: 2. Een mens als energiegebruiker

## Slide 18: Een mens als energiegebruiker
Voedsel IN;
Mechanische energie en warmte UIT
(eigenlijk net een auto)

## Slide 19: Een mens als energiegebruiker
Hoeveel voedsel?
Ter waarde van 10 000 kilojoule per dag

## Slide 20: Een mens als energiegebruiker
Hoeveel voedsel?
Ter waarde van 10 000 kilojoule per dag
Ofwel ¼ liter olie per dag

## Slide 21: Een mens als energiegebruiker
Waar blijft die energie?
Bijna allemaal warmte:
10 000 kJ per dag is ongeveer 100 J per seconde
Conclusie:
Ik ben een kachel van 100 watt

## Slide 22: Energieke Vuistregels (2)
1 kg olie, benzine, vet, CnH2n+2: ca. 40 MJ
100 W ≈ mens ≈ 10 MJ per dag
≈ ¼ liter olie per dag

## Slide 23: Een mens als energiegebruiker
En als ik ga werken?? (= arbeid verrichten)
Dat is makkelijk na te gaan
met een beetje natuurkunde……

## Slide 24: Wat ben ik waard als motor?
Traplopen, 1 tree /s:
P = mgh per seconde
= 70 × 9,8 × 0,15 watt
= 100 W
Ik ben een motor van 100 W

## Slide 25: En hoeveel watt gebruiken we thuis?
Een Nederlands huishouden heeft gemiddeld
400 watt aan staan
Dat kan dus met 4 hometrainers continu!

## Slide 26: En hoeveel watt gebruiken we thuis?
Een Nederlands huishouden heeft gemiddeld
400 watt aan staan
Dat kan dus met 4 hometrainers continu!
Ofwel 12 slaven in ploegendienst
(alleen om de elektriciteit bij elkaar te trappen)

## Slide 27: Efficiënt voortbewegen

## Slide 28: Fietsen is razend efficient !
Hoewel……
We ‘lopen’ niet op olie!
Voedsel maken kost energie:
B.v. 1 liter melk ≈ halve liter olie

## Slide 29: Hard fietsen?
Luchtweerstand verminderen!

## Slide 30: Electrische auto?
Elektriciteitsopwekking: Rnetto ≈ 35 %
Vergelijk automotor: Rbenz ≈ 20 %
Dus gunstiger in principe

## Slide 31: Electrische auto?
Elektriciteitsopwekking: Rnetto ≈ 35 %
Vergelijk automotor: Rbenz ≈ 20 %
Dus gunstiger in principe
Maar:
Gewicht accu’s !
Oplaadtijd! (rijden: 15 kW; laden: …..kW)

## Slide 32
4. Zonne-energie

## Slide 33: Zonne-energie-stroom
Enorme energiestroom:
Bij aarde: P/A = σT4 (Rz/d)2 = 1350 W/m2

## Slide 34: Zon in Nederland
Jaargemiddelde 100 W/m2

## Slide 35: Energieke Vuistregels (3)
1 kg olie, benzine, vet, CnH2n+2: ca. 40 MJ
100 W ≈ mens ≈ 10 MJ per dag
≈ ¼ liter olie per dag
Zon in Ned: per m2 gemiddeld 100 W
≈ ¼ liter olie/dag
≈ 100 liter olie/jaar (enkels)

## Slide 36: Gebruik zonne-energie voor
Brandstof (fotosynthese)
Elektriciteit (zonnecellen)
Warmte (passief en zonnepanelen)

## Slide 37: Jatropha (op onvruchtbare grond)
In tropische streken
Zaden tot 45 % olie
Opbrengst ca. 0,1 liter per m2 per jaar
Hogere opbrengst met bijmesten enz. (dus dan weer concurrent van voedsel)
Interessant voor kleinschalig gebruik ter plaatse

## Slide 38: Tweede-generatie biobrandstof
Onverteerbare resten gebruiken
Geen concurrentie met voedsel
Verwerkingsproces drukt netto rendement
Kan ook nuttig verbrand!

## Slide 39: Zonnecellen
Rechtstreeks electriciteit
Moeten worden gemaakt (i.t.t. planten)
Nog duur
Commerciële Si-cellen: rendement ≈ 15 %

## Slide 40: Alternatieve energiebronnen
Hoe makkelijk is het om over te schakelen
Naar zon, wind, spierkracht………???

## Slide 41: Vergelijking: 1000 MWe continu (ca. 10 % van totale elektriciteit Ned.)
Olie: 2 × 109 liter/jaar
Kerncentrale (LWR) 2 × 105 kg nat. U/jaar
        ofwel 1 × 103 kg U-235/jaar
Zonnecellen (R = 15 %) 60 km2
Windturbines (zee) 1300 stuks, D=90 m
op ca. 1000 km2 oppervlak
Planten, bomen (R=1%) 3000 km2 oppervlak
Spierkracht 10 miljoen trappers

## Slide 42: Hoe komen we ECHT aan onze energie?
Voor 90 % uit olie, aardgas, steenkool
En waar komen die vandaan?
Het is ingeblikte zonne-energie
van
miljoenen jaren terug