## Slide 1
Maaien
Speelhoogte- hoe korter het gras voor een sport, hoe meer je moet maaien
Onderhoogte- in de praktijk maai je korter dan de speelhoogte
Minimale grashoogte- Bij hergroei na het maaien, dat gaat ten koste van het reserve
voedsel van de plant (te kort maaien)
Maximale grashoogte- Als de plant te lang doorgroeit, gebruikt ze het reservevoedsel
voor de lengtegroei en bloei.
Maaihoogte- hoogte waarop je het gras maait en waar je de machine op instelt

## Slide 2
Grasvelden | Gewenste maaihoogte in cm | Maaibeurten per week
Voetbalveld | 3,5 | 1 a2
Rugbyveld | 5 | 1 a2
Hockeyveld | 2 | 2
Korfbalveld | 3 | 1 a2
Ligweiden | 3 | 1
Trapveldje | 3 | 1
Siergazon | 1 a 1,5 | 2

## Slide 3
Maaiseizoen: Begint in Maart en loopt door tot ongeveer eind Oktober
Eerste Maaibeurt
De hinderlijkheid van onregelmatigheden voor de sport:
De eerste stikstofbemesting
Strengheid van de winter
De mate van bespeling van het veld
Zomermaaien- maai je de grasmat 1 a 2 keer per week, In droge periodes wat minder,
In natte periodes moet er vaker gemaaid worden
Herfstmaaien- de gewenste minimale grashoogte ligt hoger dan in het voorjaar
Het maaien is afhankelijk van het weer, soms wordt er zelf nog in November gemaaid
Wintermaaien- bij zachte winters kan er gemaaid worden, alleen niet onder de normale
Speelhoogte maaien
Mulchen- afgemaaid gras blijft op het terrein liggen en daar verteert, bij zonnig weer
en kleine stukjes werkt het prima, bij vochtig weer en lange nachten is het niet
verstandig
Vegen-Als het maaisel niet mag blijven liggen na het maaien

## Slide 4
Machinekeuze:
Maaimachines die knippen: de kooimaaier, de maaibalk
Maaimachines die slaan: de cirkelmaaier, de klepelmaaier, de trommelmaaier,
de schotelmaaier, de bosmaaier
Viltvorming- tussen het gras en de grondoppervlak kan een taaie of sponzige laag
ontstaan, deze laag wordt vilt genoemd
Om te voorkomen:
Te zorgen voor juiste grassoorten
Te zorgen voor voldoende lucht in de grond
Te zorgen voor voldoende bodemleven
Op tijd te verticuteren

## Slide 5
Gras heeft voedingsstoffen nodig
Te weten: water(H2O) koolzuurgas(CO2)zuur-
stof(O )stikstof(N)fosfaat(P)kalium(K)magnesium
(Mg)
Bemesting
Gemengde Meststof
Met de hand Strooier achter de trekker Zelfrijdende mestinjector

## Slide 6
Beluchten Aanrollen
Doorzaaien Zodebezanden
Penetrometer

## Slide 7
Bestrijden van onkruid
Boterbloem en Klaver Weegbree Muur
Chemische bestrijding Biologische bestrijding Mechanische bestrijding

## Slide 8
Engerlingen
Controle
Mollenklem
Engerlingen en Emelten
Bestrijding plagen
Schade van engerlingen
Schade van konijnen
Schade van Emelten
Aardrups

## Slide 9
Machines voor onderhoud grasvelden.
Maaimachines 1. mechanisch
2.half-hydraulisch
3. vol-hydraulisch
Zelfrijdende vol-hydraulische maaier Getrokken maaimachine
Sportveldprofiel Weg-landprofiel

## Slide 10
Toerental Aantal messen Rijsnelheid Kooidiameter
Het aantal sneden wordt bepaald door:
Ruw veld: 20 – 30 sneden
Sportveld: 30 – 50 sneden
Gazon: 40- 80 sneden
Golf-green 80- 275 sneden

## Slide 11
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8
9.
10
1.Hydromotor 4dw 6.Aandrijfaspompen
2.Oliekoeler 7.Hydrostaat
3.Radiateur 8.Rijpedaal
4.Motor 9.Differentieel
5.Hydrauliekolietank 10.Hydromotorkoo1

## Slide 12
Veiligheid en Onderhoud
De afscherming van de messenkooien
De afscherming van de overbrengingen
De afscherming van de uitlaat
De afscherming tegen opspattend vuil
De beveiliging(bij het heffen van de kooi moeten de messen
Automatisch afslaan)
De bescherming tegen geluid
Controle oliepeil van de motor en hydrauliek
Controle van de koeling (vloeistofniveau, geen grasresten)
Controle van bouten en moeren
Controle van lekkages en beschadigingen
Bijstellen van de messen en eventueel de maaihoogte
Controle van het luchtfilter en bandenspanning
Smeren van draaiende delen
Schoonmaken van de machine na het werk

## Slide 13
bovenmes
Afstellingen
ondermes
Kantelen ondermes
Afstelling van het rondsel met papier Te ruim afgesteld (gaat vreten)

## Slide 14
Afstelling van de
Maaihoogte met
de gewenste hoogte
Afstelling met
een micrometer

## Slide 15
Cirkelmaaiers
Zelfrijdende cirkelmaaiers Getrokken cirkelmaaier Duw cirkelmaaier
Slijphoek van
de cirkelmaaiermes
Balanceerapparaat